Описание объекта закупки

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам работ по обеспечению инвалидов (далее – по тексту также применяется понятие «получатель») ортезами.

| № п/п | Номер вида техни-ческого средст- ва реаби-литации (изде-лий) | Наименование работ | Технические и функциональные характеристики | Объём работ (шт.) | Средняя цена единицы работы, руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8-76 | Обеспечение инвалидов ортезами | Аппарат на голеностопный сустав. Аппарат на голеностопный сустав, для разгрузки и фиксации голеностопного сустава в положении коррекции. Изготавливается по слепку из кожи, шины двусторонние с модульными голеностопными шарнирами с нажимной пружиной и ложементом стопы. Фиксация с помощью ленты «контакт» или шнуровки через блочки. Постоянный. | 2 | 39973,85 | 79947,70 |
| 2 | 8-76 | Обеспечение инвалидов ортезами | Аппарат на голеностопный сустав. Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, изготавливается по слепку из кожи, шины с подвижностью в голеностопных шарнирах (по медицинским показаниям). Фиксация с помощью ленты «контакт» или шнуровки через блочки. Постоянный. | 24 | 18550,52 | 445212,48 |
| 3 | 8-78 | Обеспечение инвалидов ортезами | Аппарат на коленный сустав. Аппарат на коленный сустав фиксирующий, изготавливается по индивидуальным размерам получателя из эластичной ткани. Должен иметь два шарнира с углом поворота от 5º (включительно) до 180º (включительно). Дополнительная фиксация осуществляется при помощи ремней из ленты «контакт». Фиксация с помощью ленты «контакт». Постоянный | 20 | 4419,73 | 88394,60 |
| 4 | 8-78 | Обеспечение инвалидов ортезами | Аппарат на коленный сустав. Аппарат на коленный сустав с регулируемым объемом движения в коленном суставе от 0 до 120 градусов при сгибании. Пробные и постоянные приемные гильзы изготавливаются по слепку из листового термопласта. Должен иметь две шины со сдвоенными шарнирами с зубчатыми сегментами с регулируемым объемом движения в коленном суставе от 0 до 120 градусов (включительно). Дополнительная фиксация осуществляется при помощи ремней из ленты «контакт». Фиксация с помощью ленты «контакт». Постоянный | 2 | 95628,19 | 191256,38 |
| 5 | 8-81 | Обеспечение инвалидов ортезами | Аппарат на всю ногу. Аппарат на всю ногу фиксирующий, изготавливается из кожи по индивидуальному слепку, шины с коленными и голеностопными шарнирами. Коленные шарниры могут быть замковые или беззамковые (по медицинским показаниям). Фиксация с помощью ленты «контакт» или шнуровки через блочки. Постоянный. | 38 | 32436,79 | 1232598,02 |
| 6 | 8-81 | Обеспечение инвалидов ортезами | Аппарат на всю ногу. Аппарат на всю ногу фиксирующий, для разгрузки и фиксации нижней конечности в положении коррекции. Изготавливается из кожи по индивидуальному слепку, шины двусторонние с модульными коленными шарнирами с потайными замками и голеностопными шарнирами с нажимной пружиной, ложемент стопы. Коленные шарниры могут быть замковые или беззамковые (по медицинским показаниям). Фиксация с помощью ленты «контакт» или шнуровки через блочки. Постоянный. | 4 | 84350,76 | 337403,04 |
| 7 | 8-81 | Обеспечение инвалидов ортезами | Аппарат на всю ногу. Аппарат всю ногу с двойным следом при врожденном недоразвитии нижней конечности; изготавливается из кожи по индивидуальному слепку, шины с коленными шарнирами. Коленные шарниры могут быть замковые или беззамковые (по медицинским показаниям). Стопа шарнирная полиуретановая монолитная. Фиксация с помощью ленты «контакт» или шнуровки через блочки. Постоянный. | 1 | 76453,15 | 76453,15 |
| 8 | 8-81 | Обеспечение инвалидов ортезами | Аппарат на всю ногу. Аппарат на всю ногу фиксирующий, изготавливается по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей и патологии конечности. Пробные приемные гильзы бедра, голени, стопы изготавливаются по слепку из листового термопласта, постоянные - из слоистого пластика на основе связующих смол. Шины односторонние или двусторонние (по медицинским показаниям) облегченной конструкции. Коленные шарниры полимерные, усиленные карбоновыми волокнами, влагостойкие. Голеностопные шарниры полимерные, усиленные карбоновыми волокнами, влагостойкие, с девятью различными вариантами комбинаций и регулировок. Конструкция ложемента стопы позволяет носить стандартную обувь. Постоянный. | 4 | 201622,39 | 806489,56 |
| 9 | 8-83 | Обеспечение инвалидов ортезами | Тутор на лучезапястный сустав. Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий, изготавливается из листового термопласта по индивидуальному слепку. Фиксация при помощи ленты «контакт» через шлевки. Постоянный. | 20 | 3553,33 | 71066,60 |
| 10 | 8-85 | Обеспечение инвалидов ортезами | Тутор на локтевой сустав. Тутор на локтевой сустав фиксирующий. Изготавливается из листового термопласта по индивидуальному слепку. Фиксация при помощи ленты «контакт» через шлевки. Постоянный. | 5 | 19776,97 | 98884,85 |
| 11 | 8-87 | Обеспечение инвалидов ортезами | Тутор на всю руку. Тутор на всю руку фиксирующий, изготавливается из листового термопласта по индивидуальному слепку. Фиксация при помощи ленты «контакт» через шлевки. Постоянный. | 26 | 5137,60 | 133577,60 |
| 12 | 8-88 | Обеспечение инвалидов ортезами | Тутор на голеностопный сустав. Тутор на голеностопный сустав безнагрузочный, изготавливается из листового термопласта по индивидуальному слепку. Фиксация при помощи ленты «контакт» через шлевки. Постоянный. | 136 | 5344,80 | 726892,80 |
| 13 | 8-88 | Обеспечение инвалидов ортезами | Тутор на голеностопный сустав. Тутор на голеностопный сустав с нагрузкой верхне-переднего отдела голени. Пробная и постоянная приемные гильзы изготавливаются по слепку из листового термопласта. Фиксация при помощи ленты «контакт» через шлевки. Постоянный. | 2 | 39612,61 | 79225,22 |
| 14 | 8-90 | Обеспечение инвалидов ортезами | Тутор на коленный сустав. Тутор на коленный сустав фиксирующий, изготавливается из эластичной ткани по индивидуальным размерам. Должен иметь боковые и задние шины, обеспечивающие иммобилизацию коленного сустава. Фиксация с помощью ленты «контакт». Постоянный. | 46 | 16802,37 | 772909,02 |
| 15 | 8-93 | Обеспечение инвалидов ортезами | Тутор на всю ногу. Тутор на всю ногу фиксирующий, изготавливается из листового термопласта по индивидуальному слепку. Фиксация с помощью ленты «контакт» или шнуровки через блочки. Постоянный. | 28 | 6629,22 | 185618,16 |
| 16 | 8-93 | Обеспечение инвалидов ортезами | Тутор на всю ногу. Тутор на всю ногу жесткой фиксации и разгрузкой под седалищный бугор. Пробная и постоянная приемные гильзы изготавливаются по слепку из листового термопласта. Фиксация с помощью ленты «контакт» или шнуровки через блочки. Постоянный. | 1 | 70893,04 | 70893,04 |
| Итого: | 359 | х | 5396822,22 |

В состав работ по обеспечению инвалидов ортезами должны входить: проведение индивидуального обмера, изготовление ортезов по индивидуальным обмерам, их примерка и передача изготовленных ортезов.

Работы по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленных ортезов должны выполняться в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Исполнитель должен:

- выполнить работы по обеспечению инвалидов ортезами на основании направления Заказчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения от инвалида направления Заказчика;

- организовать выполнение работ по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленных ортезов по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с графиком, предоставляемым Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта;

- организовать для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, проведение индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов - на дому;

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте проведения индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов.

Ортезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Маркировка ортезов, а также их упаковка, хранение и транспортировка к месту жительства инвалидов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту жительства инвалида.

При передаче изготовленных ортезов инвалидам Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта ортезов.

Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня подписания Акта приема – передачи выполненных работ инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида и должен составлять:

-	на ортопедические аппараты – не менее 7 месяцев;

-	на туторы на нижние и верхние конечности – не менее 6 месяцев.

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству полученных от Исполнителя ортезов, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств произвести ремонт или замену имеющего недостатки или дефекты ортеза на аналогичный надлежащего качества.

# Footnotes

Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013г. №214н (с изменениями и дополнениями).