Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-31 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Костыли с опорой под локоть оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 970 мм до не более 1300 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 14 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 360 |
| 2 | 6-32 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | Костыли с опорой под локоть оборудованы устройством регулирования высоты, предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 970 мм до не более 1300 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 14 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 12 |
| 3 | 6-33 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | Костыли с опорой на предплечье оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения, предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 950 мм до не более 1190 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 44 |
| 4 | 6-35 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | Костыли подмышечные оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны имеют четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес пары костылей не более 2 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 1405 мм до не более 1640 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Высота от опоры до захвата min – 390 мм, max - 550 мм (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 120 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 400 |
| 5 | 6-36 Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | Костыли подмышечные оборудованы устройством регулирования высоты, предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны имеют четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес пары костылей не более 2 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 1405 мм до не более 1640 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Высота от опоры до захвата min – 390 мм, max - 550 мм (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 120 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 14 |
| 6 | 6-43 Ходунки шагающие | Ходунки шагающие, складные, регулируемые по высоте, должны быть компактны при транспортировке и хранении, легко складываться без применения инструментов, не оставлять следов на полу иметь функцию «шагание». Ходунки должны имеют четкую маркировку. Металлические части ходунков должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Наконечники ножек ходунков изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 2,4 кг (указать конкретное значение). Наличие не менее 8 уровней (указать конкретное значение) регулировки высоты с шагом не более 25 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее 100 кг (указать конкретное значение). Высота не менее 760 мм. не более 980 мм (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 200 |
| 7 | 6-43 Ходунки шагающие | Ходунки шагающие, складные, регулируемые по высоте, должны быть компактны при транспортировке и хранении, легко складываться без применения инструментов, не оставлять следов на полу иметь функцию «шагание». Ходунки должны имеют четкую маркировку. Металлические части ходунков должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Наконечники ножек ходунков изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 2,4 кг (указать конкретное значение). Наличие не менее 4 уровней (указать конкретное значение) регулировки высоты с шагом не более 25 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее 60 кг (указать конкретное значение). Высота не менее 620 мм. не более 800 мм (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 10 |
| 8 | 44 Ходунки на колесах | Ходунки на колесах, складные, регулируемые по высоте, должны быть компактны при транспортировке и хранении, легко складываться без применения инструментов, не оставлять следов на полу иметь функцию «шагание». Ходунки должны имеют четкую маркировку. Металлические части ходунков должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 2,6 кг (указать конкретное значение). Диаметр колес изделия не менее 75 мм (указать конкретное значение). Наличие не менее 8 уровней (указать конкретное значение) регулировки высоты с шагом не более 25 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее 100 кг (указать конкретное значение). Высота не менее 800 мм. не более 980 мм (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 10 |
| 9 | 44 Ходунки на колесах | Ходунки должны создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Технические характеристики: - ходунки складные детские; - ходунки оснащены 4-мя колесами; - поддерживающие трусики в комплекте; - мягкие нескользящие ручки; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности; Наличие не менее 3-х типоразмеров - длина от не менее 520 мм до не более 870 мм. (в зависимости от типоразмера); - ширина не менее 590 мм. до не более 700 мм. (в зависимости от типоразмера)- - ширина между ручками от не менее 300 мм до не более 400 мм. (в зависимости от типоразмера); - высота от ручек до пола от не менее 380 мм. до не более 850 мм. (в зависимости от типоразмера); - грузоподъемность в зависимости от типоразмера от не менее 40 кг до не менее 80 кг.; - масса не более 10 кг.; Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 55 |
| 10 | 6-49 Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни должны служить для удобства передвижения и самоподнимания инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. Поручни должны предназначаться для крепления на стенах. Длина поручней должна быть от 30 см до 100 см в зависимости от потребности инвалидов. Диаметр трубы должен быть не более 3 см. Поручни должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать массу пациента не менее 120 кг. Поручни должны быть изготовлены из стальной трубы, по краям трубы должно иметься не менее 3-х отверстий под шурупы для более прочной фиксации поручня. На поручни должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Поручни должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Срок службы не менее 7 лет. | 32.50.22.129 | шт | 40 |
| 11 | 6-50 Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Поручни должны служить для удобства передвижения и самоподнимания инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. Поручни должны предназначаться для крепления на стенах. Длина поручней должна быть от 60 см до 100 см в зависимости от потребности инвалидов. Поручни должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать массу пациента не менее 120 кг. Длина захвата поручня должна быть не менее 45 см. Диаметр трубы должен быть не более 3 см. Поручни должны быть изготовлены из стальной тру-бы, по краям трубы должно иметься не менее 3-х отверстий под шурупы для более прочной фиксации поручня. Покрытие поручней должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний. На поручни должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Поручни должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Поручни должны иметь прямую конфигурацию. Срок службы не менее 7 лет. | 32.50.22.129 | шт | 60 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Костыли – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющие ножку, рукоятку и опору на подмышечную область или предплечье.

Ходунки, поручни - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие костылей, ходунков, поручней должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы из которых изготавливаются костыли, ходунки, поручни касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Костыли, ходунки, поручни должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия », ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара: с 01.07.2018 по 10.10.2018 г. должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.10.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 14.10.2018 для расчетов Поставщик передает Заказчику Реестр выдачи товара за определенный период, акт сдачи-приемки товара Получателю, отрывные талоны к направлениям счет и счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцать) календарных дней.

Сумма: 1 168 546,52 руб.

Количество: 1 205 шт.