Техническое задание

«Обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей»

Требования к условиям выполнения работ:

1.1. Все работы должны быть проведены в соответствии с настоящим Техническим заданием.

1.2. Все материалы, используемые для проведения работ должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность результатов работ должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие работ  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с результатом работ:

- гарантийный талон.

4. Требования к  количеству работ – 22 шт.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов протезами конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Искусственная кисть имитирует форму естественной кисти и воспроизводит часть ее функций.

Косметическая кисть предназначается для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не имеет двигательных функций.

Многофункциональная кисть имеет конструкцию, которая позволяет выполнять несколько видов захвата.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Таблицы технических характеристик:

Таблица 1

| Наименование изделия | Характеристики результата работ (изделия) | Характеристики результата работ (изделия), предлагаемого Исполнителем с указанием конкретных характеристик *) | Количество,шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристики результата работ (изделия) | Шифр изделия (при наличии) |  |
| Протез предплечья Косметический Страна происхождения ______*) | Протез предплечья косметический. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз не менее одной. Кисть, унифицированная косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, арматурой в пальцах, адаптером в запястье. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза- 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 кг. | Протез предплечья косметический. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз не менее одной. Кисть, унифицированная косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, арматурой в пальцах, адаптером в запястье. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - ______ кг. *) |  | 4 |
| Протез кисти косметический Страна происхождения ______*) | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти. Отсутствует управление. Кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, изготовленная по индивидуальным размерам инвалида. Без косметической индивидуальной облицовки. Приемная гильза индивидуальная, формируется внутри косметической оболочки с помощью двухкомпонентного формовочного силикона. Крепление специальное - встроенная застежка-молния. Без ротационного кольца. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза- 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 кг. | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти. Отсутствует управление. Кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, изготовленная по индивидуальным размерам инвалида. Без косметической индивидуальной облицовки. Приемная гильза индивидуальная, формируется внутри косметической оболочки с помощью двухкомпонентного формовочного силикона. Крепление специальное - встроенная застежка-молния. Без ротационного кольца. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - ______ кг. *) |  | 2 |
| Протез кисти активный Страна происхождения ______*) | Протез кисти активный, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Протез предназначен для расширения функциональных возможностей пациентов с усечениями и врожденными недоразвитиями на уровне кисти. Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Примерочная гильза из термопласта. Постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами. Несущая гильза состоит из шарнирно соединительных гильз культей пястья и запястья. На несущей гильзе крепятся модули активных пальцев с тяговой системой управления. Сгибательно-разгибательные движения культи кисти обеспечивают схват и раскрытие пальцев протеза. В случае отсутствия большого пальца протез снабжается модулем первого пальца с двумя степенями подвижности- активное сгибание и пассивное регулируемое противопоставление. Искусственные пальцы покрыты силиконовыми косметическими оболочками. Материал модуля пальцев – термопласт, нейлон, полиуретан, силикон. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза- 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 кг. | Протез кисти активный, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Протез предназначен для расширения функциональных возможностей пациентов с усечениями и врожденными недоразвитиями на уровне кисти. Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Примерочная гильза из термопласта. Постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами. Несущая гильза состоит из шарнирно соединительных гильз культей пястья и запястья. На несущей гильзе крепятся модули активных пальцев с тяговой системой управления. Сгибательно-разгибательные движения культи кисти обеспечивают схват и раскрытие пальцев протеза. В случае отсутствия большого пальца протез снабжается модулем первого пальца с двумя степенями подвижности- активное сгибание и пассивное регулируемое противопоставление. Искусственные пальцы покрыты силиконовыми косметическими оболочками. Материал модуля пальцев – термопласт, нейлон, полиуретан, силикон. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - ______ кг. *) |  | 4 |
| Протез плеча активный Страна происхождения ______*) | Протез плеча активный, приводится в движение мышечными усилиями. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз не менее одной. Управление протезом осуществляется силами собственного тела пользователя. Кисть системная. Открытие осуществляется здоровой рукой, а закрытие осуществляется автоматически. Шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа с ручной фиксацией локтя и шарнирным соединением с плечом. Для сгибания и фиксации локтевого модуля протеза дополнительно используется трехтяговый бандаж. Косметическая оболочка ПВХ/пластизоль с покрытием. Крепление индивидуальное подгоночное. Тип протеза по назначению постоянный Масса протеза - 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1 кг. | Протез плеча активный, приводится в движение мышечными усилиями. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз не менее одной. Управление протезом осуществляется силами собственного тела пользователя. Кисть системная. Открытие осуществляется здоровой рукой, а закрытие осуществляется автоматически. Шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа с ручной фиксацией локтя и шарнирным соединением с плечом. Для сгибания и фиксации локтевого модуля протеза дополнительно используется трехтяговый бандаж. Косметическая оболочка ПВХ/пластизоль с покрытием. Крепление индивидуальное подгоночное. Тип протеза по назначению постоянный Масса протеза - ______ кг. *) |  | 1 |
| Протез предплечья с внешним источником энергии Страна происхождения ______*) | Протез предплечья с внешним источником энергии. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы- слоистый пластик на основе акриловых смол. Количество примерочных гильз не менее одной. Биоэлектрическая система управления с пропорциональным управлением скоростью и силой схвата. Комплект электромеханической кисти. Узел локоть-предплечье отсутствует. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют. Косметическая оболочка силиконовая с армирующей сеткой или ПВХ/Пластизоль с покрытием. Без косметической облицовки. Без вкладыша в гильзу. Крепление индивидуальное подгоночное. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза- 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 кг. | Протез предплечья с внешним источником энергии. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы- слоистый пластик на основе акриловых смол. Количество примерочных гильз не менее одной. Биоэлектрическая система управления с пропорциональным управлением скоростью и силой схвата. Комплект электромеханической кисти. Узел локоть-предплечье отсутствует. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют. Косметическая оболочка силиконовая с армирующей сеткой или ПВХ/Пластизоль с покрытием. Без косметической облицовки. Без вкладыша в гильзу. Крепление индивидуальное подгоночное. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - ______ кг. *) |  | 1 |
| Протез плеча косметический Страна происхождения ______*) | Протез плеча косметический. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз не менее одной. Кисть, унифицированная косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, арматурой в пальцах, адаптером в запястье, детализированные ногти, суставы, папиллярные линии. Комплект шин для локтевых шарниров активных. Без вкладыша в гильзу. Крепление индивидуальное подгоночное. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1 кг. | Протез плеча косметический. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз не менее одной. Кисть, унифицированная косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, арматурой в пальцах, адаптером в запястье, детализированные ногти, суставы, папиллярные линии. Комплект шин для локтевых шарниров активных. Без вкладыша в гильзу. Крепление индивидуальное подгоночное. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - ______ кг. *) |  | 1 |
| Протез кисти с внешним источником энергии Страна происхождения ______*) | Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Количество примерочных гильз не менее одной. Система управления миоэлектрическая с двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата. Комплект электромеханической кисти. Узел локоть-предплечье отсутствует. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют. Косметическая оболочка силиконовая с армирующей сеткой или ПВХ/Пластизоль с покрытием. Без косметической облицовки. Крепление индивидуальное подгоночное. В комплект протеза входит: зарядное устройство, сменный аккумулятор, запасная косметическая оболочка. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза- 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 кг. | Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Количество примерочных гильз не менее одной. Система управления миоэлектрическая с двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата. Комплект электромеханической кисти. Узел локоть-предплечье отсутствует. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют. Косметическая оболочка силиконовая с армирующей сеткой или ПВХ/Пластизоль с покрытием. Без косметической облицовки. Крепление индивидуальное подгоночное. В комплект протеза входит: зарядное устройство, сменный аккумулятор, запасная косметическая оболочка. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - ______ кг. *) |  | 1 |
| Протез предплечья рабочий Страна происхождения ______*) | Протез предплечья рабочий. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Материал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз - одна. Кисть отсутствует. Комплект рабочих насадок. Без косметической облицовки. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов. Без ротационного кольца. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза- 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 кг. | Протез предплечья рабочий. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Материал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз - одна. Кисть отсутствует. Комплект рабочих насадок. Без косметической облицовки. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов. Без ротационного кольца. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - ______ кг. *) |  | 4 |
| Протез предплечья косметический Страна происхождения ______*) | Протез предплечья косметический. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Материал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз - одна. Кисть, унифицированная косметическая. Материал оболочки кисти силикон, ПВХ/Пластизоль по назначению врача-ортопеда. Без косметической облицовки, с косметической облицовкой, повторяющей контуры здоровой руки по назначению врача-ортопеда. С вкладышем в гильзу из термопластичных материалов , без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление протеза за счет формы приемной гильзы. Ротационное кольцо. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 кг. | Протез предплечья косметический. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Материал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз - одна. Кисть, унифицированная косметическая. Материал оболочки кисти силикон, ПВХ/Пластизоль по назначению врача-ортопеда. Без косметической облицовки, с косметической облицовкой, повторяющей контуры здоровой руки по назначению врача-ортопеда. С вкладышем в гильзу из термопластичных материалов , без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление протеза за счет формы приемной гильзы. Ротационное кольцо. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - ______ кг. *) |  | 4 |
|  | ИТОГО | - | - | 22 |

*) Заполняется по материалам Победителя проведенного электронного аукциона.

Конкретный вид (тип и шифр) протеза устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида.

Требования к функциональным

характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Требования к качеству работ

Работы по обеспечению протезами должны соответствовать следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ Р 52770-2016 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

-ГОСТ Р 51632-2014  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие технические требования и методы испытаний

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРТЕЗЫ НАРУЖНЫЕ

Требования и методы испытаний

- ГОСТ Р 56138-2014 ПРОТЕЗЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Технические требования - Настоящий стандарт не распространяется на рабочие протезы и приспособления для самообслуживания.

ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ часть 1 Общие требования безопасности

Стандарт распространяется  на  протезы с внешним источником энергии

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Общие требования безопасности с учетом основных функциональных

характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость.

Требования и испытания.

Стандарт распространяется  на  протезы с внешним источником энергии.

Изделия, на которые распространяется действие стандарта ГОСТ Р 51632-2014, должны сопровождаться документом «Отчет по анализу рисков».

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны отвечать требованиям безопасности для пользователя.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка  протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения  ГОСТ 51632-2014.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии:

2 года.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя.