Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.

Протезы нижних конечностей в количестве 1 штука на сумму 2 551 284 рубля 00 копеек.

Общие требования к протезам: косметичность, рациональный вес с правильным распределением массы протеза в целом и его отдельных составляющих, удобство и легкость управления протезом при минимальной затрате сил, надежность и прочность конструкции.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям  Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

| Наименование изделия | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Кол- во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Протез постоянный, для протезирования лиц высокого уровня двигательной активности, с целью компенсации утраченных вследствие односторонней ампутации нижней конечности на уровне бедра функций опоры и ходьбы, а также, возможности выполнять бытовые и трудовые функции, связанные с физическими нагрузками и продолжительной ходьбой. Формообразующая часть косметической облицовки-должна быть мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки должно быть с чулком перлоновым ортопедическим. Материал приемной гильзы должен быть изготовлен из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи инвалида из вспененных материалов. В приемную гильзу должен быть вложен смягчающий вкладыш из термопластического материала. Стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения и высокой степенью гашения ударов при наступлении на пятку, пружинные элементы должны позволить инвалиду получить ровную естественную походку. Коленный сустав должен быть моноцентричный с поворотной гидровлической системой управления фазами опоры и переноса. Крепление протеза может быть поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Приемная гильза с вкладышем и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывав мягких тканей. Внешняя форма и цвет протеза после его облицовки должны быть близки к форме и цвету естественной конечности. Конструкция протеза должна обеспечивать удобство его надевания и снятия. Масса протеза не более 2 кг. Срок службы не менее 2 лет. Протез должен быть ремонтопригодным в течение всего срока эксплуатации. | 1 |

Требования безопасности

Требования безопасности протезов нижних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ИСО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии декларации о соответствии.

Срок предоставления гарантии качества изделий

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Гарантийный срок службы протезов нижних конечностей — 12 мес. В течение этого срока, в случае выхода из строя протеза, при соблюдении условий эксплуатации, предприятие-изготовитель производит замену или необходимый ремонт бесплатно.

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта:  2 551 284 рубль 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2018г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 30 (тридцати)  дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия (приложение № 2),  реестра выполненных работ (приложение № 4), акта поставки товара (приложение № 5), отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.