Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году. Протезы нижних конечностей в количестве 48 штук на сумму 19 883 842 рубля 00 копеек.

| Шифр | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН6-Э1 | Протез бедра модульный на среднюю культю | Протез бедра модульный, формообразуюшая часть облицовки - мягкая полиуретановая модульная (поролон), с чулком перлоновым ортопедическим, с одной индивидуальной приемной гильзой, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пациента, материал приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, крепление протеза с помощью вакуумного клапана или при необходимости дополнительное крепление бандажом; или при помощи силиконового или гелевого чехла с замком в гильзе. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг., стопа GREISSINGER (или эквивалент), с ротационным движением в горизонтальной плоскости, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, тип протеза по назначению — постоянный Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 12 | 428733,00 | 5144796,00 |
| ПН6-74 | Протез бедра для пациентов низкого уровня активности (К1) | Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: вакуумное или с помощью пояса (бандажа); Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Стопа: с вертикальным ротационным движением, рассчитанная на мелкие шаги с низкой, постоянной скоростью, устойчивая, с уровнем активности К1-К2; Коленный модуль: механический коленный шарнир моно/полицентрический с фиксатором (замком) с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К1-К2; Назначение протеза: постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 12 | 219415,00 | 2632980,00 |

| ПН6-ОБ | Протез бедра купальный | Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: отсутствует; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием водостойкого замка/мембраны или системы крепления по типу «KISS»; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.; Коленный модуль: водостойкий моноцентрический гидравлический коленный шарнир с фиксатором (замком) с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К2-К3; Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры; Назначение протеза: постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 10 | 466231,00 | 4662310,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН6-73 | Протез бедра для пациентов среднего уровня активности (К2-К3) | Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: мышечно-вакуумное с клапаном / с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Коленный модуль: пневматический/гидравлический коленный шарнир моно/полицентрический с тормозным механизмом или без с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К2-К3; Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К2-К3; Назначение протеза: постоянный.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 12 | 499981,00 | 5999772,00 |
| ПН6-ОБ | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с гидравлическим или пневматическим управлением фазы переноса, с одноосным (полицентрическим) коленным шарниром с тормозным механизмом или без, с полимерным чехлом с использованием замка или с вкладной гильзой из мягкого термолина со скелетированной карбоновой приемной гильзой или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с вакуумным креплением , оснащенной высокотехнологичным модулем гашения ударных нагрузок с торсионной функцией или без. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг., стопа с высокой степенью энергосбережения с ротационным движением в горизонтальной плоскости, тип протеза по назначению- постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 2 | 721992,00 | 1443984,00 |