### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения

государственного контракта на поставку кресел-колясок

Идентификационный код закупки 181100102181610010100100250133092323

Поставка в 2018 году инвалидам кресел-колясок комнатных, прогулочных

Количество - 154 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1811100,70 руб.

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска базовая комнатная, в том числе для детей - инвалидов | Кресло-коляски комнатные – техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения инвалидами либо при помощи сопровождающих лиц в условиях помещений. Рама-шасси должна обеспечивать складывание колясок без применения инструмента. Задние колеса быстросъемные цельнолитые или пневматические. Передние колеса поворотные. Кресло-коляски должны быть оснащены антиопрокидывающими устройствами. Кресло должно быть укомплектовано откидными или съемными подножками, регулируемыми по высоте. Подлокотники, регулируемые по высоте, съемные или откидные. Ширина сидения коляски не менее 40 см и не более 55 см (поставка не менее 5 типоразмеров по требованию Заказчика). Масса кресла-коляски не более 25 кг. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 110 кг. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. | 100 |
| 2 | Кресло-коляска базовая прогулочная, в том числе для детей - инвалидов | Кресло-коляски прогулочные – техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения инвалидами либо при помощи сопровождающих лиц в условиях улицы. Рама-шасси должна обеспечивать складывание колясок без применения дополнительного инструмента. Задние колеса цельнолитые или пневматические. Передние колеса поворотные. Кресло-коляски должны быть оснащены антиопрокидывающими устройствами. Кресло должно быть укомплектовано откидными или съемными подножками, регулируемыми по высоте. Подлокотники, регулируемые по высоте съемные или откидные. Ширина сидения коляски не менее 40 см и не более 55 см (поставка не менее 5 типоразмеров по требованию Заказчика). Масса кресла-коляски не более 25 кг. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 110 кг. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. | 54 |
|  |  |  | 154 |

Технические характеристики и требования к товару установлены в целях обеспечения качества поставляемых ТСР инвалидам.

Требования к товару:

Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Кресло-коляска должно быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Кресло-коляска должно иметь установленный производителем срок службы со дня передачи его Получателю не менее срока пользования кресло - коляской, утвержденного приказом Минтруда России от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по
ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к
документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

В комплект кресла-коляски должны входить:
- эксплуатационная документация;

- комплект запасных частей, инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 -78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресло - коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Поставщик должен:

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить - заверенные копии регистрационного удостоверения и деклараций о соответствии на ТСР; копии документов, удостоверяющих срок службы ТСР, установленные изготовителем ТСР;

Предоставить заверенные копии документов, удостоверяющих сроки службы ТСР, установленные изготовителем ТСР, в течение 1(одного) рабочего дня с даты заключения Контракта.

Осуществлять поставку ТСР по месту жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по выбору Получателя) в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику или сопоставщику, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.

При передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

ОКПД 30.92.20.000