Приложение № 1

## Техническое задание

| №м п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-20 Протез стопы | Протез стопы приемная гильза индивидуальная для протеза стопы при ампутации по Шопару материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик. вкладной элемент из вспененных материалов крепление протеза за счет формы приемной гильзы стопа полиуретановая для протезов при ампутации по Шопару для инвалидов весом до 100 кг. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 4 |
| 2 | 8-21 Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика для протеза голени вкладной элемент из вспененных материалов крепление протеза за счет формы приемной гильзы стопа полиуретановая монолитная с отведенным пальцем для инвалидов весом до 125 кг Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.110 | шт | 2 |
| 3 | 8-23 Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа для инвалидов 1-2 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: за счет формы приёмной гильзы с использованием наколенника. Стопа монолитная. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 23 |
| 4 | 8-23 Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа. Приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика. Вкладной элемент чехлы полимерно-гелиевые для вакуумного крепления протеза с помощью вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Стопа полиуретановая монолитная для инвалидов весом до 100 кг. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 1 |
| 5 | 8-23 Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа для инвалидов весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы и эластичного наколенника. Стопа углепластиковая со сменной косметической оболочкой. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 7 |
| 6 | 8-23 Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа для инвалидов весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы и эластичного наколенника. Стопа со щиколоткой подвижной во всех вертикальных направлениях. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 9 |
| 7 | 8-23 Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа для инвалидов весом до 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы и эластичного наколенника Стопа углепластиковая, с расщепленным носком, с регулировкой жесткости пятки, со сменной косметической оболочкой. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 1 |
| 8 | 8-23 Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа для инвалидов весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехлы полимерные гелевые. Крепление с помощью вакуумного насоса и герметизирующего наколенника. Стопа углепластиковая со сменной косметической оболочкой. Тип протеза постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 2 |
| 9 | 8-24 Протез голени для купания | Протез голени для купания вкладной элемент из вспененных материалов крепление протеза за счет формы приемной гильзы стопа полиуретановая монолитная с отведенным пальцем с противоскользящим покрытием для инвалидов весом до 100 кг. Косметическое покрытие облицовки жесткая из литьевого слоистого пластика. Срок службы не менее 3-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 11 |
| 10 | 8-28 Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика для лечебно-тренировочного протеза бедра крепление протеза вакуумное. Стопа подвижная в сагиттальной плоскости. Коленный модуль механический с регулировкой фаз сгибания-разгибания. Для инвалидов весом до 100 кг. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.110 | шт | 18 |
| 11 | 8-30 Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для инвалидов весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Стопа: углепластиковая, со сменной косметической оболочкой. Коленный модуль: полицентрический с «геометрическим замком», с независимым пневматическим управлением фазами сгибания-разгибания. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 3 |
| 12 | 8-30 Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для инвалидов весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа: монолитная, со сменным пяточным амортизатором. Коленный модуль: с механическим управлением фазами сгибания-разгибания. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 15 |
| 13 | 8-30 Протез бедра модульный | Протез бедра модульный, для инвалидов весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехлы полимерные гелевые. Вкладной элемент из мягкого термопласта. Крепление протеза: с использованием двухточечной системы крепления полимерных чехлов бедра. Коленный шарнир с механической регулировкой фаз сгибания и разгибания. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 2 |
| 14 | 8-30 Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для инвалидов весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный шарнир с механической регулировкой фаз сгибания и разгибания. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 16 |

| 15 | 8-32 Протез бедра для купания | Протез бедра для купания, приемная гильза индивидуальная из жесткого термопласта, вкладной элемент мягкий термопласт, крепление протеза с помощью вакуумного клапана. Стопа полиуретановая монолитная с противоскользящим покрытием для инвалидов весом до 100 кг. Без косметической облицовки. Коленный шарнир влагозащищенный с механической регулировкой фаз сгибания, разгибания. Срок службы не менее 3-х лет. | 32.50.22.110 | шт | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;	Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов.

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяется в протезировании:

- приемная гильза;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016  «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок протезов устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

Срок выполнения работ: с 10.09.2018 по 10.11.2018 г., должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное выполнение работ.

Списки Получателей предоставляются Заказчиком  в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения Контракта.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.11.2018. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

По мере выдачи товара, но не позднее 14.11.2018 для расчетов Исполнитель передает Заказчику реестр поставки Товара, выполненных работ, акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю, отрывные талоны к Направлению, спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления  и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки выполненных работ Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Исполнителем Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения (Приложение №4 к настоящему контракту) в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Сумма: 16 454 859,20 руб.

Количество: 124 шт.