Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01 Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Конструкция и основные технические характеристики. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозионным покрытием. Конструкция должна предоставлять возможность складывания кресло - коляски без применения инструментов. Должны быть следующие оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски должны быть оснащена ручками для толкания; - для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировки спинка коляски должны быть складная по горизонтальной оси; - подлокотники должны быть съемные или откидные с фиксацией; - опоры подлокотников должны быть регулируемые по высоте; - поворотные (передние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть регулируемые по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по вертикальной и горизонтальной осям; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - подножки должны быть оснащены ремнем-упором для голеней; - должен быть в наличии ножной упор для управления сопровождающим лицом. - должен быть в наличии антиопрокидыватель; - должна быть в наличии подушка на сидение толщиной не менее 3 см. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 20 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях; - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 130 мм; - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях; - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 75 мм с фиксацией не менее чем в 8-ми положениях. - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 60 мм с фиксацией не менее чем в 2-х положениях. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 400 мм до не более 500 мм (не менее 5-ти типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья не менее 420 мм; Высота сиденья не менее 490 мм; Высота спинки не более 460 мм; Диаметр передних колес в диапазоне от не менее 175 мм до не более 200 мм; Диаметр приводных (задних) колес в диапазоне от не менее 570 мм до не более 620мм; Масса не более 20 кг. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) не менее 125 кг Габариты (ДхШхВ), мм не более 1070х600-700х960 В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 400 |
| 2 | 7-01 Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводом комнатные, с регулируемой по углу наклона спинкой не менее чем на 30°, оснащенные набором инструмента и антиопрокидывающим устройством, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью внутри помещений. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлических сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира, либо эквивалент. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски должна быть без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией, а также на раме должны быть установлены ограничительные линейки ширины сиденья. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 17,5 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 5 позиций установки положения колеса. Вилка должна быть регулируемая по углу наклона не менее чем на 15 градусов. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь цельнолитые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены ободами и обручами, регулируемыми по глубине установки. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Высота спинки должна быть не менее 42 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем в пяти положениях в диапазоне не менее 5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем на 30º и фиксироваться не менее чем в шести положениях. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми по высоте в диапазоне не менее 12 см ручками для сопровождающего лица. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в пяти положениях в диапазоне не менее 10 см. Подлокотники кресла-коляски должны быть откидными и съемными. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте не менее 2 см не менее чем в двух положениях. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 34 см. Подножки должны легко демонтироваться или просто отводится внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную бесступенчатую регулировку по высоте в диапазоне не менее 10 см и углу наклона не менее 10 градусов. Опоры подножек должны быть оснащены ремнями-упорами для стоп. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 30 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 5 см и сзади в диапазоне не менее 10 см не менее чем в шести положениях; - изменение установки задних колес по горизонтали в диапазоне не менее 10 см не менее чем в шести положениях; - изменение угла наклона сиденья должно быть от не менее минус 5 до не более 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в четырех положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель, регулируемый по длине вылета не менее чем в двух положениях с колесной опорой. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 20 кг. Ширина сидения в диапазоне от не менее 400 мм до не более 500 мм (не менее 5-ти типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должно определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 20 |
| 3 | 7-02 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляски с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка на твердом основании, съёмные, с мягкой подушкой толщиной не менее 5 см; - спинка коляски оснащена ручками для толкания, регулируемыми по высоте; - подлокотники откидные, съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте с механизмом кнопочной фиксации. - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), регулируемые по вертикальной оси; - вилка переднего колеса, регулируемая по углу наклона на не менее 10° (указать конкретное значение); - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - регулируемые рычаги стояночного тормоза слева и справа; - рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом); - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - опоры подножек, регулируемые по углу наклона на не менее 30° (указать конкретное значение) и оснащены ремнями-упорами для стоп; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель, регулируемый по высоте; Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - ручек для толкания: по высоте установки в диапазоне не менее 160 мм (указать конкретное значение); - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 70 мм (указать конкретное значение) с фиксацией в не менее 7-ми положениях (указать конкретное значение); - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 120 мм (указать конкретное значение); - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм (указать конкретное значение) не менее чем в 3-х положениях (указать конкретное значение); - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 100 мм (указать конкретное значение) не менее чем в 4-ех положениях (указать конкретное значение); - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 70 мм (указать конкретное значение) не менее чем в 2-х положениях (указать конкретное значение); - антиопорокидывателя по высоте в диапазоне не менее 100 мм (указать конкретное значение) с фиксацией в не менее 5-ти положениях (указать конкретное значение). Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 505 мм (указать конкретное значение) (не менее 5-ти типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм (указать конкретное значение) Высота сиденья – не менее 500 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не менее 420 мм (указать конкретное значение) Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение) Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм (указать конкретное значение) Масса – не более 17 кг (указать конкретное значение) Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение) Габариты (ДхШхВ), мм 1020х600-700х950 В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 3 |
| 4 | 7-03 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляски с ручным приводом с откидной спинкой комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией; - сидение с ремнями для складывания; - передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами диаметром не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение); - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - подножки оснащены ремнем-упором для голеней; - регулируемые стояночные тормоза; - съемное устройство противоопрокидывания с колесной опорой; - подушкой на сидение, толщиной не менее 3 см (указать конкретное значение). - съемный подголовник-спинка; - ножной упор для управления сопровождающим лицом; - хозяйственный отсек. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - спинки: по углу наклона на не менее 90 град (указать конкретное значение). - съемных, откидных подножек: по длине голени на не менее 110 мм (указать конкретное значение); - съемной подушки подголовника: по высоте на не менее 200 мм (указать конкретное значение). Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 480 мм (указать конкретное значение) (не менее 3-ох типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не более 500 мм (указать конкретное значение) Общая ширина – не более 750 мм (указать конкретное значение) Длина – не более 1200 мм (указать конкретное значение) Высота – не более 1000 мм (указать конкретное значение) Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение) Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм (указать конкретное значение) Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску – не менее 125 кг (указать конкретное значение) Масса кресло-коляски – не более 23 кг (указать конкретное значение) В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 2 |
| 5 | 7-04 Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляски с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Рама коляски должна быть изготовлена из металла с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски должна быть оснащена ручками для толкания; - для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировки спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси; - подлокотники должны быть съемные или откидные; - опоры подлокотников должны быть регулируемые по высоте; - поворотные (передние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами; - приводные (задние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами; - приводное заднее колесо имеет обод; - должны быть в наличии рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона на не менее 90 градусов (до горизонтального положения); - подножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте икроножными ложементами; - должны быть в наличии ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - должен быть в наличии антиопрокидыватель, регулируемый по длине вылета; - подушка на сидение, толщиной не менее 3 см (указать конкретное значение). Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 20 мм (указать конкретное значение) с фиксацией в не менее 3-х положениях (указать конкретное значение); - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 160 мм (указать конкретное значение); - антиопорокидывателя по длине вылета в не менее 2-х положениях (указать конкретное значение). Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 430 мм до не более 480 мм (указать конкретное значение) (не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья не менее 420 мм Высота сиденья не менее 480 мм Высота спинки не менее 450 мм Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение) Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм (указать конкретное значение) Масса кресло-коляски – не более 19 кг (указать конкретное значение) Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение) Габариты (ДхШхВ), мм не более 1200х630-730х1000 В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 2 |
| 6 | 7-05 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами, толщина подушки сиденья и спинки должны быть не менее 50 мм. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 150 мм и не более 180 мм. Передние колеса должны иметь возможность установки по высоте не менее чем в двух положениях. Диаметр задних колес должен составлять не менее 360 мм и не более 400 мм. Спинка и сиденье должны быть регулируемые углу наклона с помощью пневмоцилиндров посредством рычагов управления, установленных на ручках для толкания. Регулировка наклона спинки должна быть до положения «лежа». Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки и ремнем безопасности, регулируемым по длине. Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте, глубине и углу наклона мягким подголовником и регулируемыми по высоте не менее трех положений и глубине не менее двух положений установки боковыми упорами для туловища. Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте на не менее чем 40 мм и по ширине на не менее чем 80 мм. Подножки должны быть съемными, откидными, регулируемые по длине голени и по углу наклона в коленном суставе на не менее 90 градусов (до горизонтального положения). Подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки. Кресло-коляска должна быть оснащена столиком с антиспастической ручкой. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь съемные антиопрокидыватели, регулируемые по длине вылета не менее чем в пяти положениях с колесной опорой. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья 340-420 мм, 360-440 мм, 380-460 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее 380 мм Высота спинки не более 450 мм Вес кресла - коляски должен быть не более 25 кг Грузоподъемность должна быть не менее 110 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 15 |
| 7 | 7-05 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска имеет складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям Кресло-коляска должна быть оснащена: - спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка должна быть изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). - обшивка спинки и сиденья должна быть съемная. - угол наклона сидения должен быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров на не менее чем 45 градусов. - угол наклона спинки должен быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров до положения "лежа". - подлокотники должны быть фиксированные. - передние (поворотные) колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки диаметром не менее 150 мм; - задние колеса с цельнолитыми шинами, для пассивного использования (без ободьев для ручного привода). Диметр задних колес не менее 310 мм; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона на не менее 90 град (до горизонтального положения); - подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы, ложементы должны быть регулируемыми по высоте установки в не менее 3-ох положениях; Кресло-коляска должна быть укомплектована: - съемным посадочным сиденьем с возможностью установки в автомобиле; - съемным медиальным абдуктором; - съемным столиком; - регулируемым по высоте подголовником; - тормозами для сопровождающего лица на каждое заднее колесо; - регулируемыми по установке ручными тормозами; - съемными антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, регулируемыми по высоте установки в не менее 5-ти положениях; Технические характеристики должны быть: Вес кресла-коляски –не более 22 кг; Грузоподъемность не менее 90 кг; Ширина сидения: не менее 35 см. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 15 |
| 8 | 7-05 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП должны быть для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее не менее 200 мм. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Диаметр задних колес должен составлять не менее 300 мм и не более 320 мм. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по- и против- направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее 60 мм. Подножка должны быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 50 мм не менее чем в трех положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным столиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 250 мм и не более 380 мм Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 300 мм и не более 360 мм Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 420 мм и не более 570 мм Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 175º Вес кресла - коляски должен быть не более 20,0 кг Грузоподъемность должна быть не менее 75 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 10 |
| 9 | 7-05 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, повреждениями нижних конечностей и больных ЦП, либо с помощью сопровождающего лицами, в помещениях. Рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевых труб и иметь не складную конструкцию. Должны быть в наличии оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть анатомической формы на жестком основании, обшивка должна быть водонепроницаемая; - спинка коляски оснащена ручками для толкания, регулируемыми по высоте; - подголовник должен быть съемный, регулируемый высоте установки, углу наклона и горизонтальной оси. - боковые фиксаторы туловища (пелоты) должны быть съемные, откидные, регулируемые по вертикальной и горизонтальной осям. - подлокотники должны быть съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, должны быть регулируемые по высоте . - дополнительные съемные боковые подушки подлокотников; - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), регулируемые по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - регулируемые рычаги стояночного тормоза слева и справа; - рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом) барабанного типа; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени, глубине установки и углу наклона; - опоры подножек, регулируемые по углу наклона и оснащены ремнями-упорами для стоп; - боковые упоры для коленей; - на раме коляски должны быть в наличии ручки для переноски кресло-коляски и фиксации при перевозке в транспорте.; - антиопрокидыватели, регулируемые по высоте; Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможность регулировки: - ручек для толкания: по высоте на не менее 160 мм; - съемного подголовника: по высоте в диапазоне не менее 60 мм с фиксацией не менее чем в 5-ти положениях, по горизонтальной оси в диапазоне не менее 170 мм и углу наклона; - спинки: по углу наклона пневмоцилиндрами с плавной регулировкой в диапазоне не менее 45 град. и по высоте не менее чем на 55 мм; - боковые фиксаторы туловища (пелоты): откидные, регулируемые по вертикальной и горизонтальной оси; - съемных боковых поддерживающих упоров: по высоте не менее чем на 170 мм, по ширине не менее чем на 130 мм и углу наклона; - сидения: по углу наклона пневмоцилиндрами с плавной регулировкой в диапазоне не менее 60 град, глубине - на не менее чем 30 мм и ширине в диапазоне не менее 100 мм (за счет переустановки подлокотников); - съемного межколенного разделителя (абдуктора): по высоте на не менее 70 мм, и глубине на не менее 70 мм; - съемных подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 75 мм с фиксацией не менее чем в 5-ти положениях (с кнопочной фиксацией) и ширине в диапазоне не менее 50 мм (каждый); - съемных, откидных подножек: по глубине на не менее 30 мм, по ширине на не менее 45 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях, по длине на не менее чем 40 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях, по углу наклона до горизонтального положения; - опор для стоп: по углу наклона в диапазоне не более чем 45 град; - откидных ложементов: по высоте на не менее 200 мм, глубине на не более 30 мм с фиксацией не менее чем 3-х положениях и углу наклона; - задних колес: по высоте не менее чем в 2-х положениях; - передних колес: по высоте не менее чем в 2-х положениях; -устройств противоопрокидывания на колесных опорах; Технические характеристики: - ширина сидения не менее 430 не более 480мм (указать конкретное значение) - глубина сиденья не менее 430 не более 480мм (указать конкретное значение) -высота спинки не менее 540 мм габаритные размены (ДхШхВ), мм не более 1250х690х1050; - грузоподъемность не менее 125кг (указать конкретное значение). - вес не более 42 кг (указать конкретное значение). В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 2 |
| 10 | 7-06 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски с приводом для управления одной рукой комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и должны быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира, либо эквивалент. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией, а также на раме должны быть установлены ограничительные линейки ширины сиденья. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 17,5 см и не более 20 см (указать конкретное значение). Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 5 позиций (указать конкретное значение) установки положения колеса. Вилка должна быть регулируемая по углу наклона не менее чем на 10 градусов (указать конкретное значение). В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см (указать конкретное значение). Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические (указать конкретное значение) покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены ободами и обручами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может перестраиваться на левую и правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от стороны установления привода, правое или левое колесо снабжается двумя обручами (малым и большим) для толкания на колесе под рабочей рукой. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Спинка должна быть оснащена съемной распоркой жесткости, устанавливаемой на ручки для толкания. Высота спинки должна быть не менее 42 см (указать конкретное значение) и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем в пяти положениях (указать конкретное значение) в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение). Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в пяти положениях в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение). Подлокотники кресла-коляски должны быть откидными и съемными. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте не менее чем на 2 см с фиксацией не менее чем в двух положениях. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 34 см (указать конкретное значение). Подножки должны легко демонтироваться или просто отводится внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте в диапазоне не менее 10 см и углу наклона не менее 10 градусов. Опоры подножек должны быть оснащены ремнями-упорами для стоп. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 30 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 5 см (указать конкретное значение) и сзади в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение) не менее чем в шести положениях; - изменение установки задних колес по горизонтали в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение) не менее чем в шести положениях; - изменение угла наклона сиденья в диапазоне от не менее минус 5 до не более 15 градусов (указать конкретное значение); Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель, регулируемый по длине вылета не менее чем в двух положениях с колесной опорой. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 20 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 5 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должны определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 5 |
| 11 | 7-07 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама должна быть выполнена их металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Кресло-коляска должна быть оснащена: - передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами; - приводные (задние) колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее 2-х положений (указать конкретное значение); - противопролежневая подушка на сиденье толщиной не менее 50 мм; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники откидные или съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - регулируемые стояночные тормоза; - ручки для толкания; - ножные упоры для управления; - устройства антиопрокидывания; Спинка должна быть оснащена задним карманом для мелких вещей. Должны быть в наличии регулировки: Подножек – по длине голени на не менее 130 мм (указать конкретное значение) Технические характеристики: Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 50 см +/- 1 см, 53 см +/- 1 см, 55 см +/- 1 см, 58 см +/- 1 см, 60 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 5 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должны определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Глубина сиденья – не менее 400 мм (указать конкретное значение) Высота сиденья – не более 500 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не менее 420 мм (указать конкретное значение) Вес – не более 23 кг (указать конкретное значение) Грузоподъемность – не менее 150 кг (указать конкретное значение) Габариты (Д*Ш*В) 1170х(700-800) х910 мм В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 22 |
| 12 | 7-08 Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляски с ручным приводом базовые прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом базовая должна быть предназначена для передвижения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей, как самостоятельно, так и с посторонней помощью вне помещений на площадках с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски оснащена ручками для толкания, регулируемыми по высоте; - подлокотники откидные, съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте с механизмом кнопочной фиксации. - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), регулируемые по вертикальной оси; - вилка переднего колеса, регулируемая по углу наклона на не менее 10° (указать конкретное значение); - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводные задние колеса имеют алюминиевые обода; - регулируемые рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - опоры подножек, регулируемые по углу наклона на не менее 30° (указать конкретное значение) и оснащены ремнями-упорами для стоп; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель, регулируемый по высоте; - подушка на сидение, толщиной не менее 5 см (указать конкретное значение); - светоотражающие элементы, Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - ручек для толкания: по высоте установки в диапазоне не менее 160 мм (указать конкретное значение); - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 70 мм (указать конкретное значение) с фиксацией в не менее 7-ми положениях (указать конкретное значение); - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 120 мм (указать конкретное значение); - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм (указать конкретное значение) не менее чем в 3-х положениях (указать конкретное значение); - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 100 мм (указать конкретное значение) не менее чем в 4-ех положениях (указать конкретное значение); - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 70 мм (указать конкретное значение) не менее чем в 2-х положениях (указать конкретное значение); - антиопорокидывателя по высоте в диапазоне не менее 100 мм (указать конкретное значение) с фиксацией в не менее 5-ти положениях (указать конкретное значение). Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 505 мм (указать конкретное значение) (не менее 5-ти типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм (указать конкретное значение) Высота сиденья – не менее 500 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не менее 420 мм (указать конкретное значение) Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение) Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм (указать конкретное значение) Масса – не более 17 кг (указать конкретное значение) Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение) Габариты (ДхШхВ), мм 1020х600-700х950 В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 300 |
| 13 | 7-09 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляски с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений на площадках с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка на твердом основании, съёмные, с мягкой подушкой толщиной не менее 5 см; - спинка коляски оснащена ручками для толкания, регулируемыми по высоте; - подлокотники откидные, съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте с механизмом кнопочной фиксации; - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), регулируемые по вертикальной оси; - вилка переднего колеса, регулируемая по углу наклона на не менее 10° (указать конкретное значение); - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - регулируемые рычаги стояночного тормоза слева и справа; - рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом); - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - опоры подножек, регулируемые по углу наклона на не менее 30° (указать конкретное значение) и оснащены ремнями-упорами для стоп; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель, регулируемый по высоте; - светоотражающие элементы. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - ручек для толкания: по высоте установки в диапазоне не менее 160 мм (указать конкретное значение); - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 70 мм (указать конкретное значение) с фиксацией в не менее 7-ми положениях (указать конкретное значение); - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 120 мм (указать конкретное значение); - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм (указать конкретное значение) не менее чем в 3-х положениях (указать конкретное значение); - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 100 мм (указать конкретное значение) не менее чем в 4-ех положениях (указать конкретное значение); - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 70 мм (указать конкретное значение) не менее чем в 2-х положениях (указать конкретное значение); - антиопорокидывателя по высоте в диапазоне не менее 100 мм (указать конкретное значение) с фиксацией в не менее 5-ти положениях (указать конкретное значение). Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 505 мм (указать конкретное значение) (не менее 5-ти типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм (указать конкретное значение) Высота сиденья – не менее 500 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не менее 420 мм (указать конкретное значение) Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение) Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм (указать конкретное значение) Масса – не более 17 кг (указать конкретное значение) Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение) Габариты (ДхШхВ), мм 1020х600-700х950 В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 14 | 7-10 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляски с ручным приводом с откидной спинкой прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией; - сидение с ремнями для складывания; - передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами диаметром не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение); - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - подножки оснащены ремнем-упором для голеней; - регулируемые стояночные тормоза; - съемное устройство противоопрокидывания с колесной опорой; - подушкой на сидение, толщиной не менее 3 см (указать конкретное значение). - съемный подголовник-спинка; - ножной упор для управления сопровождающим лицом; - светоотражающие элементы. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - спинки: по углу наклона на не менее 90 град (указать конкретное значение). - съемных, откидных подножек: по длине голени на не менее 110 мм (указать конкретное значение); - съемной подушки подголовника: по высоте на не менее 200 мм (указать конкретное значение). Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 480 мм (указать конкретное значение) (не менее 3-ох типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не более 500 мм (указать конкретное значение) Общая ширина – не более 750 мм (указать конкретное значение) Длина – не более 1200 мм (указать конкретное значение) Высота – не более 1000 мм (указать конкретное значение) Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение) Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм (указать конкретное значение) Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску – не менее 125 кг (указать конкретное значение) Масса кресло-коляски – не более 23 кг (указать конкретное значение) В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 11 |
| 15 | 7-11 Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляски с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из металла с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски должна быть оснащена ручками для толкания; - для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировки спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси; - подлокотники должны быть съемные или откидные; - опоры подлокотников должны быть регулируемые по высоте; - поворотные (передние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами; - приводные (задние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами; - приводное заднее колесо имеет обод; - должны быть в наличии рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона на не менее 90 градусов (до горизонтального положения); - подножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте икроножными ложементами; - должны быть в наличии ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - должен быть в наличии антиопрокидыватель, регулируемый по длине вылета; - подушка на сидение, толщиной не менее 3 см (указать конкретное значение). Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 20 мм (указать конкретное значение) с фиксацией в не менее 3-х положениях (указать конкретное значение); - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 160 мм (указать конкретное значение); - антиопорокидывателя по длине вылета в не менее 2-х положениях (указать конкретное значение). Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 430 мм до не более 480 мм (указать конкретное значение) (не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья не менее 420 мм Высота сиденья не менее 480 мм Высота спинки не менее 450 мм Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение) Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм (указать конкретное значение) Масса кресло-коляски – не более 19 кг (указать конкретное значение) Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение) Габариты (ДхШхВ), мм не более 1200х630-730х1000 В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 4 |
| 16 | 7-12 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами, толщина подушки сиденья и спинки должны быть не менее 5 см. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 150 мм и не более 180 мм. Передние колеса должны иметь возможность установки по высоте не менее двух положений. Диаметр задних колес должен составлять не менее 360 мм и не более 400 мм. Спинка и сиденье должны быть регулируемые углу наклона с помощью пневмоцилиндров посредством рычагов управления, установленных на ручках для толкания. Регулировка наклона спинки должна быть до положения «лежа». Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки и ремнем безопасности, регулируемым по длине. Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте, глубине и углу наклона мягким подголовником и регулируемыми по высоте не менее трех положений и глубине не менее двух положений установки боковыми упорами для туловища. Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте на не менее чем 40 мм и по ширине на не менее чем 80 мм. Подножки должны быть съемными, откидными, регулируемые по длине голени и по углу наклона в коленном суставе на не менее 90 градусов (до горизонтального положения). Подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным козырьком для защиты от дождя и солнца. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь съемные антиопрокидыватели, регулируемые по длине вылета не менее чем в пяти положениях с колесной опорой. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья 340-420 мм, 360-440 мм, 380-460 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее 380 мм Высота спинки не более 450 мм Вес кресла - коляски должен быть не более 25 кг Грузоподъемность должна быть не менее 110 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 15 |
| 17 | 7-12 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее не менее 20 см. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Диаметр задних колес должен составлять не менее 30 см и не более 32 см. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее 6 см. Подножка должны быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см не менее в трех положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной корзиной под сиденьем. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 250 мм и не более 380 мм Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 300 мм и не более 360 мм Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 420 мм и не более 570 мм Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 175º Вес кресла - коляски должен быть не более 20,0 кг Грузоподъемность должна быть не менее 75 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 7 |
| 18 | 7-12 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть: - оснащена съемной, откидной ножной опорой; - снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа; - оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - оснащена пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; Рама должна быть изготовлена из коррозионно стойкого алюминиевого сплава и должна иметь эмалевые лакокрасочные покрытия. Сиденье должно быть съемное с возможностью регулировки по ширине и глубине; Спинка должна быть сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани. Сидение должно обладать возможностью переустановки по и против движения. Прогулочная коляска должна быть оснащена корзиной для вещей, а также съемным капюшоном. Технические характеристики: Ширина сиденья должна быть регулируемая, не менее двух типоразмеров. Диапазон регулировки ширины сиденья от не менее 280 мм до не более 320 мм, от не менее 320 мм до не более 380 мм (в зависимости от типоразмера). Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне не менее 320 мм - не более 390 мм Высота спинки регулируется в диапазоне не менее 420 мм не более 560 мм Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от не менее 90º до не более 180° Диаметр колес (передние/задние) не менее 200/300 мм Масса не более 22 кг. Грузоподъемность не менее кг, 75. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 7 |
| 19 | 7-12 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски должна быть выполнена из алюминиевых труб. Коляска должна быть оснащена: - съемными подушками спинки и сидения; - подножками откидными, соединяющимися в единую опору для ног; - подголовником съемным; - стояночными тормозами на задних колесах; - ремнями-упорами под икроножные мышцы; - системой привязных ремней с центральной защелкой; - колесами с цельнолитыми шинами; - ремнями фиксации ног, установленными на сидении. Кресло коляска должна обладать возможностью регулировки: - подножек – по длине голени не менее, чем на 90 мм; - подголовника - по высоте не менее, чем на 50 мм; - опор для ног – по углу наклона; - спинки - по углу наклона; - сиденья – по углу наклона не менее, чем в 3-х положениях, по глубине не менее, чем в 2-х положениях; - привязных ремней – по высоте установки не менее, чем в 2-х положениях. Технические характеристики: Ширина сидения должна быть не менее 260 мм; Вес не более 10 кг. Грузоподъемность не менее 50 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 10 |
| 20 | 7-12 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски должна быть выполнена из алюминиевых труб. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивой к дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оснащена - мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте; - фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с не менее чем пятью точками крепления; - крепление плечевых точек Н-образного ремня должно регулироваться по высоте не менее чем на 150 мм. - откидными, регулируемыми по длине голени подножками; - стояночными тормозами для задних колес; - ручками для сопровождающего лица; - передними поворотными колесами с фиксатором, диаметром не менее 190 мм, шириной не менее 50 мм; - быстросъемными задними колесами, диаметром не менее 290 мм, шириной не менее 60 мм; Обивка сиденья и спинки должна быть съемной и выполненной из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Кресло-коляска должна иметь фиксированный угол наклона сиденья не менее 30 градусов. Кресло-коляска должна обладать функцией регулировки глубины сиденья и регулировки угла наклона спинки. Коляска должна быть укомплектована корзиной для вещей и съемным капюшоном от дождя и солнца. Кресло-коляска должна быть оснащена ремнями - натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски. Коляска должна быть оснащена упором для сопровождающего лица, облегчающим заезд на препятствие. Характеристики кресла-коляски: Ширина сиденья не менее 330 мм (не менее 2-х типоразмеров, типоразмеры указать); Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от не менее 305 мм до не более 405 мм; Грузоподъемность не менее 45 кг; Масса не более 16 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 10 |
| 21 | 7-12 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь имеет складную конструкцию по типу «трость». Рама кресло-коляски должна быть выполнена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов с антикоррозионным покрытием. Кресло - коляска должна иметь следующие регулировки: - регулировка угла наклона спинки - подголовник с фиксатором для головы, регулируемым по высоте; - мягкий абдуктор с регулировкой глубины расположения; - подножки, регулируемые по длине с фиксирующими ремнями; - спинка, сидение, подголовник, абдуктор и козырек обтянуты мягкими съемными чехлами; - плечевые фиксирующие ремни; - ремень, фиксирующий бедра; - ремень для голени; - мягкие боковые фиксаторы; - передний барьер; - раздельные стояночные тормоза для задних колес с возможностью фиксации; - передние поворотные колеса с фиксаторами для прямолинейного движения. - светоотражатели (катафоты) на задних колесах. Кресло - коляска должна иметь следующую комплектацию: Съемный капюшон для защиты от дождя и солнца. Корзина. Дождевик. Мешок зимний на ноги. Ширина сиденья: не менее 350 мм. Высота спинки: не менее 545 мм. Вес коляски: не более 11,5 кг. Макс. нагрузка: не менее 30 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 5 |
| 22 | 7-12 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, повреждениями нижних конечностей и больных ЦП, либо с помощью сопровождающего лицами, вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевых труб и иметь не складную конструкцию. Должны быть в наличии оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть анатомической формы на жестком основании, обшивка должна быть водонепроницаемая; - спинка коляски оснащена ручками для толкания, регулируемыми по высоте; - подголовник должен быть съемный, регулируемый высоте установки, углу наклона и горизонтальной оси. - боковые фиксаторы туловища (пелоты) должны быть съемные, откидные, регулируемые по вертикальной и горизонтальной осям. - подлокотники должны быть съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, должны быть регулируемые по высоте. - дополнительные съемные боковые подушки подлокотников; - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), регулируемые по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами (указать конкретное значение), с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - регулируемые рычаги стояночного тормоза слева и справа; - рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом) барабанного типа; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени, глубине установки и углу наклона; - опоры подножек, регулируемые по углу наклона и оснащены ремнями-упорами для стоп; - боковые упоры для коленей; - на раме коляски должны быть в наличии ручки для переноски кресло-коляски и фиксации при перевозке в транспорте; - антиопрокидыватели, регулируемые по высоте; Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможность регулировки: - ручек для толкания: по высоте на не менее 160 мм; - съемного подголовника: по высоте в диапазоне не менее 60 мм с фиксацией не менее чем в 5-ти положениях, по горизонтальной оси в диапазоне не менее 170 мм и углу наклона; - спинки: по углу наклона пневмоцилиндрами с плавной регулировкой в диапазоне не менее 45 град. и по высоте не менее чем на 55 мм; - боковые фиксаторы туловища (пелоты): откидные, регулируемые по вертикальной и горизонтальной оси; - съемных боковых поддерживающих упоров: по высоте не менее чем на 170 мм, по ширине не менее чем на 130 мм и углу наклона; - сидения: по углу наклона пневмоцилиндрами с плавной регулировкой в диапазоне не менее 60 град, глубине - на не менее чем 30 мм и ширине в диапазоне не менее 100 мм (за счет переустановки подлокотников); - съемного межколенного разделителя (абдуктора): по высоте на не менее 70 мм, и глубине на не менее 70 мм; - съемных подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 75 мм с фиксацией не менее чем в 5-ти положениях (с кнопочной фиксацией) и ширине в диапазоне не менее 50 мм (каждый); - съемных, откидных подножек: по глубине на не менее 30 мм, по ширине на не менее 45 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях, по длине на не менее чем 40 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях, по углу наклона до горизонтального положения; - опор для стоп: по углу наклона в диапазоне не более чем 45 град; - откидных ложементов: по высоте на не менее 200 мм, глубине на не более 30 мм с фиксацией не менее чем 3-х положениях и углу наклона; - задних колес: по высоте не менее чем в 2-х положениях; - передних колес: по высоте не менее чем в 2-х положениях; -устройств противоопрокидывания на колесных опорах; Технические характеристики: - ширина сидения не менее 430 не более 480мм (указать конкретное значение) - глубина сиденья не менее 430 не более 480мм (указать конкретное значение) -высота спинки не менее 540 мм габаритные размены (ДхШхВ), мм не более 1250х690х1050; - грузоподъемность не менее 125кг (указать конкретное значение). - вес не более 42 кг (указать конкретное значение). В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 2 |
| 23 | 7-13 Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски с рычажным приводом прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Конструкция прогулочной кресла-коляски для взрослых с двуручным рычажным приводом должна обеспечивать самостоятельное передвижение инвалида в условиях преимущественно вне помещений для преодоления значительных расстояний по дорогам с твердым покрытием. Рамная конструкция должна быть выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок; рама коляски должна быть складная по вертикальной оси; рычажный привод на задние колеса. Кресло-коляска должна иметь: - подножки съемные, регулируемые по длине голени; - съемный ремень-упор под икры ног; - стояночные тормоза; - передние колеса с пневматическими шинами, диаметром не менее 300мм (указать конкретное значение); - задние колеса с пневматическими шинами, диаметром не более 490 мм (указать конкретное значение); - приводные рычаги должны быть поворотными, регулируемые по высоте; - управление передними колесами при помощи приводного рычага; - подлокотники с мягкими накладками; - светоотражающие устройства на задних колесах; - переустановка поворотного рычага справа налево, без применения инструмента (по индивидуальному заказу); - ручки для сопровождающего лица. Габаритные размеры: - ширина сидения не менее 400 не более 505мм (не менее трех типоразмеров (указать конкретное значение), по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); - грузоподъемность не менее 125кг (указать конкретное значение). - вес не более 27 кг (указать конкретное значение). В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 15 |
| 24 | 7-14 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски с приводом для управления одной рукой прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и должны быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира, либо эквивалент. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией, а также на раме должны быть установлены ограничительные линейки ширины сиденья. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 17,5 см и не более 20 см (указать конкретное значение). Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 5 позиций (указать конкретное значение) установки положения колеса. Вилка должна быть регулируемая по углу наклона не менее чем на 10 градусов (указать конкретное значение). В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см (указать конкретное значение). Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические (указать конкретное значение) покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены ободами и обручами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может перестраиваться на левую и правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от стороны установления привода, правое или левое колесо снабжается двумя обручами (малым и большим) для толкания на колесе под рабочей рукой. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Спинка должна быть оснащена съемной распоркой жесткости, устанавливаемой на ручки для толкания. Высота спинки должна быть не менее 42 см (указать конкретное значение) и иметь возможность регулировки по высоте должна быть не менее чем в пяти положениях (указать конкретное значение) в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение). Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в пяти положениях в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение). Подлокотники кресла-коляски должны быть откидными и съемными. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте не менее чем на 2 см с фиксацией не менее чем в двух положениях. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 34 см (указать конкретное значение). Подножки должны легко демонтироваться или просто отводится внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте в диапазоне не менее 10 см и углу наклона не менее 10 градусов. Опоры подножек должны быть оснащены ремнями-упорами для стоп. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 30 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 5 см (указать конкретное значение) и сзади в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение) не менее чем в шести положениях; - изменение установки задних колес по горизонтали в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение) не менее чем в шести положениях; - изменение угла наклона сиденья в диапазоне от не менее минус 5 до не более 15 градусов (указать конкретное значение); Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель, регулируемый по длине вылета не менее чем в двух положениях с колесной опорой. Кресло-коляска должна быть оснащена светоотражающими элементами. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 20 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 5 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должны определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 8 |
| 25 | 7-15 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама должна быть выполнена их металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Кресло-коляска должна быть оснащена: - передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами; - приводные (задние) колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее 2-х положений (указать конкретное значение); - противопролежневая подушка на сиденье толщиной не менее 50 мм; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники откидные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - регулируемые стояночные тормоза; - ручки для толкания; - ножные упоры для управления; - устройства антиопрокидывания; - светоотражающие элементы. Спинка должна быть оснащена задним карманом для мелких вещей. Должны быть в наличии регулировки: Подножек – по длине голени на не менее 130 мм (указать конкретное значение) Технические характеристики: Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 50 см +/- 1 см, 53 см +/- 1 см, 55 см +/- 1 см, 58 см +/- 1 см, 60 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 5 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должны определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Глубина сиденья – не менее 400 мм (указать конкретное значение) Высота сиденья – не более 500 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не менее 420 мм (указать конкретное значение) Вес – не более 23 кг (указать конкретное значение) Грузоподъемность – не менее 150 кг (указать конкретное значение) Габариты (Д*Ш*В) 1170х(700-800) х910 мм В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 9 |
| 26 | 7-17 Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски с электроприводом комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения приводимое в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях. Основные технические характеристики: - рама кресло-коляски должна иметь возможность складываться; - спинка кресло-коляски должна иметь возможность складываться по горизонтальной оси; - материал спинки и сиденья должен быть изготовлен из высокопрочной, экологически чистой ткани, которая при необходимости, легко моется; - спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания и оснащена регулируемыми ремнями натяжения; - кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с мягкими накладками. Подлокотники должны быть съемные и откидные, и иметь боковые грязезащитные щитки; - накладки подлокотников должны быть с кнопочным механизмом регулировки по высоте не менее 5 см (указать конкретное значение); - кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемными, откидными, регулируемыми по высоте опорами (подножками) для ног. Подножки должны быть укомплектованы опорным ремням для голени; - кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности; - сиденье кресло-коляски должно быть укомплектовано противопролежневой подушкой; - кресло-коляска должна быть оборудована противопрокидывающимся устройством с роликами; - передние колеса должны быть оснащены самоориентирующимися цельнолитыми шинами (диаметр колес не менее 200 мм (указать конкретное значение)); - задние колеса должны быть оснащены пневматическими или цельнолитыми шинами; - управление креслом-коляской должно осуществляться манипулятором типа «джойстик», расположенным на пульте управления. Пульт управления должен иметь возможность установки на подлокотнике как с правой, так и с левой стороны, и регулируется по длине относительно подлокотника. Пульт должен иметь USB разъем для зарядки мобильных устройств пользователя и для проведения диагностики системы. Пульт должен иметь ударопрочную, пылевлагозащищенную конструкцию, светодиодную шкалу состояния заряда аккумуляторов, кнопку включения и выключения питания. Габаритные размеры: - масса полностью оснащенной кресла-коляски с электроприводом не более 68 кг (указать конкретное значение) (с учетом веса аккумулятора); - грузоподъемность не менее 125 кг (указать конкретное значение); - ширины сиденья в диапазоне от не менее 430 мм до не более 480 мм (указать конкретное значение) (не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); - глубина сиденья не менее 400 мм (указать конкретное значение); - высота сиденья не менее 470 мм (указать конкретное значение); - высота спинки не менее 400 мм (указать конкретное значение); - максимальная скорость не менее 8 км/ч (указать конкретное значение); - запас хода не менее 20 км (указать конкретное значение); - характеристика электропитания: аккумуляторные батареи 12В/ 31А/ч – 2 штуки. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 5 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 4 |
| 27 | 7-18 Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски с электроприводом прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения приводимое в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения на дорогах с твердым покрытием. Основные технические характеристики: - рама кресло-коляски должна иметь возможность складываться; - спинка кресло-коляски должна иметь возможность складываться по горизонтальной оси; - материал спинки и сиденья должен быть изготовлен из высокопрочной, экологически чистой ткани, которая при необходимости, легко моется; - спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания и оснащена регулируемыми ремнями натяжения; - кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с мягкими накладками. Подлокотники должны быть съемные и откидные, и иметь боковые грязезащитные щитки; - накладки подлокотников должны быть с кнопочным механизмом регулировки по высоте не менее 5 см (указать конкретное значение); - кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемными, откидными, регулируемыми по высоте опорами (подножками) для ног. Подножки должны быть укомплектованы опорным ремням для голени; - кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности; - сиденье кресло-коляски должно быть укомплектовано противопролежневой подушкой; - кресло-коляска должна быть оборудована противопрокидывающимся устройством с роликами; - передние колеса должны быть оснащены самоориентирующимися цельнолитыми шинами (диаметр колес не менее 200 мм (указать конкретное значение)); - задние колеса должны быть оснащены пневматическими или цельнолитыми шинами; - управление креслом-коляской должно осуществляться манипулятором типа «джойстик», расположенным на пульте управления. Пульт управления должен иметь возможность установки на подлокотнике как с правой, так и с левой стороны, и регулируется по длине относительно подлокотника. Пульт должен иметь USB разъем для зарядки мобильных устройств пользователя и для проведения диагностики системы. Пульт должен иметь ударопрочную, пылевлагозащищенную конструкцию, светодиодную шкалу состояния заряда аккумуляторов, кнопку включения и выключения питания. Габаритные размеры: - масса полностью оснащенной кресла-коляски с электроприводом не более 68 кг (указать конкретное значение) (с учетом веса аккумулятора); - грузоподъемность не менее 125 кг (указать конкретное значение); - ширины сиденья в диапазоне от не менее 430 мм до не более 480 мм (указать конкретное значение) (не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); - глубина сиденья не менее 400 мм (указать конкретное значение); - высота сиденья не менее 470 мм (указать конкретное значение); - высота спинки не менее 400 мм (указать конкретное значение); - максимальная скорость не менее 8 км/ч (указать конкретное значение); - запас хода не менее 20 км (указать конкретное значение); - характеристика электропитания: аккумуляторные батареи 12В/ 31А/ч – 2 штуки. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 5 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 5 |
| 28 | 7-19 Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски с электроприводом предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов в помещениях, а также при помощи обслуживающего персонала. Конструкция кресла-коляски должна иметь следующие регулировки: Рама кресла-коляски должна быть складной, изготовлена из алюминиевых труб с антикоррозионным покрытием. Управление должно осуществляться манипулятором типа «джойстик». Отключение электропривода должно позволять перемещать коляску сопровождающим лицом. Диапазон скоростей не менее – 0 км/ч- 6 км/ч (указать конкретное значение). Дальность пробега без подзарядки не менее – 18 км (указать конкретное значение). Емкость аккумуляторов не менее – 36 А/ч (указать конкретное значение). Преодоление подъемов – не менее 12 град (указать конкретное значение); Преодоление препятствий не менее 4 см (указать конкретное значение). Конструкция кресла-коляски должна иметь следующие регулировки: - съемных подлокотников: по высоте и по ширине; - съемных откидных подножек: по длине голени не менее 130 мм (указать конкретное значение); - опор для ног - по углу установки; - съемных устройств противоопрокидывания с колесной опорой и пружинным фиксатором: по высоте установки до не менее 60 мм (указать конкретное значение); - съемного манипулятора: по длине выдвижения до не менее 200 мм (указать конкретное значение), с возможностью переустановки как слева, так и справа. Должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - спинка и сиденье на жестком основании; - съемный подголовник; - съемный абдуктор; - съемные боковые упоры для туловища; - Диаметр передних колес с цельнолитыми шинами не менее 200х50мм (указать конкретное значение); - Диаметр задних колес с пневматическими шинами не менее 320х50мм (указать конкретное значение); - манипулятор оснащен контроллером с индикацией зарядки аккумуляторов и скорости движения, кнопочной регулировкой скорости движения и звуковым сигналом; - корзина для блока аккумуляторов – съемно-выдвижная с запорным механизмом; - пластиковые кожухи для установки аккумуляторов; - комплектуется зарядным устройством; - ремни для фиксации тела с пряжкой-защелкой; - ремень-упор для голеней; - два герметичных необслуживаемых аккумулятора емкостью не менее 35Ач (указать конкретное значение); Кресла-коляска должна иметь следующие параметры: Ширина сидения: не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) от 430 мм до 480 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее: 400 мм (указать конкретное значение) Высота спинки: не менее 430 мм (указать конкретное значение). Параметры в разложенном виде (ШхВхД), мм: не более 620-710х950х1150 (указать конкретное значение). Ширина в сложенном виде: не более 380 мм (указать конкретное значение) Масса, соответственно ширине сиденья, не менее кг: 65,7, 68,0, 68,5 (указать конкретное значение) Грузоподъёмность: не менее 125 кг (указать конкретное значение) Срок службы не менее 5 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 4 |
| 29 | 7-20 Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски с электроприводом предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов на дорогах с твердым покрытием или вне помещений, а также при помощи обслуживающего персонала Конструкция и основные технические характеристики: Рама кресла-коляски складная, изготовлена из алюминиевых труб с антикоррозионным покрытием. Управление должно осуществляться манипулятором типа «джойстик». Отключение электропривода должно позволять перемещать коляску сопровождающим лицом. Диапазон скоростей не менее 0 км/ч-6 км/ч (указать конкретное значение). Дальность пробега без подзарядки не менее – 18 км (указать конкретное значение). Емкость аккумуляторов не менее – 36 А/ч (указать конкретное значение). Преодоление подъемов – не менее 12 град (указать конкретное значение); Преодоление препятствий не менее 4 см (указать конкретное значение). Конструкция кресла-коляски должна иметь следующие регулировки: - съемных подлокотников: по высоте и по ширине; - съемных откидных подножек: по длине голени не менее 130 мм (указать конкретное значение); - опор для ног - по углу установки; - съемных устройств противоопрокидывания с колесной опорой и пружинным фиксатором: по высоте установки до не менее 60 мм (указать конкретное значение); - съемного манипулятора: по длине выдвижения до не менее 200 мм (указать конкретное значение), с возможностью переустановки как слева, так и справа. Должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - спинка и сиденье на жестком основании; - съемный подголовник; - съемный абдуктор; - съемные боковые упоры для туловища; - Диаметр передних колес с цельнолитыми шинами не менее 200х50мм (указать конкретное значение); - Диаметр задних колес с пневматическими шинами не менее 320х50мм (указать конкретное значение); - манипулятор оснащен контроллером с индикацией зарядки аккумуляторов и скорости движения, кнопочной регулировкой скорости движения и звуковым сигналом; - корзина для блока аккумуляторов – съемно-выдвижная с запорным механизмом; - пластиковые кожухи для установки аккумуляторов; - комплектуется зарядным устройством; - ремни для фиксации тела с пряжкой-защелкой; - ремень-упор для голеней; - два герметичных необслуживаемых аккумулятора емкостью не менее 35Ач (указать конкретное значение); - 2 задних пассивных светоотражателя. Кресла-коляска должна иметь следующие параметры: Ширина сидения: не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) от 430 мм до 480 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья: не менее 400 мм (указать конкретное значение). Высота спинки: не менее 430 мм (указать конкретное значение). Параметры в разложенном виде (ШхВхД), мм: не более 620-710х950х1150 (указать конкретное значение). Ширина в сложенном виде: не более 380 мм (указать конкретное значение). Масса, соответственно ширине сиденья, не менее кг: 65,7, 68,0, 68,5 (указать конкретное значение). Грузоподъёмность: не менее 125 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 5 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 30 | 7-21 Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | Тележка инвалидная (далее - тележка) предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов, лишенных нижних конечностей в помещениях и на улице по дорогам преимущественно с твердым покрытием. Тележка представляет собой основание на четырех колесах диаметром не менее 125 мм (указать конкретное значение) с полиуретановыми шинами. На основании закреплено мягкое сиденье, обтянутое искусственной кожей. Тележка оснащена регулируемыми ремнями для фиксации туловища, и тремя регулируемыми петлями для подсоединения к поясному ремню пользователя. Для удобства передвижения в комплект тележки входят ручные упоры Габаритные размеры, мм: длина не менее 430 (указать конкретное значение) ширина не менее 330 (указать конкретное значение) высота не менее 200 (указать конкретное значение) Грузоподъемность не менее 80 кг (указать конкретное значение) Масса не более 6,5 кг (указать конкретное значение) Срок службы не менее 1 года 6 месяцев (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 8 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресло-коляска предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение электроприводом, мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляски должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия », ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «	Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия », ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара: с 01.07.2018 по 10.10.2018 г. должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.10.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 14.10.2018 для расчетов Поставщик передает Заказчику Реестр выдачи товара за определенный период, акт сдачи-приемки товара Получателю, отрывные талоны к направлениям счет и счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

Сумма: 15 821 992,71 руб.

Количество: 922 шт.