# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей

для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| 1 | Государственный заказчик | Государственное учреждение – Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Заказчик) Адрес: РФ, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предмет закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей (далее – Изделие) для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
| 3 | Цель закупки | Обеспечение застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатель) в соответствии Федеральным законом 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286. |
| 4 | Нормативно-правовая база, на основании которой производится закупка | Закупка производится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иными нормативно-правовыми документами действующего законодательства Российской Федерации и иными нормативно-правовыми документами действующего законодательства Российской Федерации. |
| 5 | Коды ОКПД 2 Условия ограничения и допуска отдельных видов товаров | 32.50.22.190 Устанавливаются условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6 | Источник финансирования | Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год. |
| 7 | Коды бюджетной классификации | 393 10 03 03 1 2039630 323 «Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация» |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | 3 822 783,32 (три миллиона восемьсот двадцать две тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 32 копейки. В цену государственного контракта включены все расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по государственному контракту, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 9 | Условия оплаты выполненных работ (услуг) | Оплата осуществляется филиалом № 39 Заказчика, реквизиты которого указаны в приложении № 2 к настоящему техническому заданию, в течение 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (услуг) на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и/или иных документов, предусмотренных государственным контрактом. |
| 10 | Место выполнения работ | Передача Изделий Получателям осуществляется в 2018 году в г. Москве по адресу исполнителя. |
| 11 | Сроки выполнения работ (услуг) | Не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента обращения Получателя с направлением по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н. |
| 12 | Виды и количество выполняемых работ (услуг) | В соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 13 | Условия выполнения работ (услуг), характеристики используемых материалов | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей должно осуществляться после предоставления Получателем следующих документов: - паспорта Получателя; - направления по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н; Выполнение работ включает: -изготовление Изделия; - передачу Изделия Получателю; - замену Изделия в случаях, установленных Государственным контрактом; - сервисное обслуживание и ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделий за счет Исполнителя; - консультативно-практическую помощь по использованию Изделий, в т.ч. обучение правилам эксплуатации Изделий. Изготовление протезов должно проводиться индивидуально, с учетом анатомических дефектов конечности. При этом необходимо максимально учитывать физическое состояние пострадавшего, его индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации аспекты. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические узлы протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Материал приемных гильз, контактирующий с телом человека, должен быть разрешен к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения |
| 14 | Требования к выполнению работ (услуг), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации | При выполнении работ по изготовлению протезов нижних конечностей Исполнитель обеспечивает соблюдение требований технических регламентов Российской Федерации. В соответствии с единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, Изделие подлежит подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии. Наличие копий регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие изделий (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) является обязательным условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов при передаче изделий. Изделия, передаваемые Получателю должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации: - ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; -ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания»; -ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования»; - ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.» - ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». - ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования». |
| 15 | Требования по объему, сроку гарантий качества и безопасности товара | Материал для выполнения работ должен быть новым (не должен быть в употреблении, ремонте, не должен быть восстановлен, должна быть исключена замена составных частей товара или восстановление их потребительских свойств). Приемные гильзы не должна вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании Изделием. Гарантийный ремонт протезов кисти, предплечья (косметических, тяговых, рабочих), протезов плеча (косметических, тяговых, рабочих), протезов после вычленения плеча составляет не менее 24 месяцев с момента передачи Изделия Получателю; протезов предплечья с биоэлектрическим управлением - не менее 36 месяцев с момента выдачи Изделия Получателю. При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, Исполнителем должны быть выполнены следующие обязательства: -прием Получателя специалистами медико-технической комиссии протезно-ортопедического предприятия для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; -определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта. При этом проведение несложного ремонта должно осуществляться на месте либо в течение 1-3 дней с даты оформления заказа-наряда; -в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя на протезно-ортопедическое предприятие, специалисты предприятия осуществляют выезд по месту жительства Получателя (не позднее чем в 10-дневный срок с даты его обращения) для определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия, а также проведения несложного ремонта; -консультирование по пользованию отремонтированным Изделием. Исполнитель в течение срока предоставления гарантий качества обязан произвести замену: -полимерного/силиконового чехла - каждый раз в случае обращения Получателя по истечению 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи изделия (с даты подписания акта приемки-передачи изделия после ремонта) в течение срока предоставления гарантии качества услуг; -искусственной стопы каждый раз в случае обращения Получателя по истечению 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи Изделия (с даты подписания акта приемки-передачи Изделия после ремонта) в течение срока предоставления гарантии качества; -эластичного бандажа - каждый раз в случае обращения Получателя по истечению 6 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи Изделия (с даты подписания акта приемки-передачи Изделия после ремонта) в течение срока предоставления гарантии качества; -косметической оболочки на протез нижней конечности - каждый раз в случае обращения Получателя по истечению 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи Изделия (с даты подписания акта приемки-передачи Изделия после ремонта) в течение срока предоставления гарантии качества услуг; Исполнитель одновременно с протезом должен передать Получателю: -махровые/перлоновые/хлопчатобумажные чехлы в количестве из расчета 1 чехол на 3 месяца на весь период до истечения срока предоставления гарантии качества, указанного в заявке Исполнителя; -документ, информирующий о гарантийных обязательствах Исполнителя по данному государственному контракту. |
| 16 | Требования по передаче заказчику документов по результатам выполненных работ (услуг) | В результате выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику, следующие документы: - отрывной талон к направлению по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н; - акт приемки Изделия Получателем. |
| 17 | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ (услуг) | В соответствии с государственным контрактом. |
| 18 | Штрафные санкции | В соответствии с действующим законодательством. |

Приложение №1

к техническому заданию

Наименование и количество изготавливаемых  Изделий

| № п/п | Наименование Изделий и их характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез пальца должен иметь максимально готовую заготовку из силикона, подбираемую индивидуально по размеру, цвету и топографии сохранившейся фаланги. | 4 |
| 2 | Протез кисти косметический должен иметь: - косметическую кисть, состоящую из внутренней кисти (формообразующей) и высокопрочной силиконовой косметической оболочки размером в диаметре пястья: мужской - от 192 мм до 233 мм; женской - от 174 мм до 220 мм, имеющей ярко выраженную косметичность (детализированные папиллярные линии, вены, рельеф); - приемную гильзу индивидуального изготовления из термопластичных материалов. Положение пальцев должно регулируется за счет внутренней арматуры и заполнения специальным вспененным материалом внутренних полостей. | 2 |
| 3 | Протез кисти рабочий должен иметь: - полимерный чехол; - приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе смол зарубежного или отечественного производства, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалида, с приемником для рабочих насадок; - набор специальных насадок, расширяющих возможности протеза; Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. | 2 |
| 4 | Протез предплечья косметический должен иметь: - приемную гильзу индивидуального изготовления из слоистого пластика на основе смол отечественного или зарубежного производства; допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов; - лучезапястный узел; - косметическую кисть с оболочкой из высокопрочного силикона и ярко выраженной косметичностью (детализированные папиллярные линии, вены, рельеф) до плеча. Размер косметической оболочки в диаметре пястья должен быть: мужской - от 190 мм до 235 мм; женской - от 172 мм до 214 мм. | 2 |
| 5 | Протез предплечья косметический с силиконовым чехлом должен иметь: - приемную и несущую гильзы индивидуального изготовления из слоистого пластика на основе смол отечественного или зарубежного производства; - силиконовый замковый чехол; - комплект фиксаторов; - лучезапястный узел - косметическую кисть с оболочкой из высокопрочного силикона с ярко выраженной косметичностью (детализированные папиллярные линии, вены, рельеф) до плеча. Размер косметической оболочки в диаметре пястья должен быть: мужской - от 190 мм до 235 мм; женской - от 172 мм до 214 мм. | 1 |
| 6 | Протез предплечья тяговый с управлением за счет собственных усилий пациента должен иметь: - приемную и несущую гильзы, изготовленные по индивидуальному слепку с культи инвалида из слоистого пластика на основе смол отечественного или зарубежного производства; - кисть однотяговую с пассивным схватом, снабженную ротатором с возможностью тугоподвижности или отсоединения кисти от гильзы предплечья. Пальцы кисти должны иметь устойчивую фиксацию от пассивного раскрытия при ослаблении кистевой тяги. Косметическая оболочка кисти должна быть из высокопрочного силикона с ярко выраженной косметичностью (детализированные папиллярные линии, вены, рельеф) до плеча. Размеры тяговой кисти должны быть: 7 ¼, 7 ¾, 8 ¼; - крепление индивидуального изготовления. Протез должен иметь высокую степень влагозащищенности и походить для инвалидов с низким и средним уровнем двигательной активности. | 1 |
| 7 | Протез предплечья с биоэлектрическим управлением унифицированный должен иметь: - ниспадающую приемную гильзу индивидуального изготовления из слоистого пластика на основе смол отечественного или зарубежного производства; - кисть с электроприводом, осуществляющую сведение и разведение пальцев с их фиксацией в положении «щепоть», пассивную бесступенчатую ротацию с регулируемой тугоподвижностью. Биоэлектрическая система управления должна позволять пользоваться кистью без лишних компенсаторных движений. Косметическая оболочка кисти должна быть из высокопрочного силикона с ярко выраженной косметичностью (детализированные папиллярные линии, вены, рельеф) до плеча. Размеры биоэлектрической кисти должны быть: 7 ¼, 7 ¾, 8. | 1 |
| 8 | Протез плеча пластмассовый тяговый управлением за счет собственных усилий пациента должен иметь: - приемную и несущую гильзы индивидуального изготовления из слоистого пластика на основе смол отечественного или зарубежного производства; - лучезапястный шарнир с защелкой (для жесткой фиксации кисти) или без нее; - узел локоть–предплечье должен быть снабжен односторонним поворотным тяговым замком (должно быть 18 позиций через каждые 7,2°) и вращающимся плечевым шарниром с пластмассовым предплечьем телесного цвета; - системную кисть с одной перлоновой или стальной тягой (должен активно открываться с помощью тяги и закрываться самостоятельно с одновременной фиксацией). Форма, цвет и структура косметической оболочки должна до малейших деталей воспроизводить естественную кисть. Размеры тяговой кисти должны быть:7 ¼, 7 ¾, 8 ¼; - крепление индивидуального изготовления в виде поворотно- регулировочного соединительного устройства, обеспечивающего возможность самообслуживания. Протез должен подходить для инвалидов с низким уровнем двигательной активности. | 1 |
| 9 | Протез плеча рабочий предназначенный для выполнения операций по самообслуживанию должен иметь: - приемную гильзу из слоистого пластика на основе смол зарубежного или отечественного производства, изготовленную индивидуально по слепку с культи инвалид, с приемником для рабочих насадок; - набор специальных активных и пассивных насадок, расширяющих возможности; - крепление индивидуального изготовления; - узел локоть-предплечье с локтевым шарниром. Протез должен подходить для всех длин культи плеча, но при функциональной длине не менее 6 см. Плечевой узел должен обеспечивать угол поворота в сагиттальной плоскости не менее 80° и во фронтальной плоскости не менее 50°. | 1 |
| 10 | Протез плеча функционально-косметический с фиксацией локтя в 5 положениях, позволяющий осуществлять движение в узле локоть-предплечье должен иметь: - приемную и несущую (при необходимости) гильзы индивидуального изготовления из слоистого пластика на основе смол отечественного или зарубежного производства; - лучезапястный узел; - локтевой узел, снабженный односторонним поворотным тяговым замком (18 позиций с фиксацией через каждые 7,2°) и вращающимся плечевым шарниром, отливаемым вместе с гильзой, с индивидуально изготовленным предплечьем телесного цвета; - косметическую кисть из высокопрочного силикона с ярко выраженной косметичностью (детализированные папиллярные линии, вены, рельеф) до плеча со скользящим покрытием или без. Размер косметической оболочки в диаметре пястья должен быть: мужской - от 190 мм до 235 мм; женской - от 172 мм до 214 мм; -крепление индивидуального изготовления. | 1 |
| ИТОГО: | 16 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Реквизиты филиала Заказчика

| Наименование | Адрес | Банковские реквизиты |
| --- | --- | --- |
| Филиал № 39 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | 111141, г. Москва, Зеленый проспект, д. 13 8 (495) 742-49-38 | ИНН7710030933 КПП 772002001 л/с 03734С95610 в УФК по г. Москве р/с 40402810645250000079 в ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва, 35 |