Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности для инвалидов

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, изготовление по слепкам, постоянный, лечебно-профилактический. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 116 |
| 2 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, фиксирующий, изготовление по слепку, постоянный, лечебно-профилактический. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 70 |
| 3 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий, изготовление по слепкам, постоянный, лечебно-профилактический. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 27 |
|  | Итого |  | 213 |

Наименование изделия соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018 г.  № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Туторы на нижние конечности должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»;

- РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления туторов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть разрешены к применению  Министерством  здравоохранения  и социального развития  Российской Федерации  в соответствии с требованиями:

- ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Упаковка, хранение и транспортирование туторов на нижние конечности должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Срок службы изделий должен быть не менее сроков, установленных Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г.  № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".