ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению в 2018 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей (протезами голени для купания, протезами бедра).

Описание объекта закупки (характеристика закупаемого товара):

| Наименование Товара | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара, для определения идентичности, однородности товара | Количество товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за шт. (руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени для купания (наименование в соответствии с Приказом от 13.02.2018г. №86н ⃰) | Протез голени для купания, модульный. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. Вкладная гильза из вспененных материалов. РСУ водостойкие, соответствуют весу инвалида. Крепление за счет формы приемной гильзы с использованием вакуумного бандажа. Стопа монолитная водостойкая. Чехол предохранительный - 5 шт. | 2 | 131'786,46 | 263'572,92 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствии с Приказом от 13.02.2018г. №86н ⃰) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление протеза системой Kiss с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Коленный модуль одноосный с ротационной гидравликой. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3,4 уровня активности. | 1 | 484'968,96 | 484'968,96 |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии (наименование в соответствии с Приказом от 13.02.2018г. №86н ⃰) | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Постоянный. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная, карбоновая, две пробные гильзы. Крепление протеза системой KISS с использованием силиконового лайнера. Гильзовый и поворотный РСУ до 150 кг. Коленный модуль одноосный, гидравлический с полностью электронным контролем фаз опоры и переноса, автоматическая подстройка к частоте, скорости и ширине шага, оптимизированная защита от спотыкания для предотвращения падения, защита от проникновения влаги в коленный шарнир, возможность настройки сопротивления при разряженном аккумуляторе, уровень активности 3-4, угол сгибания 125 град., вес 1143г., время работы без подзарядки не менее 45 час. Стопа карбоновая с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой, уровень активности 3-4, контролируемое подошвенное сгибание до 12 град., мягкая амортизация при наступлении на пятку, гибкость в разных плоскостях и физиологический перекат. | 1 | 1'901'947,00 | 1'901'947,00 |
|  | ИТОГО | 4 |  | 2'650'488,88 |

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии:

- действующих сертификатов соответствия на полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции (в случае если Изделия подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии") или деклараций соответствия на полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции (в случае если Изделия входят в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации);

- декларации соответствия на протезно-ортопедические изделия;

- протоколов испытаний.

При обеспечении пострадавших на производстве протезами нижних, изготовитель не должен нарушать права третьих лиц (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (далее по тексту – Пострадавшие на производстве).

Требования к качеству выполняемых работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», .

Протез бедра модульный с внешним источником энергии должен также соответствовать требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности», ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего на производстве восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по обеспечению получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к комплектации, маркировке, упаковке, транспортировке и хранению результата выполненных работ

Комплектация, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение протезов должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества протезов нижних конечностей

Гарантийный срок эксплуатации протезов нижних конечностей устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ и должен составлять:

- для протезов бедра – не менее 24 месяцев;

- для протезов голени для купания – не менее 36 месяцев.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Пострадавших на производстве к Исполнителю.

Сроки выполнения работ: С момента подписания Государственного контракта по 10 декабря 2018 года.

Срок выполнения работ с даты получения Исполнителем направления, выданного Заказчиком, до момента выдачи изделия Пострадавшим на производстве должен составлять не более 30 дней.

Место выполнения работ: Российская Федерация. Выполнение работ по обеспечению в 2018 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей, производится по направлениям Заказчика, выданным в 2018 году пострадавшим на производстве, в соответствии с их программами реабилитации, путем доставки протезно-ортопедических изделий до места жительства пострадавших на производстве или по согласованию с пострадавшими на производстве изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами нижних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с пострадавших на производстве.

При выдаче протезов нижних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.