ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей в 2018 году.

| Наименование | Технические характеристики | Начальная (максимальная) цена за единицу Изделия, в руб. | Количество Изделий (шт.) | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалидаприменяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 80771,64 | 1 | 80771,64 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро.Стопа энергосберегающая для инвалидов 1, 2 уровня активности. | 133182,88 | 1 | 133182,88 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон.Покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты.РСУ соответствуют весу инвалида.С применением чехла (лайнера) из полимерного материала. Крепление за счет замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающаядля инвалидов 1, 2 уровня активности. | 164043,98 | 4 | 656175,93 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 199889,08 | 18 | 3598003,44 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. С применением чехла (лайнера) из полимерного материала. Крепление за счет замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 207054,85 | 1 | 207054,85 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 127073,85 | 1 | 127073,85 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа энергосберегающая для инвалидов 1,2 уровня активности . | 151876,65 | 10 | 1518766,53 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана.Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 209532,63 | 5 | 1047663,15 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида пневматический с механизмом торможения или полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 212407,51 | 1 | 212407,51 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Коленный модуль полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 296187,80 | 2 | 592375,60 |
|  | ИТОГО |  | 44 | 8173475,38 |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 15.11.2018 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.