Часть IV. Техническое задание

на право заключения государственного контракта на приобретение служебного помещения для нужд Государственного учреждения - Камчатского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Способ определения поставщика: Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

ИКЗ - 181410000135841010100100170006810412

КБК - 393 01 13 03702 94009 412

ОКПД2 - 68.10.14.000 - Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков

ОКВЭД2 - 68.10.22 - Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

КОЗ - 01.12.02

Начальная (максимальная) цена контракта - 14 701 361 руб. 50 коп.

Предлагаемое участником закупки помещение (далее объект) может быть не новым, должно соответствовать всем требованиям Заказчика (Покупателя), установленным в Техническом задании настоящей документации об аукционе.

Условия приобретения помещения:

- необходимое месторасположение объекта: город Петропавловск-Камчатский.

Объект должен располагаться в здании находящемся не далее 500,0 метров от остановок общественного транспорта;

- объект приобретается у собственника, при наличии у него требуемых в соответствии с действующим законодательством, документов. Недвижимое имущество, приобретаемое Заказчиком по результатам электронного аукциона, переходит в собственность Российской Федерации и закрепляется за Заказчиком на праве оперативного управления. Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.

У Участника размещения заказа должны быть следующие документы на предлагаемый объект:

1) Кадастровый, технический паспорт объекта;

2) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на предлагаемый объект;

3) Правоустанавливающие документы на земельный участок (земельный участок, на котором расположен объект);

4) Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости).

Сроки (период) передачи Заказчику помещения:

Продавец обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта передать Заказчику Объект по Акту о приеме-передаче Объекта;

Акт о приеме-передаче Объекта, Акт ф. 05047101 готовятся Продавцом и подписывается Сторонами только после проведения Заказчиком осмотра Объекта и подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней Акта осмотра технического состояния Объекта. Акт о приеме-передаче Объекта подписывается одновременно с актом унифицированной формы 05047101. В случае несоответствия Объекта требованиям Контракта, Заказчик имеет полное право отказаться от его приемки;

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта о приеме - передаче Объекта совместно с Покупателем подает заявление о государственной регистрации права оперативного управления на объект вместе со всеми необходимыми документами в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Срок исполнения Контракта:

Общий срок передачи Объекта, включая регистрацию права оперативного управления на Объект, не должен быть позднее 06 июля 2018 года.

Требования к техническим характеристикам Объекта

| № п/п | Наименование характеристик объекта | Описание характеристик объекта |
| --- | --- | --- |
| Общие характеристики |
| 1 | Назначение помещения | Объект в нежилом/административном здании для размещения Государственного учреждения - Камчатского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 2 | Вид объекта | Помещение в отдельно стоящем нежилом здании, готовое к эксплуатации Заказчиком |
| 3 | Год постройки | Не ранее 1964 года |
| 4 | Местонахождение объекта | г. Петропавловск-Камчатский, на ул. Ленинской, в пределах: от ул. Ленинская, д. 46 - до ул. Ленинская, д. 64 |
| 4.1 | Пешеходная доступность от остановок общественного транспорта | Объект должен быть расположен в месте, имеющем транспортное сообщение со всеми районами города Петропавловска-Камчатского. Расстояние от остановок общественного транспорта не более 500 метров |
| 5 | Общая площадь объекта | Не менее 674 кв. м. и не более 680 кв.м. |
| 6 | Расположение, размещение и этажность | Все помещения расположены в непрерывной последовательности на одном этаже, 2-й или 3-й этаж нежилого капитального здания |
| 7 | Количество входов - выходов | Не менее 2-х расположенных рассредоточено |
| 8 | Кабинетная площадь объекта | Кабинетная площадь объекта должна составлять не менее 440 кв.м. |
| 9 | Планировка | Объект должен иметь кабинетную планировку. Кабинеты должны быть пригодными для использования их в качестве офисных помещений, не требовать перепланировки |
| 10 | Высота кабинетных помещений | Не менее 2,5 метров |
| Требования к качеству и безопасности помещения |
| 11 | Соответствие объекта санитарным и противопожарным нормам | Объект должен соответствовать требованиям по технической эксплуатации, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Объект должен быть построен из материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве на территории Российской Федерации (Федеральные законы от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). Техническое состояние конструкций объекта, внутренняя и наружная отделка должны обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта и пребывание людей в нем. Основные конструктивные элементы здания (фундаменты, стены, крыша, лестницы, отмостка) не должны требовать капитального ремонта, должны обеспечивать возможность организации доступа маломобильных групп населения. Гарантийный срок - 3 года со дня подписания Акта о приеме-передаче помещения |
| 12 | Требования к качеству | Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в едином - офисном стиле. Объект должен быть готов к эксплуатации без проведения капитального ремонта |
| Конструкции здания |
| 13 | Фундамент | Ленточный; монолитный; Бутовый либо бетонный либо бутобетонный либо железобетонный; |
| 14 | Наружные стены | Блочные оштукатуренные, кирпичные, панельные, монолитные, шлакоблочные |
| 15 | Межэтажные, чердачное, надподвальное перекрытия | Железобетонные плиты |
| 16 | Высота потолков в кабинетах | Не менее 2,5 м |
| 17 | Внутренние перегородки | Блочные, деревянные, железобетонные, кирпичные, шлакоблочные |
| 18 | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, окраска, гипсокартон, пластик, кафель |
| 19 | Пол | Дощатый, линолеум, кафель, ламинат, паркет, керамогранит, мраморная крошка |
| 20 | Окна | Оконные проемы двойные створные. Рамы деревянные, металлопластиковые и/или пластиковые, стеклопакеты |
| 21 | Двери наружные | Щитовые, металлопластиковые, металлические, деревянные |
| 22 | Кровля | Кровля железо по обрешетке, металлочерепица, металлопрофиль, шифер или кровля из рулонных материалов |
| Кабинеты |
| 23 | Количество кабинетов на объекте | Не менее 18 (восемнадцати) |
| 24 | Стены | Оштукатурены, побелены, покрашены либо обои, гипсокартон, пластик, кафель |
| 25 | Потолки | Оштукатурены, покрашены либо подвесные потолки |
| 26 | Полы | Линолеум либо ламинат (паркет) либо ковровое покрытие, плинтусы |
| 27 | Межкомнатные двери | Филенчатые полотна: по периметру брус хвойных пород, клееный массив хвойных пород, ДСП, МДФ, покрытие натуральный шпон, окраска, с врезными либо накладными замками |
| 28 | Наличие коммуникаций | Теплоснабжение (наличие радиаторов (батарей)), электроснабжение (наличие необходимого для нормального освещения помещения количества светильников, бытовых розеток и розеток для СВТ) + возможность установки кондиционеров, телефонная сеть + возможность доступа к сети Интернет |
| 29 | Освещение | Светильники с энергосберегающими люминесцентными либо светодиодными лампами |
| Коридор |
| 30 | Стены | Оштукатурены, побелены, покрашены либо обои, гипсокартон, пластик, кафель |
| 31 | Потолки | Оштукатурены и окрашены и/или подвесные и/или натяжные |
| 32 | Полы | Линолеум либо ламинат (паркет) либо ковровое покрытие, керамическая плитка, плинтусы |
| 33 | Двери | Деревянные и/ или металлические и/или металлопластиковые, с врезными замками |
| 34 | Освещение | Светильники с энергосберегающими люминесцентными либо светодиодными лампами |
| Санузлы |
| 35 | Количество санузлов на объекте | Не менее 1 (одного) |
| 36 | Перечень приборов | Полный комплект сантехнических приборов (раковина со смесителем; фаянсовый унитаз со сливным бачком) |
| 37 | Стены | Оштукатурены, глазурованная плитка, пластик, кафель и/или керамогранит |
| 38 | Потолки | Оштукатурены, покрашены, либо подвесные и/или натяжные потолки. |
| 39 | Полы | Кафель, плитка, керамогранит. |
| 40 | Двери | Филенчатые полотна: по периметру брус хвойных пород, клееный массив хвойных пород, ДСП, МДФ, покрытие натуральный шпон, окраска, с врезными либо накладными замками |
| 41 | Наличие коммуникаций | Водоснабжение, система канализации, электроснабжение (наличие светильников). |
| Подсобные помещения |
| 42 | Количество подсобных помещений | Наличие подсобных помещений |
| 43 | Стены | Оштукатурены, покрашены либо обои либо обшиты пластиком |
| 44 | Потолки | Оштукатурены, покрашены либо подвесные потолки |
| 45 | Межкомнатные двери | Филенчатые полотна: по периметру брус хвойных пород, клееный массив хвойных пород, ДСП, МДФ, покрытие натуральный шпон, окраска, с врезными либо накладными замками |
| 46 | Наличие коммуникаций | Теплоснабжение (наличие радиаторов (батарей)), электроснабжение (наличие светильников, бытовых розеток) |
| Вспомогательные помещения (коридоры, лестничные марши, холлы) |
| 47 | Ширина лестничного марша | не менее 1,2 м |
| 48 | Стены | Оштукатурены, покрашены либо обои или облицованы |
| 49 | Потолки | Оштукатурены, покрашены либо подвесные потолки |
| 50 | Полы | Линолеум либо керамогранит, плинтусы |
| 51 | Освещение | Светильники с энергосберегающими люминесцентными либо светодиодными лампами |
| 52 | Наличие коммуникаций | Электроснабжение (наличие светильников, бытовых розеток) |
| Внутренние коммуникации помещения |
| 53 | Водоснабжение | Система централизованного водоснабжения. Наличие счетчиков учета воды, зарегистрированных в установленном порядке в организациях, предоставляющих услуги |
| 54 | Теплоснабжение | Централизованное либо автономное отопление. |
| 55 | Система канализации | Система централизованной канализации |
| 56 | Электроснабжение | Система электроснабжения. Наличие счетчика учета электроэнергии, зарегистрированного в установленном порядке в организации, предоставляющей услуги. Допустимая (разрешённая) мощность – не менее 100 кВт, проводка – 380/ 220 В, категория э/снабжения 2 |
| 57 | Освещение | Естественное, искусственное и совмещенное освещение в помещении должно соответствовать требованиям, установленным «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» |
| 58 | Телефонная сеть (доступ к сети Интернет) | Наличие телефонной сети на объекте с возможностью подключения не менее 40 абонентских номеров к городской телефонной сети. Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) для создания системы обработки данных (СОД) на базе организации АРМ(автоматизированных рабочих мест) в количестве не менее 40. Возможность доступа к сети Интернет |
| 59 | Пожарная сигнализация | Наличие пожарной (пожарно-охранной) сигнализации (с учетом ГОСТ Р 51671 и требований НПБ 104). Наличие датчиков и сигнализаторов пожара в рабочем состоянии |
| 60 | Вентиляция | Наличие системы вентиляции |
| 61 | Внутренние коммуникации функционируют надлежащим образом |
| Внешние конструкции и прилегающая территория |
| 62 | Доступность помещения для маломобильных групп населения | Наличие пандусов перед входом в здание, для лиц с ограниченными физическими возможностями либо возможность установки переносных пандусов |
| 63 | Прилегающая территория/автостоянки | Наличие обустроенной прилегающей территории и подъездных путей для легкового автотранспорта, включая площадку - стоянку для служебных и частных транспортных средств (в том числе транспорта маломобильных групп населения), в количестве не менее 5 машино - мест |
| Требования к обременению |
| 64 | Объект должен принадлежать владельцу на праве собственности (земельный участок на праве собственности, аренды или ином законном основании) Должны отсутствовать различного рода обременения на объект (объект не должен находиться в залоге и под арестом (запрещением), объект не должен быть никому продан, не подарен и не иметь судебных споров, не иметь иных обременений правами третьих лиц), не должен состоять в доверительном управлении, не должен быть отчужден, не должен быть передан в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, отсутствие задолженности по оплате коммунальных платежей (наличие справок об отсутствии задолженности по оплате за холодную воду и водоотведение, за теплоэнергию и горячую воду, а также за электроэнергию), налога на имущество и налога на землю |
| Требования к комплекту документов |
| 65 | Участник закупки должен иметь в наличии следующие документы: 1) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, полученную не ранее чем за 10 дней до даты подписания контракта; 2) технический паспорт на Объект; 3) кадастровый паспорт на Объект; 4) справки, выданные организациями-поставщиками коммунальных услуг, об отсутствии задолженности за предоставленные услуги; 5) документы на земельный участок, на котором находится административное здание: 5.1) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, полученную не ранее чем за 10 дней до даты подписания контракта; или иной правоустанавливающий документ на земельный участок; 5.2) кадастровый паспорт земельного участка (Выписка из государственного земельного кадастра), план земельного участка; 6) справку об инвентаризационной стоимости и балансовой стоимости объекта (либо здания), проценте износа; 7) в случае отчуждения недвижимости физическим лицом дополнительно предоставляется нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на продажу недвижимого имущества; 8) документы оценки объекта |
| Требования к условиям приобретения |
| 66 | Объект, приобретаемый Покупателем по результатам электронного аукциона, переходит в собственность Российской Федерации и оперативное управление Покупателя. Право федеральной собственности и право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке |
| Источник финансирования |
| 67 | Средства Фонда социального страхования Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств |
| Сроки, порядок и условия оплаты товаров (работ, услуг) |
| 68 | Заказчик оплачивает стоимость объекта безналичным путем, после подписания Акта о приеме-передаче объекта (сооружения) унифицированной формы № ОС-1а и получения выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании выставленного продавцом счета |
| Срок действия Контракта |
| 69 | Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 20 июля 2018 года. |

Объект должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также требованиям энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 26 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации «, Приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 N 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 N 17626).