Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.Протезы верхних конечностей в количестве 80 штук на сумму 7 913 671 рубль 00 копеек.

| Шифр | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРО-КОБ | Протез кисти косметический | Протез верхних конечностей, протез при частичной ампутации кисти, немодульный, тип протеза по назначению – косметический (восполняет внешний вид утраченной конечности), взрослый/детский, система управления протезом отсутствует, кисть косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах, застежкой (молния/контакт) / кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах однослойная/двухслойная, регулировочно-соединительные устройства и приспособления отсутствуют, оболочки косметические – без оболочки, тип гильзы приемной – унифицированная, крепление – индивидуальное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 16 | 13248,00 | 211968,00 |
| ПРО-11 | Протез кисти рабочий | Протез верхних конечностей, протез при частичной ампутации кисти, немодульный, приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пациента, тип гильзы приемной – индивидуальная составная, материал приемной гильзы - кожа, тип протеза по назначению – рабочий, взрослый, система управления протезом – сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический), регулировочно-соединительные устройства и приспособления – комплект рабочих насадок, без косметической оболочки, крепление – индивидуальное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 27 | 70743,00 | 1910061,00 |
| ПР4-ТОБ | Протез плеча с тяговым управлением | Протез плеча модульный с косметической оболочкой изготовленной по индивидуальному слепку с культи с двумя приемными гильзами. Материал приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол, локтевой узел - локоть - предплечье экзоскелетного типа, активный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча, кисть двухтяговая, каркасная с пружинным схватом с ротацией, крепление подгоночное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 7 | 140401,00 | 982807,00 |
| ПР2-КОБ | Протез предплечья косметический | Протез верхней конечности, предплечья, немодульный, тип протеза по назначению – косметический (восполняет внешний вид утраченной конечности), взрослый, система управления протезом отсутствует, кисть косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах или кисть тяговая с пассивным хватом, застежкой (молния/контакт), регулировочно-соединительные устройства и приспособления отсутствуют, с косметической оболочкой или перчатками, тип гильзы приемной – индивидуальная одинарная, материал приемной гильзы – листовой термопласт или слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление – индивидуальное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 8 | 82401,00 | 659208,00 |
| ПР2-12 | Протезы предплечья рабочий | Протез предплечья не модульный без косметической оболочки с одной приемной гильзой, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пациента, тип гильзы приемной – индивидуальная составная, материал приемной гильзы - кожа, тип протеза по назначению – рабочий, взрослый, система управления протезом – сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический), регулировочно-соединительные устройства и приспособления – комплект рабочих насадок, без косметической оболочки, крепление – индивидуальное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 5 | 70957,00 | 354785,00 |
| ПР2-ТОБ | Протезы предплечья с тяговым управлением | Протез верхней конечности, предплечья, модульный, тип протеза по назначению – функционально-косметический (допускает пассивные движения в искусственном суставе, производимые внешней силой), взрослый, система управления протезом – механический (тяговый), кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным углом ротации, регулировочно-соединительные устройства и приспособления – шарнир кистевой несъемный с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью, оболочки косметические – ПВХ/пластизоль с покрытием, тип гильзы приемной – индивидуальная составная, материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 14 | 106697,00 | 1493758,00 |
| ПР2-ВОБ | Протез предплечья с внешним источником питания | Протез предплечья с внешним источником питания. Дискретная или пропорциональная система управления - два электрода линейный (пропорциональный); управление одной парой движения с помощью двух электродов (раскрытие и закрытие искусственной кисти). Электроды вмонтированы в гильзу предплечья, приемник аккумулятор расположен в гильзе предплечья, без ротационного фланца. Мышечная ротация кисти. Системная электрокисть с системой управления DMC plus или эквивалент, рассчитанной на напряжение 6/7.2 В, снабжена замком кистевого шарнира. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 3 | 767028,00 | 2301084,00 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта:  9 447 727 рубля 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2018г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия (приложение № 2),  реестра выполненных работ (приложение № 4), акта поставки товара (приложение № 5), отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.