ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению во II полугодии 2018 года застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, ортопедической обувью

Описание объекта закупки.

При выполнении работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (далее – «работы», «застрахованные лица» соответственно), ортопедической обувью Исполнитель обязан соблюдать требования следующих нормативных технических документов:

- ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ 9136-72 «Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки (с Изменением N 1)»;

- ГОСТ 9718-88 «Обувь. Метод определения гибкости».

Качество работ должно обеспечиваться, в том числе, наличием у Исполнителя лицензии на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Выполняемые работы должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными лицами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций застрахованных лиц с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемой для застрахованных лиц с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для передвижения;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна содержать несколько компонентов из следующего перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой);

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные;

г) межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из следующих элементов:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след;

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001, к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви должны быть морозостойкие, в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные» в теплой воде до температуры не выше плюс 40°С.

Работы, выполняемые Исполнителем должны включать:

- подбор модели и индивидуальное изготовление ортопедической обуви, включая примерки, подгонку, для застрахованных лиц;

- консультативно-практическую помощь по обучению правилам эксплуатации ортопедической обуви;

- выдачу ортопедической обуви застрахованным лицам после обучения пользованию ею;

- наблюдение, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации ортопедической обуви за счет Исполнителя.

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Сапожки на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др. Должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | 2 |
| 2. | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Сапожки на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др. Должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | 2 |
| 3. | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Полуботинки без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др. Должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | 36 |
| 4. | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Полуботинки без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др. Должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | 12 |
| 5. | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др. Должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам, с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | 26 |
| 6. | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ботинки без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | 196 |
| 7. | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ботинки без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе должны быть изготовлены по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | 4 |
| 8. | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Ботинки на утепленной подкладке на сохраненную конечность при односторонней ампутации должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности, со специальными деталями и межстелечными слоями. | 24 |
| 9. | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Полуботинки малосложные без утепленной подкладки на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности до 30 мм. Должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями из полуфабрикатов максимальной готовности. | 6 |
| 10. | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ботинки без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе должны быть изготовлены по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | 4 |
| 11. | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Стелька-супинатор ортопедическая должна быть из вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, на полужестком пластиковом каркасе с анатомическим рельефом и метатарзальным валиком, максимальной готовности. | 15 |
| 12. | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др. Должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | 34 |
| 13. | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Ботинки без утепленной подкладки на сохраненную конечность при односторонней ампутации должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности, со специальными деталями и межстелечными слоями. | 24 |
| ИТОГО | 385 |

Требования к упаковке (отгрузке): доставка ортопедической обуви к месту нахождения застрахованного лица, при необходимости, должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Гарантийный срок: гарантийный срок на результаты выполненных работ должен исчисляться со дня выдачи обуви застрахованному лицу, или со дня начала сезона, и составляет не менее 70-ти дней.

Дата начала сезона должна быть определена в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока Исполнитель должен производить ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине застрахованного лица. Ремонт обуви должен производиться в срок, не превышающий 15-ти дней, если иной срок не будет согласован Исполнителем и застрахованным лицом дополнительно.

Требования к гарантии: Исполнитель гарантирует, что результаты Работ, выполнены с надлежащим качеством, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантия должна быть действительна после подписания Бланка-заказа (в течение гарантийного срока). Текущее обслуживание результата Работ должно производиться с Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат Работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должна быть определена Исполнителем.

Требования к качеству выполнения работ: Работы по обеспечению застрахованных лиц ортопедической обувью считаются надлежащим образом  исполненными, если у застрахованного лица частично или полностью восстановлены опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, и при этом работы выполнены с надлежащим качеством и в установленный срок.