ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2018 году.

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование изделий | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во товара, штук | Цена за единицу товара, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный воздушного звукопроведения сверхмощный. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года № 86н: Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-01-01). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 138 дБ, Максимальное акустическое усиление: не менее 76дБ, Диапазон частот: не менее 130 - 4700 ГЦ . Предусмотрены следующие настройки: - регулятор громкости - наличие, - кнопка переключения программ, - аудиовход - наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка ВУЗД - наличие. | 11 | 5800,00 | 63800,00 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный воздушного звукопроведения мощный. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года № 86н: Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-01-02). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 134 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 68 дБ. Диапазон частот: не менее 200 – 4800 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - регулятор усиления – наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка АРУ – наличие, - переключатель М-Т – наличие. | 20 | 4 725,00 | 94 500,00 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный воздушного звукопроведения мощный. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года № 86н: Слуховой аппарат цифровой заушный мощный. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-01-06). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 133 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 65 дБ. Диапазон частот: не менее 100 – 6030 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - подавление обратной связи, - регулятор в области низких частот, - регулятор в области высоких частот, - кнопка переключения программ, - система шумоподавления. | 30 | 3 948,00 | 118 440,00 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный воздушного звукопроведения средней мощности. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года № 86н: Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-01-07). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 126 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 54 дБ. Диапазон частот: не менее 340 – 5960 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - подавление обратной связи, - регулятор тембра в области низких частот, - регулятор тембра в области высоких частот, - кнопка переключения программ, - система шумоподавления. Количество программ прослушивания: не менее 2. | 140 | 5 209,00 | 729 260,00 |
| ИТОГО |  | 201 |  | 1006000,00 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам и безопасности  товара:

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.», ГОСР Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний.», ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4) « Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и технических условий на слуховые аппараты конкретных типов.

Требования к  маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товара:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение слуховых аппаратов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 15.12.2018 года. Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.

До момента поставки Товара Инвалиду, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Чита. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Чита, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства инвалида должна осуществляться в течение 15 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.