Техническое задание

На обеспечение застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие

несчастных случаев на производстве, протезами нижних конечностей в 2018 году.

| Наименование изделия | Описание изделия | Количество (ед.) |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульного типа ПН3-М-2 | Протез голени модульный, комбинированный. Протез голени с силиконовым чехлом (без замка) в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол (приемных пробных гильз 1 шт.). Вкладная гильза из вспененных материалов; крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. Чехлы шерстяные – 4 шт. | 1 |
| Протез голени модульного типа ПН3-М-3 | Протез голени модульный, комбинированный. Протез голени с силиконовым чехлом (с замком). Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол (приемных пробных гильз 1 шт.). Вкладная гильза из вспененных материалов; крепление с использованием замка или вакуумной мембраны в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, с высокой степенью энергосбережения, углепластиковая. Тип протеза: постоянный. Чехлы шерстяные 4 шт. | 2 |
| Протез бедра модульный ПН6-М-2 | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи, количество пробных приемных гильз 1 шт., материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление с использованием вакуумной мембраны. Коленный модуль с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, наличие поворотного устройства. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. Чехлы шерстяные – 4 шт. | 3 |
| ИТОГО | 6 |

| Сроки выполнения работ | По 25.12.2018, в срок, не превышающий 90 (девяноста) календарных дней со дня обращения Получателя |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | Место выполнения работ – город Саратов, при необходимости (по заявке Заказчика) – по месту жительства Получателя на территории Саратовской области (г.Энгельс, Саратовский район, Балашовский район, Екатериновский район). В случае сложного протезирования оказание услуг должно производиться в условиях круглосуточного стационара. |
| Требования к Исполнителю работ | Исполнитель обязан выполнить работы своими силами в стационарных условиях с оформлением необходимой медицинской документации, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателя, изготовление протеза, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю. Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе: по травматологии и ортопедии. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателей при представлении ими паспорта и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом). - Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделия, гарантийные талоны, проводить обучение пользованию Изделиями. - Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, на территории города Саратова. Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам работ | Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничения их жизнедеятельности. При изготовлении гильз протезов должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии Получателей (силиконовые чехлы, слоистые пластики на основе литьевых смол). При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации. Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц. Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц. |
| Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок Изделия составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем. |
| Требования к гарантийному обслуживанию | Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока эксплуатации Исполнитель должен в течение 2 (двух) рабочих дней осуществить замену такого Изделия. Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории города Саратова. |
| Соответствие требованиям стандартов | Готовое изделие должно соответствовать: ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) | Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации |