Техническое задание

Поставка транспортных средств (автомобилей) с обычным управлением, для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, используемых для их реабилитации.

1. Заказчик: Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального

страхования Российской Федерации по Республике Бурятия.

2. Источник финансирования: Средства Фонда социального страхования Российской Федерации (средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

3. Предмет размещения заказа: Поставка транспортных средств (автомобилей) с обычным управлением, для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, используемых для их реабилитации.

4. Требования к условиям поставки:

4.1. Транспортные средства (далее – автомобили) с обычным управлением для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Товар) должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

4.2. Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

4.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Автомобили должны быть легковыми.

4.5. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

4.6. Автомобили должны быть 2018 года изготовления.

4.7. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

5. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей

установленным требованиям:

5.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

6. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

• гарантийный талон на автомобиль;

• паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

• копия одобрения типа транспортного средства;

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

7. Требования к количеству Товара

Количество поставляемых автомобилей с обычным управлением для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с нуждаемостью и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия – 2 шт.

8. Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение | Показатель характеристики используемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 | наличие |
| 2 | Тип кузова | седан или хэтчбек | наличие |
| 3 | Количество дверей | не менее 4 | наличие |
| 4 | Экологический класс | не менее 5 | наличие |
| 5 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | наличие |
| 6 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная | наличие |
| 7 | Расположение двигателя | переднее поперечное | наличие |
| 8 | Тип двигателя | - четырехтактный, бензиновый | наличие |
| 9 | Коробка передач (тип) | с автоматическим управлением | наличие |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см 3 | не более 1600 |  |
| 11 | Оборудование автомобиля | в соответствии с ТР ТС 018/2011 | наличие |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 | наличие |

9. Условия передачи и приемки автомобилей:

Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) при представлении Получателем (его доверенным лицом) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

10. Место поставки автомобилей:

Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ.

11. Порядок формирования цены:

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобиля, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД, налоги (включая НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Условия оплаты:

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара на основании счета Поставщика, Акта поставки Товара (подписанного Заказчиком) с приложенной копией Акта сдачи-приемки Товара и счета - фактуры, Реестра выдачи Товара, а также по одному экземпляру на Получателя: Акта сдачи – приемки Товара Получателем, Договора, отрывного талона к Направлению, копии паспорта транспортного средства и накладных.

После выполнения контрактных обязательств Стороны подписывают Акт выверки расчетов.

Документы, необходимые для оплаты, представляются Заказчику не позднее 13 декабря 2018 года (включительно).

13. Обязательные условия:

13.1. Заказчик передает Реестр на получателя Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованного лица автомобилем.

13.2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

• Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

• Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Поставщиком, Получателем и исполнительным органом Заказчика.

13.3. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 10 дней до даты поставки Заказчику.

13.4. Поставка осуществляется на основании направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

14. Срок поставки автомобилей не позднее 12 декабря 2018 года (включительно).

15. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

15.1. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

15.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

15.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

15.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

15.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

15.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

15.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

16. Требования к качеству товара:

16.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

16.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011

16.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества при получении мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

17. Начальная (максимальная) цена: 1103200,00 руб.