Выполнение работ по изготовлению  ортезов (аппаратов)  в 2018 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | № вида ТСР (изделий) | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам Товара, используемого для выполнения работ | Объем работ - количество изготовленных изделий (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .8-79 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на тазобедренный сустав | Аппарат на нижние конечности: тазобедренный сустав; фиксирующий, разгружающий; эластичные материалы, узлы (модули) и полуфабрикаты; изделие максимальной готовности из полуфабрикатов и модулей; постоянный, лечебно-профилактический; с индивидуальными параметрами изготовления. Узлы аппарата на нижние конечности должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ Р 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». | 2 |  |
| 2 | 8-76 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на голеностопный сустав | Аппарат на нижние конечности: голеностопный сустав; фиксирующий, поддерживающий; углепластик, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами; изделие максимальной готовности из полуфабрикатов и модулей, постоянный; с индивидуальными параметрами изготовления. Узлы аппарата на нижние конечности должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ Р 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». | 7 |  |
| 3 | 8-82 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности: аппарат на нижние конечности и туловище (ортез), должен быть с индивидуальными параметрами изготовления. Узлы аппарата должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ Р 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». | 31 |  |
|  |  |  | Итого: | 40 |

Требования  к качеству и  безопасности  работ

Ортезы (аппараты) на верхние и нижние конечности классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 06 06, 06 12.

Ортопедический аппарат – устройство, надеваемое на сегмент(ы) или всю конечность человека в целях восстановления двигательных функций и (или) предупреждения развития деформаций путем разгрузки или фиксации в положении достигаемой коррекции.

Ортезы (аппараты) на верхние и нижние конечности должны соответствовать требованиям республиканского стандарта  «РСТ РСФСР 644-80. Республиканский стандарт РСФСР. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 56137-2014 « Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности».

Аппарат должен плотно охватывать конечность или ее сегменты, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности;

Аппарат должен допускать свободное надевание на пораженную конечность.

Контролю  качества следует подвергать готовые изделия до их передачи пользователю.

Материалы, применяемые для изготовления узлов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов;

При изготовлении не допускается использование легковоспламеняющихся горючих материалов;

Детали узлов должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов;

Узлы аппарата должны быть устойчивы к воздействию биологических жидкостей (пот, моча).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» ортезы (аппараты)  включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» изготовителем вместе с изделием, должна быть предоставлена инструкция по применению протезного или ортопедического устройства.

Требования  к маркировке, упаковке и транспортированию готовых изделий

Маркировка,  упаковка и  транспортирование ортезов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ «РСТ РСФСР 644-80. Республиканский стандарт РСФСР. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»:  готовые изделия должны быть проверены ОТК или контрольным мастером предприятия или завода-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта, соответствующей конструкторской документации.

Техническому контролю должно быть подвергнуто каждое изделие.

Клеймение ОТК должно проводиться резиновым штампом краской.

Место клеймения товарного знака и номера заказа на изделиях в соответствии с таблицей № 2 ГОСТ «РСТ РСФСР 644-80. Республиканский стандарт РСФСР. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Допускается товарный знак изготавливать типографским способом на картоне размером 50х30 и прикреплять его к изделию на шнуровке, а также клеймение способом декалькомании.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, износа или загрязнения во время хранения или транспортирования.

Упаковку готовых изделий проводят при их выдаче.

Изделия упаковывают в оберточную бумагу и завязывают шпагатом.

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполненных работ.

Подрядчик гарантирует, что работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, ортезы (аппараты) не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

В течение гарантийного срока Подрядчик принимает претензии по качеству ортезов (аппаратов) и производит ее ремонт или безвозмездную замену, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя аппаратов на верхние и нижние конечности, а также возмещает Получателю расходы на проезд к месту выполнения работ и обратно, включая расходы на проезд для возврата некачественного изделия, заказа, примерки, получения нового изделия.

Гарантийный срок должен составлять не менее 7 месяцев. Срок дополнительной гарантии качества изделия не должен превышать срока службы товара. Подрядчик должен проводить гарантийное обслуживание (осуществлять ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации.

Сроки  выполнения  работ:

Срок выполнения работ по настоящему Контракту: не более 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, примерки, получения ортезов (аппаратов):

Челябинская область, г. Магнитогорск ______________________

(указывается конкретный адрес)*

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт

Выполнение работ в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки изделий и выдачи готовых изделий должно осуществляться также по месту жительства Получателя.