III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению в 2018 году инвалидов ортезами

(аппаратами, туторами)

Место выполнения работ: по месту изготовления изделий в г. Тюмень, при наличии Направления Заказчика (прием Получателей, снятие мерок, слепков, изготовление, примерки, обучение пользованию, подбор и выдача готовых к эксплуатации изделий).

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 23 ноября 2018 года.

I.Техническое задание

Требования к качеству работ

Ортезы (аппараты, туторы) должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 "Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний";

-ГОСТ Р 52878-2007 "Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний".

Бандажные изделия должны соответствовать ГОСТ 31509-2012 "Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний".

Корсетные изделия должны соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Требования к техническим и функциональным

характеристикам работ

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых инвалидам и льготным категориям граждан из числа ветеранов (далее - инвалиды (ветераны)), имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболевания, а также другие дефекты организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Обеспечение инвалидов (ветеранов) протезами ортезами (аппаратами, туторами) проводится в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (медицинским заключением на ветерана).

Обеспечение отрезами (аппаратами, туторами)должно включать в себя:

-изготовление и подборку ортезов (аппаратов, туторов)для инвалидов (ветеранов);

-выдача ортезов (аппаратов, туторов)инвалидам (ветеранам);

-обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации ортезов (аппаратов, туторов)за счет Исполнителя;

-консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации ортезов (аппаратов, туторов).

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов) ортезами (аппаратами, туторами)должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством (ст.38 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»)  при наличии:

- регистрационных удостоверений;

- сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на протезно-ортопедические изделия.

Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом пациента, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями серии стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида (ветерана) ортезами (аппаратами, туторами)следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) ортезами (аппаратов, туторов)должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на ортезы (аппараты, туторы)устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок должен быть не менее указанного в таблице. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Изделие должно быть пригодным для ремонта в течение времени его назначения.

II. Спецификация

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество, шт. | Срок гарантии | Срок изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав из пластика | Аппарат голеностопного сустава динамический должен быть из пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 22 | 6 мес. | 30 дней |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав акриловый | Аппарат голеностопного сустава динамический должен быть из слоистого пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 6 | 6 мес. | 30 дней |
| 3 | Аппарат на всю ногу из пластика | Аппарат на голеностопный и коленный суставы динамический должен быть из пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 20 | 6 мес. | 30 дней |
| 4 | Аппарат на всю ногу акриловый | Аппарат на всю ногу динамический должен быть из слоистого пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 8 | 6 мес. | 30 дней |
| 5 | Тутор на голеностопный сустав из пластика | Тутор на голеностопный сустав должен быть из пластика, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 100 | 6 мес. | 30 дней |
| 6 | Тутор голеностопного сустава | Тутор на голеностопный сустав акриловый, должен изготавливаться с применением вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 10 | 6 мес. | 30 дней |
| 7 | Тутор на голеностопный сустав супрамаллеолярный | Тутор на голеностопный сустав из пластика, должен состоять из вспененных материалов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 18 | 6 мес. | 30 дней |
| 8 | Тутор на всю ногу | Тутор на нижнюю конечность из пластика, должен состоять из модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 22 | 6 мес. | 30 дней |
| 9 | Вкладные корригирующие элементы - тутор на стопу | Тутор стопы из вспененных материалов, должен состоять из модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 10 | 6 мес. | 30 дней |
|  | Итого: |  | 216 |  |  |