ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по модернизации структурированной кабельной системы.

Описание объекта закупки.

Настоящий документ определяет требования к модернизации структурированной кабельной системе (далее СКС) локально-вычислительной сети в административном здании Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Ирбитская, д. 16.

Работы по модернизации СКС должны проводится в строгом соответствии с проектной документацией являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

В случае несоответствия каких-либо положений данного Технического задания проектной документации, необходимо руководствоваться проектной документацией.

Указанные в проектной и сметной документации конкретные наименования (указание на торговые марки) оборудования и материалов служили для определения затрат на работы по модернизации СКС и проведения независимой экспертизы проекта. Все конкретные наименования (указания на торговые марки) оборудования и материалов необходимо читать со словами «или эквивалент».  Исполнитель вправе предложить (в 1 части заявки на участие в электронном аукционе) иные материалы и оборудование, в соответствии с показателями эквивалентности установленными в настоящем Техническом задании и проектной документации.

Спецификация оборудования и материалов приведена в проектной документации, являющейся неотъемлемой частью данного технического задания

1.1. Характеристика объекта.

Данные об объекте, которые необходимо использовать при модернизации СКС, представлены в таблице № 1.

Таблица № 1. Характеристики объекта

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество этажей здания | 4 + подвал |
| 2 | Количество занимаемых этажей | 4 + подвал |
| 3 | Общая площадь здания | 2709,8 м2 |
| 4 | Длина | 40,8 м |
| 5 | Ширина | 16,10 м |
| 6 | Высота | 19,95 м |
| 7 | Наличие фальшпотолков в коридорах и помещениях здания | Есть |
| 8 | Наличие и расположение кроссовой комнаты здания, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода | Есть |
| 9 | Наличие и расположение вертикальных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы, их свободная емкость) | Есть |
| 10 | Наличие и возможность использования существующих этажных кабельных каналов (лотки, короба, закладные), их свободная емкость | Есть |

1.2. Назначение и цели создания СКС

Главным назначением СКС является создание общего «кабельного пространства» и элементов коммутации для построения инфраструктуры информационной системы здания, предоставляющей пользователям возможность обмена данными аналоговых и цифровых телекоммуникационных приложений.

Целью модернизации СКС является обеспечение взаимосвязи всех инфраструктурных подразделений между собой для обмена данными аналоговых и цифровых телекоммуникационных приложений в пределах офисных помещений Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

2. Общие требования к модернизации СКС

2.1. Общие принципы построения СКС

СКС должна быть создана в соответствии с положениями следующих нормативных документов:

-	ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2). Международный стандарт. Структурированные кабельные системы;

-	CENELEC EN 50173. Европейский стандарт. Информационные технологии. Структурированные кабельные системы;

-	OSSIRIUS SCS 702 v3.1. от 2010-01-01. Открытый стандарт. Структурированные кабельные системы;

-	ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытаний;

-	ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

-	ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения;

-	ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

-	СН 512-78 - Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин;

-	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

-	другими действующими нормами и правилами.

В основе построения СКС должна быть заложена топология «иерархическая звезда» к строительной геометрии административного здания и ее организации независимо от типа и количества подключаемого активного оборудования для различных приложений и абонентского оборудования.

СКС должна включать в себя и строиться на основе следующих элементов:

- подсистема рабочего места;

- горизонтальная подсистема этажа и межэтажные переходы;

- административная подсистема.

2.2. Требования к подсистеме рабочего места СКС

Подсистема рабочего места предназначена для подключения конечных потребителей (компьютеров, терминалов, принтеров, телефонов и т. д.) к СКС. Включает в себя коммутационные шнуры, адаптеры, а также устройства, позволяющие подключать оконечное оборудование к сети через информационную розетку.

На рабочих местах пользователей должны быть установлены информационные розетки СКС с неэкранированными модульными разъемами категории не ниже 6.

Количество разъемов для подключения оргтехники на отдельных рабочих местах указаны в проектной документации.

Размещение рабочих мест СКС и способ установки комплектов розеток (в кабельный канал, на стену, в стену и т.д.) указаны в проектной документации. В случае невозможности установки телекоммуникационной розетки в определённом проектом месте изменение места установки телекоммуникационной розетки согласовывается с Заказчиком. При этом общее количество рабочих мест/розеток в помещении не меняется.

2.3. Требования к горизонтальной подсистеме этажа

Горизонтальная подсистема покрывает расстояние между информационной розеткой на рабочем месте и горизонтальным кроссом в телекоммуникационном шкафу помещения серверной комнаты. Она состоит из горизонтальных кабелей, информационных розеток и части горизонтального кросса, которая обслуживает горизонтальный кабель.

Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «неэкранированная витая пара» 100 Ом категория не ниже 6. Оболочка кабеля должна быть типа LSZH. На коммутационном поле в технических помещениях должна быть обеспечена возможность взаимного переключения розеток СКС и розеток системы телефонной связи.

В качестве коммутационного оборудования для симметричных кабелей горизонтальной подсистемы должны быть использованы 19-дюймовые 24-портовые коммутационные панели с разъемами категории не ниже 6. Коммутационные панели должны иметь встроенную кабельную поддержку, зажимы заземления по стандарту VDE.

Все кабели разводятся в помещении серверной комнаты (3 этаж здания) на патч-панели, устанавливаемые в 19” монтажные шкафы.

На кабель должен быть представлен российский сертификат пожарной безопасности, зарегистрированный в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности.

Горизонтальная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90м. При этом между оконечными точками кабеля не должно быть никаких промежуточных соединений (спайка, скрутка и т.д.). Указанные расстояния должны быть закреплены тестированием СКС с выдачей отчета для Заказчика специализированным кабельным анализатором типа Fluke DTX-1800 или эквивалентом, прошедшим проверку и получившим одобрение производителя СКС на возможность тестирования.

Горизонтальная кабельная система должна иметь достаточную полосу пропускания для обеспечения скорости передачи информации не менее 1000 Мбит/с.

Горизонтальные кабельные линии СКС должны быть промаркированы вблизи окончаний у информационной розетки и у кроссового блока. Порты информационной розетки и кроссовых блоков должны быть промаркированы. Прокладка информационных кабелей и кабелей высокого напряжения должна осуществляться с учетом минимизации уровня электромагнитных помех и использовать основные принципы разделения кабелей данных и силовой проводки.

2.4. Требования к административной подсистеме

Административная подсистема включает в себя коммутационные шнуры, с помощью которых происходит физическое соединений линий подсистем, подключенных к коммутационным панелям.

Для коммутации горизонтальной подсистемы должны использоваться специальные патчкорды со стандартными 8-ми контактными разъемами типа RJ45-RJ45, используемые для выбранной подсистемы интерактивного управления инфраструктурой СКС.

Маркировка элементов кабельной системы должна выполняться в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA 606 и должна быть легкодоступна и читаема в течение всего срока эксплуатации системы. Маркировка элементов СКС производится в соответствии с проектной документацией.

Розеточные модули, расположенные в информационной розетке, должны располагаться на коммутационной панели рядом друг с другом (принцип непрерывности).

Распределение коммутационных шнуров по длинам определяется проектом и должно обеспечивать возможность формирования отдельных трактов передачи без образования петель при полной загрузке коммутационного поля.

2.5. Требования к надежности

Структурированная кабельная система должна обеспечивать постоянные физические характеристики тракта между портом активного оборудования и абонентским (терминальным) оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на коммутационном и кроссовом поле (кроссовых полях).

Постоянство физических параметров канала должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при максимальном количестве циклов подключения-отключения по ТУ производителя кабельной системы, но не менее 250 таких циклов.

Разрыв соединения по каналу СКС должен осуществляться только отключением коммутационных шнуров на коммутационном поле.

Используемые в СКС оборудование и материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды за пределы, предусмотренные стандартами СКС, в течение всего срока эксплуатации кабельной системы (не менее 25 лет) при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды.

2.6. Требования к системе кабелепроводов

Система кабелепроводов должна включать в себя:

- пластиковые кабельные каналы для прокладки кабелей внутри помещений;

- металлические лотки для прокладки кабелей по коридорам здания за фальшпотолком или под фальшполом;

- гофрированные трубки для прокладки кабелей за фальшстенами и через сквозные отверстия (закладные) в стенах и межэтажных перекрытиях.

Пластиковые кабельные каналы должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. Кабель-каналы должны быть белого цвета, устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей и выносливые к стиранию. На кабельные каналы должен быть представлен российский сертификат пожарной безопасности, зарегистрированный в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности. Емкость кабельных каналов рассчитана исходя из 70% заполнения. В рабочих помещениях следует использовать кабельные каналы единого сечения. Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же производителя, что и самих кабельных каналов.

При отсутствии в коридорах фальшпотолка или свободного места за фальшпотолком для прокладки металлического лотка, допускается установка магистрального пластикового канала. Магистральные каналы должны быть снабжены внутренними перегородками и держателями, сечение должно позволять прокладку всех кабелей с заполнением 70% в месте наибольшего сосредоточения прокладываемых кабелей.

Недопустима замена одного канала большего размера несколькими параллельными каналами меньшего размера.

При наличии фальшпотолка следует использовать металлический лоток перфорированного или сетчатого типа. Заполнение лотка должно быть не более 70%. Металлические конструкции лотков должны быть заземлены. Для обеспечения требований электромагнитной совместимости расстояние между лотками СКС, и электрики должно быть не менее 500 мм.

При выполнении скрытой проводки за фальшстенами кабели СКС должны прокладываться в гофрированных трубках отдельно от силовых кабелей.

2.7. Требования к тестированию

После окончания монтажных и пуско-наладочных работ необходимо произвести тестирование трактов кабельной системы СКС на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 11801.

Тестированию подлежат все функциональные элементы кабельной системы СКС (коммутационные панели, кабели, розетки, патч-корды и проч.), включенные в единую цепь по каждому каналу.

По результатам проведенных испытаний представляются Заказчику протоколы с распечатками результатов тестирования и таблицами номиналов.

2.8. Требования к монтажу, ходу выполнения Работ

Все работы по монтажу СКС производятся Исполнителем с использованием собственных материалов и оборудования.

Монтаж СКС необходимо производить с соблюдением требований техники безопасности и правил пожарной безопасности.

При проведении Работ необходимо обеспечить защиту от пыли, мусора, шума, а также обеспечить сохранность действующих инженерных систем в помещениях, в которых выполняются Работы.

Работы по монтажу СКС необходимо проводить в рабочие и выходные дни в соответствии с регламентом работы учреждения. В выходные и праздничные дни, а также за пределами нормальной продолжительности рабочего дня выполнение Работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

После окончания выполнения Работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, инвентарь и строительный мусор в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ.

Исполнитель обязан обеспечить сохранность не принадлежащего Исполнителю имущества в ходе проведения Работ.

В случае, если при выполнении Работ будет повреждена отделка потолков, стен, напольные покрытия, Исполнитель обязан восстановить отделку в ее первоначальное состояние за свой счет.

Исполнитель несёт риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для выполнения Работ имущества.

Исполнитель обязан предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, всю необходимую достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту. Немедленно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, могущих повлиять на сроки выполнения Работ и (или) их результат.

При проведении скрытых Работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику цветные фотоснимки с соответствующими надписями (местоположение, наименование вида работ, дата) иллюстрирующие скрытые Работы.

3. Порядок выполнения Работ, график выполнения Работ.

В случае если цена контракта, предложенная Исполнителем будет отличаться от начальной (максимальной) цены контракта и/или Исполнителем представлены материалы и оборудование отличные от указанных в проектной документации, Исполнитель должен до начала выполнения Работ по монтажу СКС представить локальный сметный расчет, соответствующий проектной документации (спецификации материалов и оборудования предложенной Исполнителем) и предложенной цене контракта.

В связи с тем, что на момент выполнения работ учреждение Заказчика будет работать в штатном режиме, Исполнитель до начала работ, совместно с Заказчиком должен составить график выполнения работ в разрезе помещений учреждения с целью минимизировать вмешательство в рабочий процесс учреждения. График выполнения работ не должен превышать предельные сроки, установленные в таблице 2.

Таблица 2. Предельные сроки выполнения Работ

| № | Виды выполняемых работ | Срок выполнения Работ (отчетный период), календарный день |
| --- | --- | --- |
| 1 | Представление локального сметного расчета (при необходимости), составление графика работ | не позднее 15 дней со дня следующего за днем заключения Контракта |
| 2 | Выполнение монтажа СКС в соответствии с проектной документацией, сдача выполненных Работ | не позднее 115 дня со дня следующего за днем заключения Контракта |
| 3 | Устранение недостатков, выявленных в ходе приемки Работ, мелкие доработки | не позднее 130 дня со дня следующего за днем заключения Контракта |

4. Исполнительная документация

После создания СКС и сдачи ее в эксплуатацию, но не позднее срока окончания работ, установленного контрактом, Исполнителем должна быть предоставлена Заказчику следующая исполнительная документация на СКС:

- инструкция по эксплуатации СКС;

- протоколы тестирования горизонтальной подсистемы СКС на соответствие стандарту ISO/IEC 11801:2002.

В случае, если в ходе выполнения Работ были произведены какие-либо отступления от проектной документации (по предварительному согласованию с Заказчиком), Исполнитель обязан предоставить следующие виды документации (в зависимости от того, что менялось в проектной документации)

- структурная схема СКС;

- планы кабельных трасс;

- планы размещения компонентов СКС и оборудования в коридорах, иных помещениях здания;

- планы размещения компонентов СКС и оборудования в серверном помещении здания;

- планы размещения компонентов СКС и оборудования в телекоммуникационных шкафах;

- таблицы соединений и подключений;

Вся техническая документация должна быть представлена и передана Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

5. Гарантия и качество

СКС должна представлять собой отказоустойчивую систему, рассчитанную на функционирование в круглосуточном режиме без необходимости постоянного обслуживания.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (Пять) лет, гарантийный срок на примененные материалы составляет 5 (Пять) лет. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Акта выполненных работ.