Техническое задание

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью.

| № п/п | Номер вида техни-ческого средст- ва реаби-литации (изде-лий) | Наименование товара | Технические, функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. | Средняя цена единицы товара, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9-01 9-02 | Обеспечение инвалидов ортопедической обувью. | Обувь ортопедическая сложная (без утепленной подкладки, на утепленной подкладке). Сложная ортопедическая обувь, используемая при плоской стопе, отклонении большого пальца к наружи, деформации ногтей, на протезы. Обувь ортопедическая сложная изготавливается на утепленной или холодной подкладке. Верх- натуральная кожа. Составные части обуви сделаны из следующих материалов: подкладка утепленная - мех полушерстяной, подкладка холодная - натуральная кожа подкладочная, обувной подкладочный материал-микролайнер; обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, рамки металлические, застежка текстильная "велкро". Застежка «молния», пряжки; лента эластичная башмачная (резинка), подошва - микропористая резина новопора, эвапласт, полиуретан, термоэластопласт; межстелечный слой - натуральная кожа, пробка ортопедическая, нетканый стелечный материал, термопластичные обувные материалы. При изготовлении обуви применяется не менее двух специальных деталей: укороченные подноски, межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы или другие элементы, удерживающие стопу в правильном положении и разгружающие болезненные участки на подошвенной поверхности стопы. Обувь изготавливается по индивидуальным параметрам инвалида. | 2398 | 2525,58 | 6 056 340,84 |
| 2 | 9-01 9-02 | Обеспечение инвалидов ортопедической обувью. | Обувь ортопедическая сложная (без утепленной подкладки, на утепленной подкладке). Сложная ортопедическая обувь при эквино-варусной деформации стоп, выраженной косолапости, пяточной стопе, конской стопе, сложно-деформированной стопе, укорочении нижней конечности, на фиксационный аппарат (ортез) нижней конечности. Обувь ортопедическая сложная изготавливается на утепленной или холодной подкладке. Верх - натуральная кожа. Составные части обуви сделаны из следующих материалов: подкладка утепленная - мех полушерстяной, подкладка холодная - натуральная кожа подкладочная, обувной подкладочный материал -микролайнер; обувные текстильные материалы. Застежка - шнурки, пряжки, рамки металлические, застежка текстильная "велкро", застежка "молния", лента эластичная башмачная (резинка), подошва - микропористая резина-новопора, эвапласт, термоэластопласт, полиуретан. Межстелечный слой -натуральная кожа, пробка ортопедическая, обувные термопластичные материалы. При изготовлении обуви применяется не менее двух специальных деталей: косок с выносом пробки или в виде клиновидной пробки с искусственным носком, задники с продленными до пучка крыльями, односторонние или двухсторонние жесткие берцы, фиксирующие и удерживающие стопу в правильном положении, компенсирующие укорочение нижней конечности и улучшающие опорно-двигательную функцию стопы. Обувь изготавливается по индивидуальным параметрам инвалида. | 208 | 3554,56 | 739 348,48 |
| 3 | 9-01 9-02 | Обеспечение инвалидов ортопедической обувью. | Обувь ортопедическая сложная (без утепленной подкладки, на утепленной подкладке). Сложная ортопедическая обувь при отвисающей стопе, параличе мышц голени, плоско-вальгусных деформациях стоп, полой стопе, поло-варусной стопе. Обувь ортопедическая сложная изготавливается на утепленной или холодной подкладке. Верх обуви -натуральная кожа. Составные части обуви сделаны из следующих материалов: подкладка утепленная - мех полушерстяной, подкладка холодная - натуральная кожа подкладочная, обувной подкладочный материал -микролайнер, обувные текстильные материалы. Застежка - шнурки, рамки металлические, застежка текстильная "велкро", пряжки, застежка "молния", подошва – микропористая резина-новопора, эвапласт, термоэластопласт, полиуретан. Межстелечный слой - натуральная кожа, пробка ортопедическая, термопластичные обувные материалы. При изготовлении обуви применяется не менее двух специальных деталей: выкладка свода в виде коска, клиновидная пробка, супинатор, высокие узкие или продленные вперед жесткие задники, жесткие берцы или другие детали, фиксирующие и удерживающие стопу в правильном положении, компенсирующие опорно-двигательную функцию стопы. Обувь изготавливается по индивидуальным параметрам инвалида. | 1520 | 3554,56 | 5 402 931,20 |
| 4 | 9-01 9-02 | Обеспечение инвалидов ортопедической обувью. | Обувь ортопедическая сложная (без утепленной подкладки, на утепленной подкладке). Сложная ортопедическая обувь при слоновости и акромегалии, сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе сахарном диабете (диабетической стопе), варикозном расширении вен голени и стопы, трофических язвах. Обувь ортопедическая сложная на утепленной или холодной подкладке. Верх обуви - натуральная эластичная кожа. Составные части обуви сделаны из следующих материалов: подкладка утепленная - мех натуральный, мех полушерстяной. подкладка холодная - натуральная эластичная кожа подкладочная, обувной подкладочный материал - микролайнер, обувные текстильные материалы. Застежка - шнурки, рамки металлические, застежка текстильная "велкро", застежка «молния», пряжки. Подошва особой формы -микропористая резина – новопора, эвапласт, термоэластопласт, полиуретан; межстелечный слой - натуральная кожа, пробка ортопедическая, обувные термопластичные материалы, изготавливается по гипсовому слепку. При изготовлении обуви применяются не менее двух специальных деталей: индивидуальный межстелечный слой особой конструкции, укороченные эластичные подноски, смягчающие прокладки (пелоты), которые предотвращают травматизацию мягких тканей и компенсирующих деформацию костно-суставного аппарата стопы. Обувь должна быть с хорошо раскрываемой заготовкой с минимальным количеством швов на верхе и подкладке обуви. Обувь изготавливается по индивидуальным параметрам инвалида. | 950 | 3321,95 | 3 155 852,50 |
| 5 | 9-01 9-02 | Обеспечение инвалидов ортопедической обувью. | Обувь ортопедическая сложная (без утепленной подкладки, на утепленной подкладке). Ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, в том числе и с вкладным изделием, врожденных аномалиях развития нижних конечностей, при разной длине стоп, сочетанных комбинированных особо выраженных деформациях стоп. Обувь ортопедическая изготавливается на утепленной или холодной подкладке. Верх обуви- натуральная кожа. Составные части обуви сделаны из следующих материалов: подкладка утепленная- мех полушерстяной. Подкладка холодная - натуральная кожа подкладочная, обувной подкладочный материал- микролайнер, обувные текстильные материалы. Застежка - шнурки, рамки металлические, застежка текстильная "велкро", пряжки, застежка "молния" подошва особой формы - кожа натуральная, микропористая резина-новопора, эвапласт, термоэластопласт, полиуретан. Межстелечный слой - натуральная кожа, пробка ортопедическая, пористые материалы. При изготовлении обуви применяется не менее двух специальных деталей: межстелечный слой в виде клиновидной пробки с искусственным носком, металлические пластины, металлические шины, жесткие берцы, жесткие союзки, клапаны или другие детали, которые удерживают стопу в правильном положении, компенсируют нарушения опорно-двигательной функции стопы. Обувь изготавливается по индивидуальным параметрам инвалида. | 110 | 15379,53 | 1 691 748,30 |
| Итого | 5186 | х | 17 046 221,32 |

В состав работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью (далее - ортезами) должно входить: проведение индивидуального обмера, изготовление ортезов по индивидуальным обмерам, их примерка и передача изготовленных ортезов.

Работы по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленных ортезов должны выполняться в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ортезы должны обеспечивать реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности, достаточность опороспособности конечности.

Исполнитель должен:

- выполнить работы по обеспечению инвалидов ортезами на основании направления Заказчика в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Исполнителю инвалидом либо лицом, представляющим его интересы;

- организовать выполнение работ по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленных ортезов по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с графиком, предоставляемым Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта;

- организовать для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, проведение индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов на дому;

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте проведения индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов;

- при передаче изготовленных ортезов инвалидам проинформировать их о месте и условиях гарантийного ремонта.

Ортезы, указанные в пунктах 1-4 таблицы настоящего описания объекта закупки должны обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Ортезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Ортезы должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения  Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Ортезы должны также соответствовать требованиям технических описаний (при наличии) и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Ортезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении инвалидом условий, установленных в памятке по пользованию ортезами.

Маркировка ортезов, а так же их упаковка, хранение и транспортирование к месту жительства инвалидов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству полученных от Исполнителя ортезов, Исполнитель в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств произвести ремонт или замену имеющего недостатки или дефекты ортеза на аналогичный надлежащего качества.

Гарантийный срок на ортезы  устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида, или начала сезона и должен составлять:

- на кожаной подошве –  не менее 40 (Сорока) дней;

- на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 (Пятидесяти) дней;

- на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 (Шестидесяти) дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – не менее 70 (Семидесяти) дней;

- на детскую обувь – не менее 45 (Сорока пяти) дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Начальник отдела социальных программ	                 _________      Л.А. Горшунович

(наименование отдела)                                   (подпись)         (ф.и.о.)

# Footnotes

Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018г. № 86н (с изменениями и дополнениями).