Техническое задание

для определения исполнителя способом проведения

открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, протезами верхних конечностей в 2018 году

КБК 393 1003 04 2 02 39570 323

ОКПД 32.50.22.190

ОКВЭД 32.50

КОЗ 01.28.08.01.02

КОЗ 01.28.08.02.01

КОЗ 01.28.08.03.02

КОЗ 01.28.08.02.02

КОЗ 01.28.08.01.04

КОЗ 01.28.08.03.03

КОЗ 01.28.08.02.03

ИКЗ (003041-18) 181410000135841010100100010000000000

Предмет Государственного контракта — выполнение работ по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, протезами верхних конечностей в 2018 году, в количестве 13 штук.

Максимальная цена контракта – 1 215 355,93 рублей

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за 1 шт (руб) | Кол — во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Протез кисти косметический | Протез кисти косметический предназначен для частичного восполнения косметического дефекта отсутствующей конечности, придавая ей антропоморфную форму. Протезы могут использоваться для прижима и поддержки предметов. Протез кисти косметический должен быть выполнен из косметической кисти, состоящей из внутренней кисти (формообразующей) и косметической оболочки, в левом и (или) правом исполнении. Протез должен надежно фиксироваться на культе и не должен ограничивать движения в сохранившихся суставах кисти. Срок службы протеза не менее трех месяцев. Протез должен быть ремонтопригоден в течение всего срока эксплуатации. Внешняя форма и цвет косметической облицовки близки к форме и цвету здоровой руки. Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Комплектность: протез — 1 шт.; крепление — 1 шт. (при наличии); косметическая оболочка – не менее 4 шт.; памятка по обращению с изделием — 1 экз. | 25 758,71 | 4 шт |
| 2. Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий предназначен для частичного восполнения дефекта отсутствующей конечности, придавая ей антропоморфную форму с комплектом рабочих насадок. Протезы могут использоваться для прижима и удержания предметов. Протез кисти рабочий должен быть выполнен с индивидуальной приемной гильзой по индивидуальному слепку с культи пациента, тип приемной гильзы – индивидуальная составная, материал должна быть кожа, состоящей из внутренней кисти (формообразующей) и без косметической оболочки, в левом и (или) правом исполнении. Тип протеза по назначению – рабочий, взрослый, система управления протезом – должно быть сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический), регулировочно-соединительные устройства и приспособления – должны быть комплект рабочих насадок, крепление – должно быть индивидуальное). Протез должен надежно фиксироваться на культе и не должен ограничивать движения в сохранившихся суставах кисти. Протез должен быть ремонтопригоден в течение всего срока эксплуатации. Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Комплектность: протез — 1 шт.; крепление — 1 шт. (при наличии); рабочие насадки – не менее 4 шт. (вилка, ложка, нож, отвертка и прочие); памятка по обращению с изделием — 1 экз. | 59 160,55 | 1 шт |
| 3. Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический предназначен для частичного восполнения косметического дефекта отсутствующей конечности, придавая ей антропоморфную форму после односторонней или двусторонней ампутации на уровне предплечья, в левом и правом исполнении, представляет собой искусственную конечность, для выполнения некоторых приемов по самообслуживанию. Протезы могут использоваться для прижима и поддержки предметов. Протез должен состоять из гильзы предплечья, кисти и крепления. Гильза должна быть из листового термопласта или слоистого пластика на основе акриловых смол, кисть – из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах или кисть тяговая с пассивным хватом, застежкой (молния/контакт). На кисть должна одеваться косметическая оболочка или перчатка. Тип индивидуальной приемной гильзы – индивидуальная одинарная, крепление индивидуальное Протез должен надежно фиксироваться на культе и не должен ограничивать движения в сохранившихся суставах предплечья. Протез должен быть ремонтопригоден в течение всего срока эксплуатации. Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Комплектность: протез — 1 шт.; крепление — 1 шт.; косметические оболочки – не менее 4 шт.; чехол на культю предплечья хлопчатобумажный — 4 шт.; памятка по обращению с изделием — 1 экз. | 83 545,61 | 2 шт |
| 4. Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий предназначен для частичного восполнения функциональных свойств верхних конечностей после односторонней или двусторонней ампутации на уровне предплечья, в левом и правом исполнении, представляет собой искусственную конечность. Протез должен состоять из не спадающей гильзы предплечья из полиэтилена или слоистого пластика с приемной гильзой для насадок. Вкладная гильза должна быть из вспененного полиэтилена. По желанию инвалида — крепление плечевым ремнем, набором съемных рабочих насадок, используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания Протезы выдерживают нагрузки при случайном падении на твердую поверхность с высоты до 1,5 м. Протез должен надежно фиксироваться на культе и не должен ограничивать движения в сохранившихся суставах предплечья. Протез должен быть ремонтопригоден в течение всего срока эксплуатации. Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Комплектность: протез — 1 шт.; крепление — 1 шт.; насадки рабочие — не менее 4 шт. (вилка, ложка, нож, отвертка и прочие); чехол на культю предплечья хлопчатобумажный — 4 шт.; памятка по обращению с изделием — 1 экз. | 74 618,89 | 2 |
| 5. Протез плеча косметический | Протез плеча косметический предназначен для частичного восполнения эстетических свойств верхней конечности после односторонней или двусторонней ампутации плеча, в левом и правом исполнении. Должен состоять из косметической кисти или пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой, лучезапястного узла, который обеспечивает пассивную ротацию, узла локоть-предплечье, обеспечивающего пассивное сгибание, разгибание и вращение в локтевом суставе, приемной гильзы плеча, в которую инвалид размещает культю, формообразующей косметической облицовки, облицовочного чехла, конец для крепления чехла и крепления индивидуального изготовления. Протез должен обеспечивать возмещение косметического дефекта утраченной конечности по форме и цвету, а также предоставлять возможность самостоятельно выполнять несложные действия при самообслуживании, работе, отдыхе. Срок службы протеза не менее двух лет для взрослых и не менее одного года для детей. Протез должен выдерживать нагрузки при случайном падении на твердую поверхность с высоты до 1 м. Протез должен быть ремонтопригоден в течение всего срока эксплуатации. Внешняя форма и цвет косметической облицовки должны быть близки к форме и цвету здоровой руки. Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Комплектность: протез — 1 шт.; крепление — 1 шт; запасная косметическая оболочка не менее — 4 шт; чехол на культю плеча хлопчатобумажный — 4 шт; памятка по обращению с изделием — 1 экз. | 177 675,00 | 1 |
| 6. Протез плеча активный | Протез плеча активный должен состоять из концевого устройства, лучезапястного узла, узла локоть-предплечье, гильзы плеча, крепления и косметической оболочки. Материал приёмной гильзы должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи носителя протеза) должна быть из вспененных материалов. Концевое устройство может быть выполнено в виде: искусственной кисти, функционального крюка или рабочих насадок. Материал для чехла на культю, подбирается индивидуально в зависимости от физиологических характеристик носителя протеза. Приёмная гильза и крепление протеза должны плотно прилегать к телу и обеспечивать надёжное удержание протеза, не вызывая болевых ощущений и потёртостей, не должны сдавливать и ущемлять мягкие ткани. Крепление протеза должно обеспечивать удержание выпрямленного и опущенного протеза с грузом в искусственной кисти массой не более 5 кг. Протез должен выдерживать нагрузки при случайном падении на твёрдую поверхность с высоты до 1,5 м. Протез должен быть ремонтопригоден в течение всего срока эксплуатации. Внешняя форма и цвет косметической облицовки близки к форме и цвету здоровой руки. Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Комплектность: протез – 1 шт.; крепление – 1 шт.; чехол на культю плеча хлопчатобумажный – 4 шт.; памятка по пользованию изделием – 1 экз. | 318 220,20 | 1 шт |
| 7. Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий – материал приёмной гильзы должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза индивидуальная должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи носителя протеза из вспененных материалов. Концевое устройство должно быть выполнено в виде рабочих насадок. Материал для чехла на культю подбирается индивидуально в зависимости от физиологических характеристик носителя протеза. Приёмная гильза и крепление протеза должны плотно прилегать к телу и обеспечивать надёжное удержание протеза, не вызывая болевых ощущений и потёртостей, не сдавливать и не ущемлять мягкие ткани. Крепление протеза должно обеспечивать удержание выпрямленного и опущенного протеза с грузом в искусственной кисти массой не более 5 кг. Протез должен выдерживать нагрузки при случайном падении на твёрдую поверхность с высоты до 1,5 м. Протез должен быть ремонтопригоден в течение всего срока эксплуатации. Внешняя форма и цвет косметической облицовки должны быть близки к форме и цвету здоровой руки. Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Комплектность: протез – 1 шт.; крепление – 1 шт.; чехол на культю плеча хлопчатобумажный – 4 шт.; рабочие насадки – 12 шт.; памятка по пользованию изделием – 1 экз. | 120 468,17 | 2 шт |

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Участник представляет описание выполняемых работ, технические характеристики, количественные и качественные характеристики изделия в соответствии с функциональной классификацией протезов: тип протеза по уровню ампутации, конструкции, тип косметической облицовки и приемной гильзы, количество приемных гильз, материал приемной гильзы, тип вкладного элемента в приемной гильзе, метод крепления протеза на инвалиде, тип регулировочно-соединительных устройств, тип применяемого шарнира, дополнительные функциональные устройства, тип протеза по назначению.

Требования к качеству

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Требования к безопасности выполнения работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должно осуществляться при наличии декларации о соответствии либо сертификата соответствия.

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида достигнута компенсация двигательной функции конечности, созданы условия, повышающие качество его жизни.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке

Маркирование протеза проводится этикеткой. На этикетке должны быть указаны: товарный знак предприятия-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес, наименование изделия, номер заказа, штамп ОТК, дата изготовления (месяц, год).

Упаковывание готового протеза проводится при его выдаче инвалиду (или его представителю). Протез должен быть упакован в оберточную бумагу и перевязан шпагатом или вложен в чехол-футляр.

При необходимости, отправка протезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Требования к сроку предоставления гарантии качества

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические».

Гарантийный срок службы протезов верхних конечностей — не менее 7 месяцев. В течение этого срока, в случае выхода из строя протеза, при соблюдении условий эксплуатации, предприятие-изготовитель производит замену или необходимый ремонт бесплатно.

Место, сроки выполнения работ

Место выполнения работ – на территории проживания инвалидов – Камчатский край, по месту изготовления изделий, при необходимости, по решению Фонда, по месту жительства инвалида.

Готовое изделие может быть передано представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок выполнения работ – по 26.12.2018 (включительно). Срок действия государственного контракта по 28.12.2018 (включительно).

Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков изготовления обуви и выполнение работ по направлениям, представленным инвалидами после завершения срока их действия.

При передаче обуви Исполнитель обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также представить инструкцию или правила эффективного и безопасного использования на русском языке. В случае если Исполнитель изготовил изделие, характеристики которого не соответствуют требованию технического задания, то изделие должно быть заменено на изделие с соответствующими техническими характеристиками, установленными контрактом. Замена производится в пределах срока выполнения работ по обеспечению изделиями и не может осуществляться за рамками действия контракта.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Определение начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен.

В качестве источников ценовой информации использованы результаты размещения Государственных заказов региональных отделений ФСС на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru:

Расчет произведён в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Утвержден приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013г. № 567.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

Дополнения в контракт

Перед началом выдачи протезно-ортопедических изделий (далее – изделия) инвалидам проводится выборочная проверка изделий с использованием видео фиксации. Не позднее, чем за три рабочих дня до начала выдачи изделий Заказчик проверяет соответствие изделий техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

По результатам проверки региональным отделением Фонда подписывается Акт выборочной проверки выполненных изделий либо, в случае выявления несоответствия количества, комплектности, объема и качества изготовляемых в контракте на выполнение работ, мотивированный отказ от подписания Акта.

Выдача изделий инвалидам осуществляется после подписания ответственными лицами регионального отделения Фонда и Поставщика Акта выборочной проверки изготовленных изделий.

Исполнитель должен представить инструкцию или правила и условия эффективного и безопасного использования изделий на русском языке.

Исполнитель обязан:

Предоставить копии документов, подтверждающих соответствие качества изделий требованиям, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации к таким ТСР установлены данные требования (регистрационного удостоверения, декларации о соответствии).

Предоставить копию Графика выдачи изделий Получателям  в электронном виде не позднее 30 календарных дней с даты заключения Контракта.

Вместе с финансовыми документами на изготовленные изделий, предоставить журнал телефонных звонков Получателям.

Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Заказчик имеет право:

Включить пункт об ответственности Исполнителя за выдачу изделий после даты смерти инвалида. В данном случае оплата изделий должна быть осуществлена за счет Исполнителя.

Заказчик имеет право в любой момент, с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления Исполнителя, осуществлять контроль выдачи изделий Получателям путем:

- визуального осмотра пункта выдачи изделий,

- сопровождения Исполнителя до места нахождения Получателя в соответствии с графиком поставки изделий.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи изделий.

Результаты контроля фиксируются Заказчиком в протоколе, который подписывается представителями Заказчика, Исполнителя, Получателя.

Список адресов и график работы пунктов выдачи изделий Исполнитель обязан передать Заказчику в письменном виде не позднее 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Предусмотреть ответственность Исполнителя за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта в части наличия и функционирования пунктов выдачи изделий и доставки изделий по месту нахождения Получателя.

Исполнитель несет ответственность за предоставление Получателям изделий с повреждением, с нарушенным товарным видом и (или) утратившего потребительские свойства.

Весь объем изделий может быть не выбран.

В случае отказа Получателя от получения изделий, Исполнитель обязан составить Акт об отказе от получения изделий и в течение 3-х рабочих дней, но не позднее конечного срока выдачи, установленного контрактом, предоставить заказчику указанный Акт.

Заказчик обязан в течении 5-ти рабочих дней рассмотреть представленной Акт и незамедлительно направить Исполнителю мотивированное решение.

Порядок оплаты

- Исполнитель обязан:

1.1.Передать Заказчику все необходимые документы, включая:

а) счет по фактически выполненным работам один раз в месяц, последний не позднее 27.12.2018г.,

б) реестр выданных ТСР, промежуточный акт выполненных работ или товарную накладную или счет-фактуру,

в) акт сдачи-приемки ТСР,

г) отрывной талон к направлению.

1.2.По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составить акт выверки расчетов, итоговый акт и представить Заказчику в срок не позднее 27.12.2018 г.

1.3. На всех документах, перечисленных в пункте «а» обязательно должны стоять реквизиты Исполнителя, которые указаны в Контракте.

2. Заказчик обязан:

2.1.Проверить документы, указанные в п.1.1.

2.2.Подписывать по итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом акт выверки расчетов, итоговый акт или мотивированный отказ не позднее 28.12.2018 г.

- Стоимость контракта и порядок расчетов

3.1.Цена работ и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

3.2.Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета перечисленных исполнительному органу Фонда в соответствии с действующим законодательством по мере выполнения заказа. Оплата производится путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя при наличии должным образом оформленной финансовой документации.

3.3. Расчет с Исполнителем за выполнение работ Заказчик производит в течение тридцати дней (не позднее 27.12.2018) после предъявления Исполнителем документов, указанных в п.1.1.

3.4. Исполнитель не несет ответственности за задержку платежей по настоящему Контракту, возникших по причинам задержки бюджетного финансирования.

4. Срок действия Контракта

4.1.Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до завершения всех взаиморасчетов по 28.12.2018 (включительно).