Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви и обеспечение ею инвалидов в 2018 году

- Требования к качеству работ

Работы по проведению комплекса мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций инвалидов с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь обеспечивает:

-  достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

2.Требования к техническим характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические требования».

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

3.Требования к безопасности работ

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.», соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность": методы in vitro», серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

4.Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

5. Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортопедической обуви к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

6. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – не менее 40 (Сорока) дней;

- на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 (Пятидесяти) дней;

- на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 (Шестидесяти) дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – не менее 70 (Семидесяти) дней;

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

7. Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделий. Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, при наличии направления Заказчика, осуществляется в г. Йошкар-Ола, по необходимости - по месту жительства Получателя. Выдача результатов выполненных работ осуществляется в г. Йошкар-Ола или по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем.

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты получения направления от Получателя.

Срок выполнения работ: до 20 декабря 2018 года.

8. Требования к количественным и качественным характеристикам изделий

Наименование и описание работ по изготовлению ортопедической обуви, а также их количество и цена указаны в Таблице № 1.

Количество – 631 (Шестьсот тридцать одна) штука.

Таблица № 1

| № п/п | Вид технического средства реабилитации | Описание функциональных и технических характеристик | Цена, руб. коп. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обувь ортопедическая без утепленной подкладки | Ботинки обыкновенные и на протез | 3059,00 | 61 | 186599,00 |
| 2 | Обувь ортопедическая без утепленной подкладки | Полуботинки обыкновенные и на протез | 3089,67 | 94 | 290428,98 |
| 3 | Обувь ортопедическая на утепленной подкладке | Ботинки утепленные обыкновенные и на протез | 3036,00 | 119 | 361284,00 |
| 4 | Обувь ортопедическая без утепленной подкладки | Туфли обыкновенные и на протез | 3059,00 | 44 | 134596,00 |
| 5 | Обувь ортопедическая без утепленной подкладки | Ботинки обыкновенные и на аппарат | 3059,00 | 5 | 15295,00 |
| 6 | Обувь ортопедическая на утепленной подкладке | Ботинки утепленные обыкновенные и на аппарат | 3036,00 | 12 | 36432,00 |
| 7 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Туфли на укорочение от 3 см до 6 см | 4903,00 | 6 | 29418,00 |
| 8 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Полуботинки на укорочение от 3 см до 6 см | 4950,00 | 5 | 24750,00 |
| 9 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ботинки утепленные на укорочение от 3 см до 6 см | 4787,00 | 2 | 9574,00 |
| 10 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Ботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 4437,00 | 90 | 399330,00 |
| 11 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ботинки утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 4413,00 | 61 | 269193,00 |
| 12 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладке | Ботинки после ампутации по Шопару | 4631,33 | 4 | 18525,32 |
| 13 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ботинки утепленные после ампутации по Шопару | 4717,33 | 2 | 9434,66 |
| 14 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) | 6784,00 | 2 | 13568,00 |
| 15 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Ботинки на слоновую стопу | 5090,00 | 16 | 81440,00 |
| 16 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Полуботинки на слоновую стопу | 4662,33 | 9 | 41960,97 |
| 17 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Туфли на слоновую стопу | 4840,00 | 4 | 19360,00 |
| 18 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ботинки утепленные на слоновую стопу | 5125,00 | 34 | 174250,00 |
| 19 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа | 4519,00 | 14 | 63266,00 |
| 20 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ботинки утепленные после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа | 4437,00 | 25 | 110925,00 |
| 21 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Ботинки для инвалидов без обеих рук | 2914,00 | 2 | 5828,00 |
| 22 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Полуботинки для инвалидов без обеих рук | 3146,67 | 8 | 25173,36 |
| 23 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ботинки на утепленной подкладке на резинках для инвалидов без обеих рук | 3020,33 | 12 | 36243,96 |
| Итого: | 631 | 2356875,25 |