Приложение № 2

к документации об электронном аукционе

№ 15-07-162

Техническое задание

Протез бедра модульный с внешним источником энергии, постоянный;

Протезы должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации:  - ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

-  ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

| № п/п | Наименование изделий | Описание изделий | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с внешним источником энергии предназначен для протезирования инвалидов с разными уровнями активности и высокими требованиями к протезированию с целью компенсации утраченных опорно-двигательных функций. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая с косметическим покрытием для придания формы и цвета естественной конечности. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному по слепку с культи инвалида), количество пробных гильз – 2. Материал приемной постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладной элемент отсутствует. Метод крепления протеза мышечно-вакуумное с дополнительным использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пострадавшего. Стопа с высокой степенью энергосбережения, с пружинным элементом из карбона и управляющим кольцом, дающая физиологический перекат, плавный переход от фазы стояния к фазе переноса, максимальную гибкость для компенсации неровностей поверхности опоры, комфортную ходьбу на подъемах и спусках. Коленный шарнир с электронным управлением с управляемым микропроцессором фазой опоры и переноса обеспечивающий более легкое управление, естественную походку, защиту от спотыкания, максимальную динамическую безопасность. Дополнительное поворотное РСУ. Тип протеза по назначению: постоянный. Гарантийный срок: - на коленный модуль 3 года, - на другие комплектующие – 12 мес. - на оболочку стопы – 6 мес. | 1 | 2459241,38 |

Начальник отдела                                                                                                       А.А. Золотухин