Техническое задание

изготовление протезов нижних конечностей (протезов бедра)

| № п/п | Наименование | Описание в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Требование о соответствии действующему ГОСТу | Гарантийный срок | Коли-чество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез бедра модульный | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия); или подбирается для пациента из типоразмерного ряда гильз максимальной готовности. Материал постоянной приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.); вкладной кожаный чехол. Крепление на культе пациента: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов; бандаж бедренный эластичный поддерживающий; вакуумный клапан. Облицовка косметическая: листовой пенополиуретан (поролон) и косметическая заготовка из вспененного полиуретана, косметический чулок, одна пара перлоновых чулок (из них один сменный); отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Соответствуют низкому и среднему уровням двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка до 125 кг. Модуль коленный: одноосный облегченный замковый; одноосный замковый; полицентрический с геометрическим замыканием замковый; с фиксацией под нагрузкой беззамковый; четырехзвенный беззамковый; четырехзвенный с регулируемым подтормаживанием беззамковый. Адаптер стопы/щиколотка: адаптер стопы (сталь); щиколотка металлическая (алюминий); отсутствует (для стоп без дополнительных элементов). Стопа: металлическая; пенополиуретановая; с углепластиковым опорным модулем; со стандартным шарниром (с пальцами или без). Чехол на культю: хлопчатобумажный или шерстяной в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез бедра. Тип изделия по назначению: постоянный. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление) | 11 |
| 2. | Протез бедра модульный | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия); или подбирается для пациента из типоразмерного ряда гильз максимальной готовности. Материал постоянной приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол; слоистый пластик на основе акриловых смол с внутренним слоем из термопласта. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.); вкладная гильза из мягкого термопласта; вкладной кожаный чехол. Крепление на культе пациента: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов; бандаж бедренный эластичный поддерживающий; вакуумный клапан. Облицовка косметическая: листовой пенополиуретан (поролон) и косметическая заготовка из вспененного полиуретана, косметический чулок, одна пара перлоновых чулок (из них один сменный); отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Соответствуют среднему и повышенному уровням двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка до 125 кг. Модуль коленный: с фиксацией под нагрузкой беззамковый; полицентрический с раздельным управлением фазами сгибания и разгибания; полицентрический с раздельным управлением фазами сгибания и демпфирования; четырехзвенный с регулируемым подтормаживанием беззамковый. Адаптер стопы: адаптер стопы (сталь); отсутствует (для стоп без дополнительных элементов). Стопа: с многоосной функцией; с углепластиковым опорным модулем; со стандартным шарниром (с пальцами или без); энерговозвратная и энергосберегающая. Чехол на культю: хлопчатобумажный или шерстяной в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез бедра. Тип изделия по назначению: постоянный. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление) | 1 |
| 3. | Протез бедра модульный | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы (не более двух) по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Материал постоянной приемной гильзы: скелетированная (карбон); слоистый пластик на основе акриловых смол; слоистый пластик на основе акриловых смол с внутренним слоем из термопласта. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.); вкладная гильза из мягкого термопласта. Крепление на культе пациента: бандаж бедренный эластичный поддерживающий; вакуумный клапан; чехол на культю бедра из полимерного материала (в том числе силиконовый) и вакуумный клапан; чехол на культю бедра из полимерного материала (в том числе силиконовый) и замковое устройство. Облицовка косметическая: листовой пенополиуретан (поролон) и косметическая заготовка из вспененного полиуретана, косметический чулок, одна пара перлоновых чулок (из них один сменный); отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Соответствуют среднему и повышенному уровням двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка до 150 кг. Допускается установка на изделие: адаптер поворотный; адаптер скошенный; адаптер со смещением; адаптер торсионный. Модуль коленный: многоосный с механическим толкателем; с геометрическим замыканием и пневматическим контролем фазы переноса; с гидравлическим управлением фазы переноса; с пневматическим управлением фазой переноса. Адаптер стопы: адаптер стопы (сталь); отсутствует (для стоп без дополнительных элементов). Стопа: с бесступенчатым изменением высоты каблука; с многоосной функцией; с углепластиковым опорным модулем; со стандартным шарниром (с пальцами или без); энерговозвратная и энергосберегающая. Чехол на культю компенсирующий: махровый (не более двух); нейлоновый (не более двух). Чехол на культю: хлопчатобумажный или шерстяной в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез бедра. Тип изделия по назначению: постоянный. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление, не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол) | 4 |
| 4. | Протез бедра для купания | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал примерочной (пробной) гильзы: гипсовые бинты; термопласт. Материал постоянной приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление на культе пациента: вакуумный клапан. Облицовка косметическая отсутствует. Регулировочно – соединительные устройства и комплектующие (специальные, водоупорные и коррозионно-стойкие): Соответствуют повышенному уровню двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка на изделие: не более 150 кг. Модуль коленный: с гидравлическим управлением и фиксатором, а также возможностью независимых регулировок фаз сгибания и разгибания. Стопа: с установленным адаптером, отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. Подошва стопы имеет решетчатый профиль, обеспечивающий высокий уровень сцепляемости с опорной поверхностью, а также возможностью безопасного и комфортного передвижения на протезе без обуви. Тип изделия по уровню ампутации: протез бедра. Тип изделия по назначение: специальный, для купания. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление) | 1 |
| 5. | Протез бедра модульный | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы (не более двух) по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Материал постоянной приемной гильзы: скелетированная (карбон); слоистый пластик на основе акриловых смол; слоистый пластик на основе акриловых смол с внутренним слоем из термопласта. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.); вкладная гильза из мягкого термопласта. Крепление на культе пациента: бандаж бедренный эластичный поддерживающий; вакуумный клапан; чехол на культю бедра из полимерного материала (в том числе силиконовый) и вакуумный клапан; чехол на культю бедра из полимерного материала (в том числе силиконовый) и замковое устройство. Облицовка косметическая: листовой пенополиуретан (поролон) и косметическая заготовка из вспененного полиуретана, косметический чулок, одна пара перлоновых чулок (из них один сменный); отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Соответствуют высокому уровню двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка до 150 кг. Допускается установка на изделие: адаптер поворотный; адаптер скошенный; адаптер со смещением; адаптер торсионный; адаптер демпфирующий. Модуль коленный: с геометрическим замыканием и пневматическим контролем фазы переноса; с геометрическим замыканием и гидравлическим контролем фазы переноса; с гидравлическим управлением фазой переноса; с пневматическим управлением фазой переноса; семизвенный фрикционный. Адаптер стопы: адаптер стопы (сталь); отсутствует (для стоп без дополнительных элементов). Стопа: с бесступенчатым изменением высоты каблука; с многоосной функцией; с пружинным элементом; с углепластиковым опорным модулем; энерговозвратная и энергосберегающая. Чехол на культю компенсирующий: махровый (не более двух); нейлоновый (не более двух). Чехол на культю: хлопчатобумажный или шерстяной в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез бедра. Тип изделия по назначению: постоянный. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление, не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол) | 1 |
| Итого: | 18 |

Место выполнения работ по изготовлению изделий: Российская Федерация.

Протезы нижних конечностей должны также отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Изготовленные протезы нижних конечностей должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов должна производиться в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Потребительскую тару с упакованными протезами должны перевязывать шпагатом по ГОСТ 17308—88 «Шпагаты. Технические условия» или оклеивать бумажной лентой в соответствии с требованиями, предъявляемыми  ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия», ГОСТ 23436  или ГОСТ 2228-81 «Бумага мешочная. Технические условия», клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия» или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия» так чтобы тара не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.