| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии. | Наименование характеристик | Единица измерения | Кол-во |
|  | Приемная гильза бедра индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, скелетированая. Материал постоянной гильзы – углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте вакуумное. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Применение торсионного адаптера. Коленный модуль с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая микропроцессором вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля) с функцией ручного «замка», влагозащищенный, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с функцией возможного спуска по лестнице. Максимальный вес пациента до 136 кг. Стопа для пациентов всех уровней двигательной активности с расщепленной носочной и пяточной частью, с возможностью регулировки высоты каблука в диапазоне от 0 до 3,0 см, которая позволяет комфортно, плавно, динамично передвигаться по наклонным поверхностям, пересеченной местности, как пациентам с низким уровнем двигательной активности, так и при быстрой ходьбе, пациентам с высоким уровнем двигательной активности. Стопа подбирается индивидуально под весовые параметры пациента, с учетом уровня его двигательной активности. Сочетание комплектующих позволяет максимально раскрыть все технические характеристики указанных модулей. Косметическая облицовка, специализированная пыле, влагозащищенная. | шт. | 1 |

Требование к качеству работ

Протез бедра модульный с внешним источником энергии должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014.

Проведение работ по изготовлению протеза должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на данный протез.