Техническое задание

«Обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей»

- Требования к условиям выполнения работ:

1.1. Все работы должны быть проведены в соответствии с настоящим Техническим заданием.

1.2. Все материалы, используемые для проведения работ должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность результатов работ должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие работ  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с результатом работ:

- гарантийный талон.

4. Требования к  количеству работ – 158  шт.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Обеспечение инвалидов протезами конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Таблицы технических характеристик:

Таблица 1

| № п/п | Наименование изделия | Характеристики результата работ (изделия) | Характеристики результата работ (изделия), предлагаемого Исполнителем с указанием конкретных характеристик *) | Количество,шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристики результата работ (изделия) | Шифр изделия (при наличии) |  |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения _________*) | Протез голени модульного типа. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз - не менее одной. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки перлоновые ортопедические. Вкладыш в гильзу из вспененных материалов с безаллергенными свойствами материала. Допускается применение эластичных термопластов по назначению врача-ортопеда. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа энергосберегающая, обеспечивает физиологичный перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок стопы, благодаря передаче накопленной энергии. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, без ухудшения комфортности снижая нагрузку на здоровую конечность. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза: 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг. | Протез голени модульного типа. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз - не менее одной. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки перлоновые ортопедические. Вкладыш в гильзу из вспененных материалов с безаллергенными свойствами материала. Допускается применение эластичных термопластов по назначению врача-ортопеда. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа энергосберегающая, обеспечивает физиологичный перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок стопы, благодаря передаче накопленной энергии. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, без ухудшения комфортности снижая нагрузку на здоровую конечность. Тип протеза по назначению постоянный. Масса _________*) кг. |  | 1 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения _________*) | Протез бедра модульный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному Протез бедра модульный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз не менее одной. Косметическая облицовка полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки-чулки перлоновые ортопедические. Чехлы полимерные гелевые с высоким уровнем стабилизации и контроля культи, с улучшенным текстильным покрытием для длительного использования чехла, с матрицей на всю длину чехла, с внутренним мягким покрытием для повышенного комфорта чувствительной кожи культи. Крепление с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Коленный модуль полицентрический с пневматической системой управления, с геометрическим замком для повышения уровня подкосоустойчивости в фазе опоры, увеличивает комфорт и естественность походки пациента, обеспечивает передвижение на различных скоростях. Стопа энергосберегающая, обеспечивает физиологичный перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок стопы, благодаря передаче накопленной энергии. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, без ухудшения комфортности снижая нагрузку на здоровую конечность. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг | Протез бедра модульный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному Протез бедра модульный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз не менее одной. Косметическая облицовка полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки-чулки перлоновые ортопедические. Чехлы полимерные гелевые с высоким уровнем стабилизации и контроля культи, с улучшенным текстильным покрытием для длительного использования чехла, с матрицей на всю длину чехла, с внутренним мягким покрытием для повышенного комфорта чувствительной кожи культи. Крепление с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Коленный модуль полицентрический с пневматической системой управления, с геометрическим замком для повышения уровня подкосоустойчивости в фазе опоры, увеличивает комфорт и естественность походки пациента, обеспечивает передвижение на различных скоростях. Стопа энергосберегающая, обеспечивает физиологичный перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок стопы, благодаря передаче накопленной энергии. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, без ухудшения комфортности снижая нагрузку на здоровую конечность. Тип протеза по назначению постоянный. Масса _________*) кг. |  | 7 |
| 3 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения _________*) | Протез голени модульного типа. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз - не менее одной. Вкладная гильза из эластичных термопластов. Чехлы полимерные гелевые с высоким уровнем стабилизации и контроля культи, с улучшенным текстильным покрытием для длительного использования чехла, с внутренним мягким покрытием для повышенного комфорта чувствительной кожи культи. Крепление с использованием замка для полимерных чехлов и наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа энергосберегающая, обеспечивает физиологичный перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок стопы, благодаря передаче накопленной энергии. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, без ухудшения комфортности снижая нагрузку на здоровую конечность. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза: 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг. | Протез голени модульного типа. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз - не менее одной. Вкладная гильза из эластичных термопластов. Чехлы полимерные гелевые с высоким уровнем стабилизации и контроля культи, с улучшенным текстильным покрытием для длительного использования чехла, с внутренним мягким покрытием для повышенного комфорта чувствительной кожи культи. Крепление с использованием замка для полимерных чехлов и наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа энергосберегающая, обеспечивает физиологичный перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок стопы, благодаря передаче накопленной энергии. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, без ухудшения комфортности снижая нагрузку на здоровую конечность. Тип протеза по назначению постоянный. Масса _________*) кг. |  | 2 |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения _________*) | Протез голени модульного типа. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз - не менее одной. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки перлоновые ортопедические. Вкладыш в гильзу чехол силиконовый. Крепление с использование замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа углепластиковая с высокой степенью энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями, для работы при высоких ударных воздействиях, ходьбы по различным типам опорных поверхностей, с возможностью выбора жесткости под массу и активность пациента. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза: 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг. | Протез голени модульного типа. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз - не менее одной. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки перлоновые ортопедические. Вкладыш в гильзу чехол силиконовый. Крепление с использование замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа углепластиковая с высокой степенью энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями, для работы при высоких ударных воздействиях, ходьбы по различным типам опорных поверхностей, с возможностью выбора жесткости под массу и активность пациента. Тип протеза по назначению постоянный. Масса _________*) кг. |  | 1 |
| 5 | Протез голени для купания Страна происхождения _________*) | Протез голени для купания. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз – одна. Жёсткая косметическая индивидуальная оболочка с отверстиями для вытекания воды , без оболочки по назначению врача-ортопеда. Материал жёсткой косметической слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Без чулок ортопедических. В качестве вкладного элемента используются чехлы полимерные: с дистальными, без дистального соединения, вкладная гильза из вспененных материалов с безаллергенными свойствами по назначению врача-ортопеда. Крепление протеза: замковое, вакуумное с использованием коленного бандажа, за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов по назначению врача-ортопеда. Регулировочно-соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу инвалида. Стопа водостойкая полиуретановая, монолитная, с защитой от проскальзывания на подошвенной части. Тип протеза по назначению: специальный. Масса протеза - 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг. | Протез голени для купания. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз – одна. Жёсткая косметическая индивидуальная оболочка с отверстиями для вытекания воды , без оболочки по назначению врача-ортопеда. Материал жёсткой косметической слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Без чулок ортопедических. В качестве вкладного элемента используются чехлы полимерные: с дистальными, без дистального соединения, вкладная гильза из вспененных материалов с безаллергенными свойствами по назначению врача-ортопеда. Крепление протеза: замковое, вакуумное с использованием коленного бандажа, за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов по назначению врача-ортопеда. Регулировочно-соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу инвалида. Стопа водостойкая полиуретановая, монолитная, с защитой от проскальзывания на подошвенной части. Тип протеза по назначению: специальный. Масса _________*) кг. |  | 14 |
| 6 | Протез бедра для купания Страна происхождения _________*) | Протез бедра для купания модульный из влагостойких комплектующих. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз – одна. Без косметической оболочки. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов, вакуумное с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу инвалида. Стопа водостойкая полиуретановая, монолитная, с защитой от проскальзывания на подошвенной части. Коленный шарнир моноцентрический, замковый, облегченный, влагостойкий. Без поворотного устройства. Тип протеза по назначению специальный. Масса протеза - 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг. | Протез бедра для купания модульный из влагостойких комплектующих. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз – одна. Без косметической оболочки. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов, вакуумное с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу инвалида. Стопа водостойкая полиуретановая, монолитная, с защитой от проскальзывания на подошвенной части. Коленный шарнир моноцентрический, замковый, облегченный, влагостойкий. Без поворотного устройства. Тип протеза по назначению специальный. Масса _________*) кг. |  | 10 |
| 7 | Протез при вычленении бедра модульный Страна происхождения _________*) | Протез при вычленении бедра, модульный; формообразующая часть облицовки- листовой поролон, косметическое покрытие облицовки- чулки силоновые ортопедические; приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с туловища инвалида); с одной пробной гильзой из термопласта; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов; крепление протеза за счет формы приемной гильзы; регулировочно-соединительное устройства соответствует весу инвалида; стопа со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир полицентрический с геометрическим замыканием, зависимым регулированием фаз сгибания-разгибания; тазобедренный шарнир беззамковый моноцентрический; отсутствие поворотного устройства, отсутствие дополнительного функционального устройства; тип протеза по назначению - постоянный. Масса протеза - 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0 кг. | Протез при вычленении бедра, модульный; формообразующая часть облицовки- листовой поролон, косметическое покрытие облицовки- чулки силоновые ортопедические; приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с туловища инвалида); с одной пробной гильзой из термопласта; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов; крепление протеза за счет формы приемной гильзы; регулировочно-соединительное устройства соответствует весу инвалида; стопа со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир полицентрический с геометрическим замыканием, зависимым регулированием фаз сгибания-разгибания; тазобедренный шарнир беззамковый моноцентрический; отсутствие поворотного устройства, отсутствие дополнительного функционального устройства; тип протеза по назначению - постоянный. Масса _________*) кг. |  | 4 |
| 8 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения _________*) | Протез голени немодульного типа. Приёмная гильза изготовлена индивидуально по культе инвалида. Материал приемной гильзы – кожа. Без косметической оболочки. Без ортопедических чулок. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет гильзы бедра. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг | Протез голени немодульного типа. Приёмная гильза изготовлена индивидуально по культе инвалида. Материал приемной гильзы – кожа. Без косметической оболочки. Без ортопедических чулок. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет гильзы бедра. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению постоянный. Масса _________*) кг. |  | 8 |
| 9 | Протез голени лечебно-тренировочный Страна происхождения _________*) | Протез голени; лечебно-тренировочный; облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон); покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; с одной пробной гильзой; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелиевого; крепление: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, с использованием бандажа, облегченное с использованием наколенника по назначению врача-ортопеда; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; коленный шарнир отсутствует; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: лечебно-тренировочный. Масса протеза - 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг | Протез голени; лечебно-тренировочный; облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон); покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; с одной пробной гильзой; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелиевого; крепление: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, с использованием бандажа, облегченное с использованием наколенника по назначению врача-ортопеда; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; коленный шарнир отсутствует; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: лечебно-тренировочный. Масса _________*) кг. |  | 5 |
| 10 | Протез бедра лечебно-тренировочный Страна происхождения _________*) | Протез бедра лечебно-тренировочный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз - одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки силоновые ортопедические. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза – – поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием бандажа по назначению врача-ортопеда. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа - 1 уровня, 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Коленный шарнир – одноосный, полицентрический, с механизмом торможения 1 уровня , 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Без поворотного устройства. Тип протеза по назначению лечебно-тренировочный. Масса протеза - 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг | Протез бедра лечебно-тренировочный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз - одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки силоновые ортопедические. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза – – поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием бандажа по назначению врача-ортопеда. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа - 1 уровня, 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Коленный шарнир – одноосный, полицентрический, с механизмом торможения 1 уровня , 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Без поворотного устройства. Тип протеза по назначению лечебно-тренировочный. Масса _________*) кг. |  | 20 |
| 11 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения _________*) | Протез бедра модульный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз - одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки - полиуретан , аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Чулки силоновые ортопедические. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза – поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумное с использованием бандажа по назначению врача-ортопеда. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа 1 уровня, 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Коленный шарнир – полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, одноосный с голенооткидным устройством , с механизмом торможения 1 уровня , 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Без поворотного устройства. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг | Протез бедра модульный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз - одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки - полиуретан , аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Чулки силоновые ортопедические. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза – поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумное с использованием бандажа по назначению врача-ортопеда. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа 1 уровня, 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Коленный шарнир – полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, одноосный с голенооткидным устройством , с механизмом торможения 1 уровня , 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Без поворотного устройства. Тип протеза по назначению постоянный. Масса _________*) кг. |  | 40 |
| 12 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения _________*) | Протез голени модульного типа. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз - одна Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки - полиуретан, пенополиэтилен, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Чулки перлоновые ортопедические. Вкладыш в гильзу из вспененных материалов с безаллергенными свойствами. Крепление протеза за счёт формы приемной гильзы и наколенника, кожаными полуфабрикатами, за счёт кожаной гильзы на бедро по назначению врача-ортопеда. регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа с голеностопным шарниром 1 уровня, 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг | Протез голени модульного типа. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы - термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз - одна Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки - полиуретан, пенополиэтилен, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Чулки перлоновые ортопедические. Вкладыш в гильзу из вспененных материалов с безаллергенными свойствами. Крепление протеза за счёт формы приемной гильзы и наколенника, кожаными полуфабрикатами, за счёт кожаной гильзы на бедро по назначению врача-ортопеда. регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа с голеностопным шарниром 1 уровня, 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Тип протеза по назначению постоянный. Масса _________*) кг. |  | 44 |
| 13 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения _________*) | Протез бедра немодульный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз - одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки силоновые ортопедические. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза – поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием бандажа по назначению врача-ортопеда. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир – одноосный с механизмом торможения максимальной готовности 1 уровня двигательной активности. Без поворотного устройства. Тип протеза по назначению постоянный Масса протеза - 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0 кг | Протез бедра немодульный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Материал примерочной гильзы термопластик, аналог, с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Количество примерочных гильз - одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки силоновые ортопедические. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза – поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием бандажа по назначению врача-ортопеда. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир – одноосный с механизмом торможения максимальной готовности 1 уровня двигательной активности. Без поворотного устройства. Тип протеза по назначению постоянный Масса _________*) кг. |  | 1 |
| 14 | Протез стопы Страна происхождения _________*) | Протез стопы. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Материал примерочной гильзы - термопластик или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Количество примерочных гильз - не менее одной. Без косметической облицовки. Вкладыш в гильзу из вспененных материалов с безаллергенными свойствами. Крепление за счёт формы приёмной гильзы с использованием ленты Велькро. Стопа для протезов части стопы и после вычленения в голеностопном суставе или вкладыш для протезов при ампутации по Шопару. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза: 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 кг. | Протез стопы. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Материал примерочной гильзы - термопластик или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Количество примерочных гильз - не менее одной. Без косметической облицовки. Вкладыш в гильзу из вспененных материалов с безаллергенными свойствами. Крепление за счёт формы приёмной гильзы с использованием ленты Велькро. Стопа для протезов части стопы и после вычленения в голеностопном суставе или вкладыш для протезов при ампутации по Шопару. Тип протеза по назначению постоянный. Масса _________*) кг. |  | 1 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 158 |

*) Заполняется по материалам Победителя проведенного электронного аукциона.

Требования к функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Обеспечение инвалидов протезами конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качественным характеристикам

Протезы должны соответствовать следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ Р 52770-2016 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

-ГОСТ Р 51632-2014  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие технические требования и методы испытаний

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРТЕЗЫ НАРУЖНЫЕ

Требования и методы испытаний

Изделия, на которые распространяется действие стандарта ГОСТ Р 51632-2014, должны сопровождаться документом «Отчет по анализу рисков».

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при обеспечении инвалидов  не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение инвалидов должно отвечать требованиям безопасности для пользователя.

Требования к результатам работ

Обеспечение инвалидов следует считать эффективно исполненным, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению  должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка  должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения  по ГОСТ Р 51632-2014.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия

(при наличии)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии:

2 года.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя.