Приложение №1

Техническое задание

по проведению открытого аукциона

на поставку легковых автомобилей с адаптированными органами управления (без участия в управлении левой ноги, без участия в управлении обеих ног), предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемых для их реабилитации, с автоматической трансмиссией

г. Пенза				                                                  «      » августа 2018 года

- Заказчик:

Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440600, г. Пенза, ул. Московская, 19, телефон (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru.

- Источник финансирования заказа:

оплата осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств за счет средств, предусмотренных в бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год по статье: ЦСР 03 1 20 39630/1 «Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших».

- Наименование предмета аукциона:

на поставку легковых автомобилей с адаптированными органами управления (без участия в управлении левой ноги, без участия в управлении обеих ног), предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемых для их реабилитации

- Начальная (максимальная) цена контракта:

1450228 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч двести двадцать восемь) руб. 14 коп.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: поиск ценовой информации в реестре контрактов (приложение к техническому заданию).

- Требования к количеству Товара:

3 автомобиля необходимой модификации

| Наименование транспортного средства | Количество, шт. | Цена за единицу товара (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Автомобили с адаптированными органами управления с автоматической КПП (без участия в управлении левой ноги) | 2 | 483409,38 |
| Автомобили с адаптированными органами управления с автоматической КПП (без участия в управлении обеих ног) | 1 | 483409,38 |

- Сроки поставки Товара: не позднее 19 ноября 2018 года осуществить поставку товара в полном объеме в стационарный пункт на территории города Пензы и уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения проверки. Передача автомобилей Получателям осуществляется в срок не позднее 27 ноября 2018 года.

- Место доставки товара: стационарный пункт на территории города Пензы.

- Требования к условиям поставки:

8.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

8.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

8.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД 2) 29.10.22, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

8.5. Автомобили должны быть легковыми.

8.6. Автомобили должны быть 2018 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации.

8.7. Автомобили должны быть предназначены для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей.

8.8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

8.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

8.10. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

- . Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с патологией нижних конечностей.

- Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на специальные средства управления (адаптированные органы управления) автомобилем для водителей – застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с патологией нижних конечностей;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧИ

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан/хэтчбек/не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| 6 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| 8 | Двигатель (марка, тип) | Бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
|  | - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
|  | - рабочий объем, см3 | не менее 1596 |
|  | - степень сжатия | не менее 9,8 |
| 9 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| 10 | Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
| 11 | Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с тросовым приводом |
| 12 | Коробка передач (марка, тип) | Автоматическая |
| 13 | Оборудование транспортного средства | В соответствии с пунктами 15, 16 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |

Начальник отдела

страхования профессиональных рисков                                                           И.О. Шалдыбин