Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Предмет закупки: выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения  инвалидов в 2018 году.

Способ определения: электронный аукцион.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации, на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Начальная (максимальная)  цена контракта: 1 383 000,00 рублей.

Объём выполнения работ по изготовлению ПВК: 24 шт.

Технические характеристики:

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики изделия* | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | Протез кисти косметический предназначен при утрате эстетических параметров на уровне кисти и нескольких пальцев. Изготовлен индивидуально по оттиску со здоровой конечности и культи кисти. Окрашивание индивидуальное с максимальной передачей цвета кожи здоровой конечности. Модуль протеза кисти - силиконовый с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Внутреннее заполнение индивидуальное с двухкомпонентным силиконом или мягким пенополиуританом. Крепление индивидуальное - молния или вакуумное. | Изготовлен индивидуально по оттиску со здоровой конечности и культи кисти | Наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 18 |
|  |  | Окрашивание индивидуальное с максимальной передачей цвета кожи здоровой конечности | Наличие |  |  |
|  |  | Модуль протеза кисти - силиконовый с несъемной формообразующей арматурой в пальцах | Наличие |  |  |
|  |  | Внутреннее заполнение индивидуальное с двухкомпонентным силиконом или мягким пенополиуританом | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление индивидуальное - молния или вакуумное | Наличие |  |  |
| Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении частичном вычленении кисти | Протез кисти активный (тяговый) предназначен для расширения функциональных возможностей пациентов с усечениями и врожденными недоразвитиями на уровне кисти. Примерочная гильза из термопласта. Постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами. Несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол. Несущая гильза, состоящая из шарнирно-соединительных гильз культей пястий и запястий. Модули активных пальцев с тяговой системой управления. Сгибательно - разгибательные движения культи кисти обеспечивают схват и раскрытие пальцев протеза. В случае отсутствия большого пальца модуль первого пальца с двумя степенями подвижности – активное сгибание и пассивное регулируемое противопоставление. Тип протеза-постоянный. | Примерочная гильза из термопласта | Наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 2 |
|  |  | Постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами | Наличие |  |  |
|  |  | Несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Несущая гильза, состоящая из шарнирно-соединительных гильз культей пястий и запястий | Наличие |  |  |
|  |  | Модули активных пальцев с тяговой системой управления | Наличие |  |  |
|  |  | Сгибательно - разгибательные движения культи кисти обеспечивают схват и раскрытие пальцев протеза | Наличие |  |  |
|  |  | В случае отсутствия большого пальца модуль первого пальца с двумя степенями подвижности – активное сгибание и пассивное регулируемое противопоставление | Наличие |  |  |
| Протез кисти рабочий,в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез изготавливается по индивидуальному техпроцессудля сложного протезирования, с приемной гильзой по слепку из термопласта. Протез кисти рабочий состоит из гильзы кисти с расположенным на нем блоком 2-5пальцев, лучезапястного шарнира, и гильзы предплечья с расположенным на нем первым пальцем-противоупором. Крепление-велкро. | Приемная гильза по слепку из термопласта | Наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 1 |
|  |  | Гильза кисти с расположенным на нем блоком 2-5 пальцев | Наличие |  |  |
|  |  | Лучезапястный шарнир | Наличие |  |  |
|  |  | Гильза предплечья, с расположенным на ней первым пальцем противоупором | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление- велкро | Наличие |  |  |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический предназначен при утрате эстетических параметров на уровне плеча. Протез состоит из приемной гильзы плеча по слепку, комплекта узлов для протеза плеча косметического, узла локоть – предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией с пассивной регулируемой ротацией плеча и предплечья, узла запястья, косметической кисти из силикона или пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из силикона. Узлы протеза покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом. | Приемная гильза плеча по слепку | Наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 1 |
|  |  | Комплект узлов для протеза плеча косметического | Наличие |  |  |
|  |  | Узел локоть – предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией с пассивной регулируемой ротацией плеча и предплечья | Наличие |  |  |
|  |  | Узел запястья | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая кисть из силикона или пассивная искусственная кисть с косметической оболочкой из силикона | Наличие |  |  |
|  |  | Узлы протеза покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом | Наличие |  |  |
| Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный (тяговый) предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию. Протез изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами. Несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол. Узел локоть - предплечье с устройством бесступенчатой фиксации и растификации локтевого шарнира и узлом пассивной ротации в пределах 45 градусов с регулируемой подвижностью. Искусственная кисть с гибкой тягой каркасной с пружинным схватом с повышенными функциональными характеристиками, снабженная защелкивающимся крюком. Косметическая оболочка на кисть 1 шт., крепление бандажное. Чехол хлопчатобумажный 1 шт. Крепление протеза в виде подмышечной петли из капроновой ленты с клапанами и эластичными оттяжками на стороне протеза для удержания протеза и присоединения пальцевой и локтевой тяг. Косметическая оболочка из силикона медицинского назначения, соответствует типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида | Пробная приемная гильза по слепку из термопласта | Наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 1 |
|  |  | Постоянная приемная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами | Наличие |  |  |
|  |  | Несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Узел локоть - предплечье с устройством бесступенчатой фиксации и растификации локтевого шарнира и узлом пассивной ротации в пределах 45 градусов с регулируемой подвижностью | Наличие |  |  |
|  |  | Искусственная кисть с гибкой тягой каркасной с пружинным схватом с повышенными функциональными характеристиками, снабженная защелкивающимся крюком | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая оболочка на кисть 1 шт., крепление бандажное | Наличие |  |  |
|  |  | Чехол хлопчатобумажный 1 шт. | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза в виде подмышечной петли из капроновой ленты с клапанами и эластичными оттяжками на стороне протеза для удержания протеза и присоединения пальцевой и локтевой тяг | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая оболочка из силикона медицинского назначения, соответствует типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида | Наличие |  |  |
| Протез плеча рабочий | Протез изготавливается по индивидуальному тех.процессу для сложного протезирования, с приемной гильзой по слепку из термопласта. Протез плеча рабочий состоит из гильзы плеча, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам плеча, набора насадок (не менее пяти) и крепления (по необходимости). Гильза состоит из приемной и несущей гильзы, изготовленной по слепку с культи инвалида из листовых термопластичных материалов. Внутренняя полость гильзы смягчена вкладной гильзой из листового пенополиэтилена, силикона или педилена толщиной 3-4 мм и др. аналогичных материалов отечественного и зарубежного производства для снижения воздействия ударных нагрузок на культю. К протезу прилагается комплект насадок по заказу пациента, состоящий из пяти позиций. Протез плеча рабочий предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте плеча на любом уровне. Протез представляет собой искусственную конечность, предназначенную для протезирования инвалидов всех половозрастных групп (кроме детей), имеющих ампутационные или врожденные дефекты верхних конечностей, а также для выполнения работ, связанных с профессиональной направленностью инвалида, с помощью активных и пассивных насадок, устанавливаемых в приемник протеза, а также операций по самообслуживанию в быту. Протез позволяет максимально использовать возможности инвалида и обеспечивает наиболее полную социальную реабилитацию. | Приемная гильза по слепку из термопласта | Наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 1 |
|  |  | Гильза плеча состоит из приемной и несущей гильзы, изготовленной по слепку культи инвалида из листовых термопластичных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Комплект полуфабрикатов к рабочим протезам плеча | Наличие |  |  |
|  |  | Набор насадок (не менее 5) | Наличие |  |  |
|  |  | Внутренняя полость гильзы с вкладной гильзой из листового пенополиэтилена, силикона или педилена толщиной не менее 3 мм, не более 4 мм для снижения воздействия ударных нагрузок на культю | Наличие |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 24 |

*Протезы верхних конечностей индивидуального изготовления. Объект закупки приведен в соответствие с терминологией Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-Р», действующего на момент размещения заказа, а также с учетом применения условного обозначения в индивидуальных программах реабилитации  инвалидов, индивидуальных программах  реабилитации и абилитации инвалидов. Протезы верхних конечностей индивидуального изготовления по заказу Получателя в соответствии с заключением медико-технической комиссии.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделий по индивидуальным заказам Получателей.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 13.12.2018г.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует до 01.12.2018г.

Требования к гарантии качества

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию:

- протезы верхних конечностей - не менее 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнителем производит замену или ремонт изделий бесплатно. Проезд инвалидов, в том числе с сопровождающим лицом к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем.

При использовании изделия по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Условия выполнения работ:

# Протезы верхних конечностей должны быть изготовлены по заказам Получателей в соответствии с назначением медицинского работника и предназначены исключительно для личного использования Получателем. Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология », Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний », ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний»,. Терминология и определения при составлении конкурсной документации должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Протезы верхних конечностей должны изготавливаться соблюдением требований ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования». Внешний вид и форма протезов верхних конечностей должны соответствовать внешнему виду и форме здоровой конечности. Средства регулировки или управления элементов или узлов протеза должны быть легкодоступными и эргономически удобными для Получателя. Протезы верхних конечностей должны быть прочными и выдерживать нагрузки, возникающие при их применении Получателем, способом, назначенным Исполнителем для таких протезов и установленным в инструкции по применению. Движения в подвижных соединениях протезов верхних конечностей должны быть плавными и без заеданий. Элементы крепления протезов верхних конечностей должны надежно удерживать протезы на культе Получателя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а так же недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений. На поверхности металлических и пластмассовых деталей не должно быть трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок.

Материалы приемных гильз протезов верхних конечностей, контактирующие с телом получателя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлена двигательная функции конечностей, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости, отправка протезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний » к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Маркировка протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний»

Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий».

Требования.

Наличие у Исполнителя стационара для размещения Получателей, в том числе с сопровождающими их  лицами.