Техническое задание

«Обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей»

- Требования к условиям выполнения работ:

1.1. Все работы должны быть проведены в соответствии с настоящим Техническим заданием.

1.2. Все материалы, используемые для проведения работ должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность результатов работ должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие работ  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с результатом работ:

- гарантийный талон.

4. Требования к  количеству работ – 2  шт.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Обеспечение инвалидов протезами конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Таблицы технических характеристик:

Таблица 1

| № п/п | Наименование изделия | Характеристики результата работ (изделия) | Характеристики результата работ (изделия), предлагаемого Исполнителем с указанием конкретных характеристик *) | Количество,шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристики результата работ (изделия) | Шифр изделия (при наличии) |  |
| 1 | Протез бедра модульного типа Страна происхождения _________*) | Протез бедра модульного типа индивидуального изготовления, состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы углепластик; - материал примерочной гильзы-термопластик; - количество примерочных гильз – одна; - с косметической индивидуальной облицовкой; - материал косметической оболочки – полиуретан; - чулки перлоновые ортопедические; -вкладыш в гильзу- силиконовый чехол; - крепление протеза за счет вакуумного клапана; - РСУ соответствует весу пациента; - коленный модуль гидравлический; - с поворотным устройством; -стопа карбоновая, энергосберегающая; - тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг Материалы и Комплектующие по согласованию: Наименование Шифр Кол-во 1 МОДУЛЬ КОЛЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АЛЮМИНИЙ 3R80 1 2 СТОПА TRITON 1C60 1 3 Силиконовый чехол SEAL‐IN X, на бедро, под съёмную мембрану для вакуумного крепления, стандартный, 3 мм | I‐8532xx 2 4 Силиконовый чехол SEAL‐IN X, на бедро, под съёмную мембрану для вакуумного крепления, стандартный, 3 мм 8Н 04С 1 5 РСУ ПОВОРОТНЫЙ С ПИРАМИДКОЙ СТАЛЬ 4R57 1 6 Вакуумный клапан для гильзы бедра | L-552000 1 7 ЧУЛКИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОТЕЗА БЕДРА ПЕРЛОН 99B14 1 8 Облицовка косметическая протеза бедра (с изгибом), для коленных модулей большого размера, из имп. поролона. М-44, длина-85см, П-правая, Л-левая. 9Н 08/3к 1 9 ТЕРМОЛИН СВЕРХМЯГКИЙ С СИЛИКОНОМ БЕЗЦВЕТНЫЙ | 616T111=12 2 10 НАБОР DERMA 453H30=D 1 11 ОБОЛОЧКА ДЛЯ СТОПЫ TRITON 2C6 1 12 Сумка для протеза бедра TM “Ossur” P-960120 1 13 Съёмная мембрана к силиконовому чехлу Seal‐In X TF I‐SXF0xx 4 14 Углерукав плетёный (пр-во США) ширина 200мм (в упаковке 3,05 метра) | 3,05 | Протез бедра модульного типа индивидуального изготовления, состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы углепластик; - материал примерочной гильзы-термопластик; - количество примерочных гильз – одна; - с косметической индивидуальной облицовкой; - материал косметической оболочки – полиуретан; - чулки перлоновые ортопедические; -вкладыш в гильзу- силиконовый чехол; - крепление протеза за счет вакуумного клапана; - РСУ соответствует весу пациента; - коленный модуль гидравлический; - с поворотным устройством; -стопа карбоновая, энергосберегающая; - тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - _____)* кг Материалы и Комплектующие по согласованию: Наименование Шифр Кол-во 1 МОДУЛЬ КОЛЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АЛЮМИНИЙ 3R80 1 2 СТОПА TRITON 1C60 1 3 Силиконовый чехол SEAL‐IN X, на бедро, под съёмную мембрану для вакуумного крепления, стандартный, 3 мм | I‐8532xx 2 4 Силиконовый чехол SEAL‐IN X, на бедро, под съёмную мембрану для вакуумного крепления, стандартный, 3 мм 8Н 04С 1 5 РСУ ПОВОРОТНЫЙ С ПИРАМИДКОЙ СТАЛЬ 4R57 1 6 Вакуумный клапан для гильзы бедра L-552000 1 7 ЧУЛКИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОТЕЗА БЕДРА ПЕРЛОН 99B14 1 8 Облицовка косметическая протеза бедра (с изгибом), для коленных модулей большого размера, из имп. поролона. М-44, длина-85см, П-правая, Л-левая. 9Н 08/3к 1 9 ТЕРМОЛИН СВЕРХМЯГКИЙ С СИЛИКОНОМ БЕЗЦВЕТНЫЙ | 616T111=12 2 10 НАБОР DERMA 453H30=D 1 11 ОБОЛОЧКА ДЛЯ СТОПЫ TRITON 2C6 1 12 Сумка для протеза бедра TM “Ossur” P-960120 1 13 Съёмная мембрана к силиконовому чехлу Seal‐In X TF I‐SXF0xx 4 14 Углерукав плетёный (пр-во США) ширина 200мм (в упаковке 3,05 метра) 3,05 |  | 1 |
| 2 | Протез бедра модульного типа Страна происхождения _________*) | Протез бедра модульного типа индивидуального изготовления, состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы углепластик; - материал примерочной гильзы-термопластик; - количество примерочных гильз – одна; - вкладыш в гильзу- смягчающий термопласт; - с косметической индивидуальной облицовкой; - материал косметической оболочки – полиуретан; - чулки перлоновые ортопедические; - крепление протеза за счет вакуумного клапана; - РСУ соответствует весу пациента; - коленный модуль 3-4 уровня двигательной активности гидравлический, полицентрический с геометрическим замком, с режимом езды на велосипеде; - с поворотным устройством; -стопа карбоновая, энергосберегающая, обеспечивающая стабильность и защищенность в фазе опоры, с расщепленной носочной частью для стабильности на неровной поверхности и активной пяткой для поглощения ударной нагрузки; - тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг Материалы и Комплектующие по согласованию: Наименование Шифр Кол-во 1 1 Адаптер гильзовый поворотный с пирамидой (сталь, до 125 кг) 8Н 05С/О 1 2 Адаптер двойной с регулируемым смещением, высота 60 мм (сталь, до 125 кг) 4Н 16С 1 3 РСУ ПОВОРОТНЫЙ С ПИРАМИДКОЙ СТАЛЬ 4R57 1 4 СПОРТИВНЫЙ КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ KX06 KX 06 1 5 Модуль несущий усиленный, длина 400 мм (сталь, до 125 кг) 3Н 02С/400-К 1 6 Адаптер-хомут, стяжной винт под ключ 4 мм. (сталь, до 125 кг) 4Н 01С-К 1 7 Стопа VARI‐FLEX EVO, расщеплённый носок, адаптер‐пирамидка, стандартная пятка VFPExxx0 1 8 Блок пластазотовый для изготовления косметической облицовки протеза голени (аналог 6R8) 9Н 09/2 1 9 ГОЛЬФЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОТЕЗА ГОЛЕНИ ПЕРЛОН 99B16 1 10 ТЕРМОЛИН СВЕРХМЯГКИЙ С СИЛИКОНОМ БЕЗЦВЕТНЫЙ 616T111=12 1 11 Углерукав 2 метра 2 12 КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ НАБОР 21Y105 1 13 НАБОР DERMA 453H30=D 1 14 Сумка для протеза бедра TM “Ossur” P-960120 1 15 СДВИГОВЫЙ РОТАЦИОННЫЙ АДАПТЕР-ПИРАМИДКА eP-msr 1 | Протез бедра модульного типа индивидуального изготовления, состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы углепластик; - материал примерочной гильзы-термопластик; - количество примерочных гильз – одна; - вкладыш в гильзу- смягчающий термопласт; - с косметической индивидуальной облицовкой; - материал косметической оболочки – полиуретан; - чулки перлоновые ортопедические; - крепление протеза за счет вакуумного клапана; - РСУ соответствует весу пациента; - коленный модуль 3-4 уровня двигательной активности гидравлический, полицентрический с геометрическим замком, с режимом езды на велосипеде; - с поворотным устройством; -стопа карбоновая, энергосберегающая, обеспечивающая стабильность и защищенность в фазе опоры, с расщепленной носочной частью для стабильности на неровной поверхности и активной пяткой для поглощения ударной нагрузки; - тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - _____)* кг Материалы и Комплектующие по согласованию: Наименование Шифр Кол-во 1 1 Адаптер гильзовый поворотный с пирамидой (сталь, до 125 кг) 8Н 05С/О 1 2 Адаптер двойной с регулируемым смещением, высота 60 мм (сталь, до 125 кг) 4Н 16С 1 3 РСУ ПОВОРОТНЫЙ С ПИРАМИДКОЙ СТАЛЬ 4R57 1 4 СПОРТИВНЫЙ КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ KX06 KX 06 1 5 Модуль несущий усиленный, длина 400 мм (сталь, до 125 кг) 3Н 02С/400-К 1 6 Адаптер-хомут, стяжной винт под ключ 4 мм. (сталь, до 125 кг) 4Н 01С-К 1 7 Стопа VARI‐FLEX EVO, расщеплённый носок, адаптер‐пирамидка, стандартная пятка VFPExxx0 1 8 Блок пластазотовый для изготовления косметической облицовки протеза голени (аналог 6R8) 9Н 09/2 1 9 ГОЛЬФЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОТЕЗА ГОЛЕНИ ПЕРЛОН 99B16 1 10 ТЕРМОЛИН СВЕРХМЯГКИЙ С СИЛИКОНОМ БЕЗЦВЕТНЫЙ 616T111=12 1 11 Углерукав 2 метра 2 12 КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ НАБОР 21Y105 1 13 НАБОР DERMA 453H30=D 1 14 Сумка для протеза бедра TM “Ossur” P-960120 1 15 СДВИГОВЫЙ РОТАЦИОННЫЙ АДАПТЕР-ПИРАМИДКА eP-msr 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 |

*) Заполняется по материалам Победителя проведенного электронного аукциона.

Требования к функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Обеспечение инвалидов протезами конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качественным характеристикам

Протезы должны соответствовать следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ Р 52770-2016 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

-ГОСТ Р 51632-2014  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие технические требования и методы испытаний

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРТЕЗЫ НАРУЖНЫЕ

Требования и методы испытаний

Изделия, на которые распространяется действие стандарта ГОСТ Р 51632-2014, должны сопровождаться документом «Отчет по анализу рисков».

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при обеспечении инвалидов  не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение инвалидов должно отвечать требованиям безопасности для пользователя.

Требования к результатам работ

Обеспечение инвалидов следует считать эффективно исполненным, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению  должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка  должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения  по ГОСТ Р 51632-2014.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия

(при наличии)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии:

2 года.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя.