ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению в 2018 году экзопротезами молочной железы для обеспечения инвалидов

- Место выполнения работ: в г. Тюмень, при наличии Направления Заказчика. Прием Получателей, примерки, подбор и выдача готовых к эксплуатации изделий осуществляется на территории в г. Тюмени.

Описание объекта закупки

Экзопротезы молочной железы предназначены для восполнения косметического дефекта у женщин, перенесших мастэктомию, а также предотвращения послеоперационных осложнений (перенапряжения в плечевом поясе, искривления шейно-грудного отдела позвоночника, лимфостаза верхней конечности).

Выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы должно проводиться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Экзопротез должен мягко прилегать к телу, обеспечивая взаимодействие человека с изделием. Высокая точность прилегания и мягкий слой экзопротеза должны обеспечивать необходимое удобство при ношении. Экзопротез должен иметь естественную подвижность, не ограничивать движения туловища и рук, сохранять симметричность молочных желез. Давление на тело протеза и элементов крепления не должно вызывать нарушения кровообращения и неприятных ощущений.

Экзопротез должен быть укомплектован двумя специальными чехлами для хранения.

При выполнении работ по обеспечению экзопротезами молочной железы примерка и выдача осуществляются в г. Тюмени. Граждане не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Изделия должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к безопасности

Выполнение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с действующим законодательством (ст.38 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») осуществляется при наличии:

- регистрационных удостоверений;

- деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия.

Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом инвалида, обладают биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывают у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями серии стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка исследования";

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний".

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Экзопротез должен поставляться в твердых коробках, с ложементом. Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от пыли и влаги при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет не менее 1 года.

Требования к выполнению работ по обеспечению

Выполнение работ по обеспечению экзопротезами молочной железы включает в себя:

- подборку экзопротезов молочной железы;

- выдача экзопротезов молочной железы;

- ремонт в период гарантийного срока эксплуатации экзопротезов молочной железы за счет «Исполнителя»;

- замену экзопротезов молочной железы в случаях установленных Контрактом;

- консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации экзопротезов молочной железы.

Спецификация

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Коли-чество, шт. | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экзопротез молочной железы. | Экзопротез молочной железы должен быть изготовлен из силиконового геля телесного цвета в оболочке из полиуретановой пленки. Форма экзопротеза должна иметь форму близкую к натуральной; правое или левое исполнение, размер, форма протеза грудной молочной железы определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя | 312 | 12 мес. |