III. Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки:

3. Предмет контракта: 	Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2018 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий* | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам изготавливаемых изделий – товару, используемому для выполнения работ** | Объем работ (количество изготовлен-ных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, в качестве вкладной гильзы применяется чехол полимерный или силиконовый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир: одноосный с ротационной гидравликой. Дополнительное функциональное устройство: поворотное. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 2 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, в качестве вкладной гильзы применяется чехол полимерный гелевый или силиконовый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный шарнир: одноосный с ротационной гидравликой. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 3 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, в качестве вкладной гильзы применяется чехол полимерный или силиконовый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный шарнир: полицентрический семизвенный с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передней отдел стопы, с упругим подгибанием, с функцией ручного замка. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 2 |
| 4 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, в качестве вкладной гильзы применяется чехол полимерный силиконовый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: с повышенной упругостью в носочной части. Коленный шарнир: семизвенный с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передней отдел стопы, с упругим подгибанием. Дополнительное функциональное устройство: поворотное. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 5 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы.. Крепление протеза: поясное. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир: полицентрический с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 6 | 8-07-11 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного | Протез при вычленении бедра модульный должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. Крепление протеза: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир: полицентрический с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тазобедренный шарнир: моноцентрический с ручным замком. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 7 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. Крепление протеза: с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный шарнир: полицентрический семизвенный с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передней отдел стопы, с упругим подгибанием. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 3 |
| 8 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. Крепление протеза: с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир: полицентрический с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с пружинным толкателем. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 9 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, в качестве вкладной гильзы применяется чехол полимерный силиконовый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир: полицентрический с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с пружинным толкателем. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 10 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. Крепление протеза: с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный шарнир: полицентрический с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передней отдел стопы, с упругим подгибанием, с функцией ручного замка. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 11 | 8-07-04 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания | Протез голени для купания должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: без облицовки. Косметическая оболочка: без оболочки. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, в качестве вкладной гильзы применяется чехол полимерный силиконовый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа: с высокой степенью энергосбережения карбоновая низкопрофильная, устойчивая к воде. Тип протеза: специальный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя) устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 12 | 8-07-09 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: смягчающая из вспененных материалов. Крепление: с использованием наколенника Регулировочно-соединительные устройства: элемент для ламинации. Стопа: энергосберегающая для протезов при ампутации по Шопару. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 13 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, в качестве вкладной гильзы применяется чехол полимерный силиконовый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир: одноосный с ручным замком. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
| 14 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. Крепление протеза: с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием. Коленный шарнир: семизвенный с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передней отдел стопы, с упругим подгибанием. Дополнительное функциональное устройство: поворотное. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида**. | 1 |
|  |  | ИТОГО |  | 17 |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.  Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт (число шерстяных, хлопчатобумажных, силиконовых или гелиевых, а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного типа).

Требования  к результатам работ, к качеству  и  безопасности  работ,

маркировке,  упаковке  и  траспортированию изготовленного изделия,

технические  и  функциональные характеристики работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей заключается в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей.

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей с помощью протезов.

Работы по изготовлению протеза нижней конечности для обеспечения инвалида предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

# Требования  к качеству  и  безопасности

Изготовленные протезы не должны иметь дефектов, должны быть новыми и соответствовать требованиям  ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении протезов нижних конечностей, должны быть новым товаром (товаром, который не был  в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» узлы протезов нижних конечностей и протезы нижних конечностей включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия.

Материалы приемных гильз протеза, контактирующие с телом пользователя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности, обеспечивать установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов, не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Термопластичные материалы приемных гильз протеза должны обеспечивать термическую и механическую подгонку (подформовку).

Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Требования  к техническим  и  функциональным  характеристикам

Протез нижней конечности следует собирать из узлов, соответствующих ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний», с учетом предельной массы тела и активности пользователя.

Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. На внутренней поверхности гильз не должно быть неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягающей подкладки.

Приемн гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделия.

Элементы креплений протеза должны надежно удерживать протез на культе Пользователя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), средств дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки. Методы очистки и дезинфекции, соответствующие чистящие материалы и дезинфицирующие средства должны быть описаны в инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

На поверхности металлических деталей и изделий из пластических масс не должно быть трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоение материала, заусенцев и острых кромок.

В комплект протезов нижних конечностей должны входить:

- протез;

- памятка по обращению с изделием (инструкция по применению);

- чехлы на культю Получателя (число шерстяных, хлопчатобумажных, силиконовых или гелиевых, а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного типа)

*указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт

Требования  к  маркировке,  упаковке  и  транспортированию  изготовленного  изделия

Согласно п. 12 «Упаковка» ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» упаковку готовых протезов нижних конечностей проводят при выдаче. В зависимости от размеров протезов упаковывают в оберточную бумагу или потребительскую тару – пакет из полиэтиленовой пленки, коробку из картона и/или в чехол из хлопчатобумажной ткани. Упакованные изделия должны быть перевязаны шпагатом или оклеены клеевой лентой с липким слоем.

С соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2 «Маркировка»)  протез должен иметь этикетку, на которой должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

При необходимости, на этикетке приводится информация о диапазонах или ограничениях при назначенном применении протезного или ортопедического устройства, например указание о допустимых максимальных значениях соответствующих параметров.

Данные на этикетке не зависят от специальной информации изготовителя по назначенному применению протезных и ортопедических устройств.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения во время хранения.

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполненной работы

Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены с надлежащим качеством, не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществлять ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

Протезы и узлы протезов ремонтопригодные в течении срока службы. В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же несет расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок начинает исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 7 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

•	восстановлении изделия не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней;

•	изготовлении нового изделия не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней.

Если протез выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Подрядчиком.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю результата выполнения работ – протеза Подрядчик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Сроки  выполнения  работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов нижних конечностей:

Челябинская область, ____________________________

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт