Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году. Протезы нижних конечностей в количестве 58 штук на сумму 24 214 642 рубля 00 копеек.

| Шифр | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН6-74 | Протез бедра модульныйн6-э | Протез бедра модульный, формообразуюшая часть облицовки - мягкая полиуретановая модульная (поролон), с чулком перлоновым ортопедическим, с одной приемной гильзой индивидуальной, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида, материал приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого, крепление протеза вакуумное или с помощью пояса (бандажа), регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг., стопа с ротационным движением в горизонтальной плоскости, бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или без, коленный шарнир моно- или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, тип протеза по назначению — постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 12 | 219 415,00 | 2 632 980,0 |
| ПН6-Э1 | Протез бедра модульный на среднюю культю | Протез бедра модульный, формообразуюшая часть облицовки - мягкая полиуретановая модульная (поролон), с чулком перлоновым ортопедическим, с одной индивидуальной приемной гильзой, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пациента, материал приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, крепление протеза с помощью вакуумного клапана или при необходимости дополнительное крепление бандажом; или при помощи силиконового или гелевого чехла с замком в гильзе. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг., стопа GREISSINGER (или эквивалент), с ротационным движением в горизонтальной плоскости, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, тип протеза по назначению — постоянный Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 18 | 428 733,00 | 7 717 194,0 |
| ПН6-73 (К2-К3) | Протезы бедра для пациентов среднего уровня активности (К2-К3) | Протез бедра модульный для пациентов с уровнем активности К2-К3, с гидравлическим / пневматическим управлением фазы переноса, с одноосным (полицентрическим) коленным шарниром с тормозным механизмом или без. Приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Способ крепления протеза: мышечно-вакуумное / с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг., стопа с ротационным движением в вертикальной плоскости, тип протеза по назначению – постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 24 | 499981,00 | 11 999 544,00 |
| ПН6-ОБ | Протез бедра купальный | Протез бедра модульный (купальный) Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 4 | 466231,0 | 1 864 924,0 |