Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году. Протезы верхних конечностей в количестве 59 штук на сумму 3 091 602 рубля 00 копеек.

| Шифр | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРО-КОБ | Протез кисти косметический | Протез верхних конечностей, протез при частичной ампутации кисти, немодульный, тип протеза по назначению – косметический (восполняет внешний вид утраченной конечности), взрослый/детский, система управления протезом отсутствует, кисть косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах, застежкой (молния/контакт) / кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах однослойная/двухслойная, регулировочно-соединительные устройства и приспособления отсутствуют, оболочки косметические – без оболочки, тип гильзы приемной – унифицированная, крепление – индивидуальное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 32 | 13 248,00 | 423 936,00 |
| ПРО-11 | Протез кисти рабочий | Протез верхних конечностей, протез при частичной ампутации кисти, немодульный, приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пациента, тип гильзы приемной – индивидуальная составная, материал приемной гильзы - кожа, тип протеза по назначению – рабочий, взрослый, система управления протезом – сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический), регулировочно-соединительные устройства и приспособления – комплект рабочих насадок, без косметической оболочки, крепление – индивидуальное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 8 | 70 473,00 | 563 784,00 |
| ПР4-КОБ | Протез плеча косметический | Протез верхней конечности, протез плеча, модульный, функционально-косметический (допускает пассивные движения в искусственном суставе, производимые внешней силой), взрослый/детский, система управления протезом – механический (тяговый), кисть с жесткой тягой или без корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации, локоть-предплечье экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча или без, регулировочно-соединительные устройства и приспособления для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок, оболочки косметические – силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием, тип гильзы приемной – индивидуальная составная, материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, крепление с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное. Облицовка мягкая полиуретановая или без. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 3 | 155 230,00 | 465 690,00 |
| ПР4-ТОБ | Протез плеча с тяговым управлением | Протез плеча модульный с косметической оболочкой изготовленной по индивидуальному слепку с культи с двумя приемными гильзами. Материал приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол, локтевой узел - локоть - предплечье экзоскелетного типа, активный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча, кисть двухтяговая, каркасная с пружинным схватом с ротацией, крепление подгоночное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 3 | 140 401,00 | 421 203,00 |
| ПР2-КОБ | Протез предплечья косметический | Протез верхней конечности, предплечья, немодульный, тип протеза по назначению – косметический (восполняет внешний вид утраченной конечности), взрослый, система управления протезом отсутствует, кисть косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах или кисть тяговая с пассивным хватом, застежкой (молния/контакт), регулировочно-соединительные устройства и приспособления отсутствуют, с косметической оболочкой или перчатками, тип гильзы приемной – индивидуальная одинарная, материал приемной гильзы – листовой термопласт или слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление – индивидуальное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 7 | 82 401,00 | 576 807,00 |
| ПР2-ТОБ | Протезы предплечья с тяговым управлением | Протез верхней конечности, предплечья, модульный, тип протеза по назначению – функционально-косметический (допускает пассивные движения в искусственном суставе, производимые внешней силой), взрослый, система управления протезом – механический (тяговый), кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным углом ротации, регулировочно-соединительные устройства и приспособления – шарнир кистевой несъемный с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью, оболочки косметические – ПВХ/пластизоль с покрытием, тип гильзы приемной – индивидуальная составная, материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 6 | 106 697,00 | 640 182,00 |