Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году. Протезы нижних конечностей в количестве 111 штук на сумму 34 708 377 рубля 00 копеек.

| Шифр | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН3-14 | Протезы голени шинно-кожаный | Протез голени немодульный, без косметической облицовки, с двумя приемными гильзами индивидуальными, изготовленными по культе инвалида, материал приемной гильзы из кожи, вкладной элемент в приемной гильзе кожаный без чехла полимерного гелевого, крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра и дополнительное крепление с кожаным поясом, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг., стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях, без дополнительных функциональных устройств, тип протеза по назначению — постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 10 | 58 868,00 | 588680,00 |
| ПН3-Э1 | Протез голени модульный на среднюю и короткую культю | Протез голени, модульный, тип косметической обработки: мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пациента),материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладные гильзы из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы), крепление протеза: без дополнительного крепления (несущая гильза); с дополнительным креплением, при помощи силиконового или гелевого чехла с замком в гильзе. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг., стопа GREISSINGER или эквивалент с ротационным движением в горизонтальной плоскости, тип протеза по назначению — постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 36 | 244 788,00 | 8812368,00 |
| ПН3- ОБ (купальный) | Протез голени купальный | Протез голени купальный с вкладной гильзой из вспененных материалов, гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа специальная водостойкая с повышенной проттивоскользящей характеристикой в фазе опоры. Максимальный вес пациента до 150кг. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 6 | 235 519,00 | 1413114,00 |
| ПН3-92 | Протез голени для пациентов среднего уровня активности | Протез голени модульный для инвалидов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности или с повышенными требованиями к протезированию, с полимерным чехлом с использованием замка или с вкладной гильзой из вспененных материалов в количестве 2 штук; карбоновая приемная гильза с термолином или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, оснащенной высокотехнологичным модулем гашения ударных нагрузок с торсионной функцией или без. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг., стопа для пациентов уровня активности К2, с низким или высоким профилем, с пирамидальным адаптером, с высокой степенью энергосбережения с ротационным движением в горизонтальной плоскости, с вертикальным поглощением удара, для пациентов весом до 147 кг. тип протеза по назначению - постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 (разд. 4,5), ГОСТ Р 51191-2007, ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2000. | 17 | 378 358,00 | 6432086,00 |
| ПН3-93 | Протез голени модульный | Протез голени, модульный для пациентов низкого уровня активности, тип косметической обработки: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пациента), материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с мягкой вкладной гильзой из вспененных материалов, крепление протеза: с дополнительным поясным креплением или резиновым наколенником. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг., стопа с горизонтальным ротационным движением, рассчитанная на мелкие мелкие шаги с низкой, постоянной скоростью, устойчивая; тип протеза по назначению — постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 (разд. 4,5), ГОСТ Р 51191-2007, ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2000. | 5 | 183 535,00 | 917675,00 |
| ПН3-90 (К3-К4) | Протез голени для пациентов высокого уровня активности (К3-К4) | Протез голени модульный для пациентов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности, с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны в количестве 2 штук; карбоновая приемная гильза с термолином или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, оснащенной высокотехнологичным модулем гашения ударных нагрузок с торсионной функцией или без. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг. Стопа для пациентов уровня активности К3-К4 из углепластика с разделенным носком и пяткой, с инверсией/эверсией не менее 15 градусов, с повышенным энергосбережением. Стопа с возможностью сохранять максимальную активность, начиная от медленной ходьбы до занятия спортом и бегом. Максимальная нагрузка на стопу до 166 кг, высота каблука 10 мм. Тип протеза по назначению – постоянный.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 15 | 499 864,00 | 7497960,00 |
| ПН3-ОБ | Протез голени модульный для инвалидов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности | Протез голени модульный для инвалидов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности или с повышенным требованиями к протезированию, с полимерным чехлом с использованием замка или с вкладной гильзой из вспененных материалов в количестве 2 штук; карбоновая приемная гильза с термолином или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, оснащенной высокотехнологичным модулем гашения ударных нагрузок с торсионной функцией или без. Тип регулировочно – соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг,, стопа с высокой степенью энергосбережения с ротационным движением в горизонтальной плоскости, тип протеза по назначению – постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 18 | 433 161,00 | 7796898,00 |
| ПНЗ-ОБ (купальный с лайнером) | Протез голени купальный с лайнером | Протез голени купальный с полимерным чехлом с использованием специального водостойкого замка или мембраны, гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Тип регулировочно-соединительных устройств: водостойкая, на нагрузку до 125 кг. Стопа специальная водостойкая с повышенной противоскользящей характеристикой в фазе опоры. Максимальный вес пациента до 150кг. Тип протеза по назначению – купальный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 (разд. 4,5), ГОСТ Р 51191-2007, ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2000. | 4 | 312 399,00 | 1249596,00 |