Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам  в 2018 году. Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес). Количество:  300 изделий. Начальная максимальная цена:  1 333 017 рублей 00 копеек.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес). Кресло-стул должно обладать повышенной прочностью, также должно быть снабжено опускающимися подлокотниками для удобства пересаживания пациента. Должно регулироваться по высоте от 48 до 58см. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Сидение должно быть из легко моющегося пластика. Основные технические характеристики: - масса коляски в полной комплектации не более 8 кг., - грузоподъемность до 120 кг., ширина сидения не менее 45 см. Глубина сидения до 44 см. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее одного года с момента ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Должно соответствовать ГОСТу Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТу Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Используемые в конструкции изделия материалы должны соответствовать ГОСТу Р ИСО7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела. Обязательно представление сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений. Обязательно представление регистрационных удостоверений (декларацию о соответствии) | 4 443,39 | 300 | 1 333 017,00 |