Техническое задание

на поставку кресел-колясок комнатных и обеспечение ими инвалидов в 2018 году

- Наименование товара

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Подтверждение соответствия изделия  осуществляется Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

На все представленные в настоящих рекомендациях технические средства реабилитации участниками аукционов должны быть представлены декларации. Все  кресла-коляски являются изделиями медицинского назначения, подлежащими обязательной регистрации Росздравнадзором РФ и предоставление участниками аукциона регистрационных удостоверений на данную продукцию является обязательным условием.

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена для  добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", идентичный международному стандарту ИСО 9999:2011 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

2. Общие технические требования

Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке. Масса переносных изделий. Используемых не только в пределах медицинского учреждения, но и вне его, не должна превышать 25 кг на одно место. По согласованию с заказчиком допускается увеличивать массу переносных изделий.

Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными. Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, должны быть устойчивы к воздействиям. Установленным в нормативно-технической документации на способы дезинфекции.

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 51083-2015. «Кресла-коляски. Общие технические условия» в следующей части («ссылка»):

«8 Конструктивные требования

8.1.Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений в пределах зоны досягаемости (приложение А), а также обеспечивать ремонто пригодность и удобство обслуживания, включая в первую очередь доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.»

«8.8 Требования к системам торможения.

8.8.1 Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и. при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.»

«8.13 Требования к материалам

8.13.1. Для кресел-колясок используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя). с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

8.13.3. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88.

- Требования безопасности

###### Изделия должны быть безопасными для пациента, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий. В эксплуатационной документации, при необходимости. Должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий. Требования по обеспечению безопасности должны быть размещены на видных местах изделий.

- Требования к функциональным характеристикам Товара

Конкретные требования к функциональным характеристикам кресел-колясок, необходимых для обеспечения ими в 2018 году инвалидов, указаны в Таблице № 1.

- Требования к маркировке, комплектации, упаковке Товара

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям по ГОСТ Р 50444-92 или ГОСТ Р 51632-2014.

На каждом кресле-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при его наличии);

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- год изготовления изделий (или две последние цифры);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначения, воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Срок действия гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в кресле-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией  (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена товара на кресло-коляску той же модели либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- Требования к месту, условиям и срокам поставки Товара

Место доставки товара: Российская Федерация, Республика Марий Эл (обеспечение инвалидов креслами-колясками комнатными осуществляется по месту их жительства, при наличии направлений Фонда).

Поставка в Республику Марий Эл, г. Йошкар-Ола (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя-в течение 10 (Десяти) дней с даты получения направления Фонда от Получателя.

Срок обеспечения Получателей - до 20 декабря 2018 года.

8. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям технического задания.

Год выпуска товара не ранее 2017 года.

Количество – 118 (Сто восемнадцать) штук.

Наименование Товара, его технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь цельнолитые шины и иметь диаметр не менее 15 см. и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 5 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см. и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь пневматические либо цельнолитые покрышки, быть легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Высота спинки должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на 10 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в пяти положениях. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см. и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 47 см и углу наклона не менее 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 42 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в семи положениях в диапазоне не менее 12 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована набором инструментов. Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством, ручками для толкания, карманом для мелких вещей, ремнем безопасности, стояночными тормозами, набором инструментов. Грузоподъемность не менее 125 кг включительно. Ширина сиденья – от 380 до 505 мм. Вес кресла-коляски: не более 19 кг. | 13400,00 | 110 | 1474000,00 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом, жестким сиденьем и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло – коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений. Конструкция и основные технические характеристики. Должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (сталь) и быть покрыта эмалевым лакокрасочным покрытием. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оснащена съемными и поворотными ножными опорами, регулируемыми по высоте не менее чем в 12 положениях. Должны быть съемные откидные подлокотники, регулируемые по высоте, рычаги стояночного тормоза должны быть слева и справа. Кресло-коляска должна иметь задние быстросъемные колеса с кнопочной фиксацией, регулируемые по вертикали в 4 положениях и по горизонтали в 2 положениях, оснащенные цельнолитыми шинами. Вилки передних колес должны быть быстросъемные, без применения специального инструмента, оснащены цельнолитыми шинами, передние колеса регулируются по вертикали в 2-х положениях. Спинка складная по вертикали. Должны быть антиопрокидыватели. Ширина сиденья – 450 мм. Вес кресла-коляски: не более 19 кг. Максимальная грузоподъемность: не менее 130 кг. | 10900,00 | 1 | 10900,00 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, при помощи сопровождающих лиц в условиях помещений. Рама должна быть складная, изготовлена из алюминиевых труб, складываться по вертикальной оси, складываться и раскладываться без инструмента. Спинка должна быть откидная, с изменением угла наклона в диапазоне: - нижняя граница диапазона 95 градусов; - верхняя граница диапазона 170 градусов. Высота коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки. Подлокотники должны быть съемные. Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по углу наклона, и по длине, оборудованы мягкими опорами под голень. Задние колеса должны быть с пневматическими либо цельнолитыми шинами. Передние колеса должны быть оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Кресло-коляска должна быть оснащена слева и справа рычагами стояночного тормоза и антиопрокидывающими устройствами. Технические характеристики: Ширина сиденья 405 мм. Вес: не более 25 кг; Грузоподъемность: не менее 130 кг. | 14100,00 | 2 | 28200,00 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений. Конструкция и основные технические характеристики: - кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из стальных труб с порошковым покрытием; - кресло-коляска должно быть оснащено съемными и поворотными ножными опорами, с ремнями для стоп; - кресло-коляска должно быть оснащено съемными ступенчатыми подлокотниками; - кресло-коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа; - кресло-коляска должна иметь задние колеса с цельнолитыми шинами; - передние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами; - должны быть ножные упоры для сопровождающего лица; - спинка кресла-коляски должна быть складная по горизонтальной оси, оснащена задним карманом. Должна иметь следующие регулировки: - передних колес: по вертикали на 50 мм в 3-х положениях; - задних колес: по вертикали на 55 мм в 2-х положениях. - подножек: по длине голени на 95 мм в 6 положениях; Ширина сидения от 510 до 560 мм. Масса не более 25 кг. Грузоподъемность – не менее 150 кг. | 13000,00 | 5 | 65000,00 |
| Итого: | x | 118 | 1578100,00 |