Техническое задание

на оказание услуг по обеспечению в 2018 году инвалидов с нарушением слуха слуховыми аппаратами

Услуги должны включать в себя проведение осмотра врачом сурдологом, осуществление подбора слухового аппарата для Получателя согласно медицинских рекомендаций,  настройку слухового аппарата, выдачу их Получателям, осуществление гарантийного ремонта, создание  условий для оказания услуг, включая предоставление  бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге.

#### Услуги,  составляющие  объект закупки должны включать:

Услуги консультационные, предоставляемые врачами- специалистами;

Услуги  по техническому обслуживанию и ремонту изделий;

Аппараты слуховые.

Требования, предъявляемые к содержанию  и качеству услуг:

1.Аппараты слуховые

услуги консультационные, предоставляемые врачами специалистами

- создание условий для оказания услуг, включая предоставление бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге;

- прием и регистрация получателей;

- проведение осмотра врачом сурдологом;

- подбор слухового аппарата

- настройка слухового аппарата

- выдача слухового аппарата

Требование: наличие лицензии на медицинскую деятельность при оказании специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии.

Указанные требования распространяются на Соисполнителя, в случае его привлечения к исполнению заключенного государственного контракта.

- создание всех необходимых условий для оказания услуг, включая предоставление Получателю бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге;

- организацию извещения,  прием и регистрацию получателей;

- прием необходимых документов у Получателя для выдачи слухового аппарата;

- обучение Получателей пользованию слуховыми аппаратами;

- разъяснение порядка обеспечения слуховыми аппаратами

Функциональные и качественные характеристики, потребительские свойства   слуховых аппаратов, входящих  в услугу:

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналоговые заушные слуховые аппараты сверхмощные | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не уже 0,2 — 4,8 кГц, регулировку ТНЧ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 137 дБ, глубина регулировки ВУЗД не менее 15 дБ. Максимальное усиление не менее 76 дБ. | 12 |
| 2 | Аналоговые заушные слуховые аппараты мощные | Слуховые аппараты заушные мощные с АРУ должны иметь диапазон частот не уже 0,2 — 4,0 кГц, регулировку ТНЧ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 134 дБ и не более 136 дБ, Максимальное усиление не менее 63 дБ и не более 75 дБ. Должны иметь: регулировку ТНЧ, АРУ и телефонную катушку. | 21 |
| 3 | Аналоговые заушные слуховые аппараты средней мощности | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,25 – 4,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 125 дБ. Максимальное усиление не более 55 дБ. Должна быть регулировка ТНЧ, АРУ и телефонная катушка. | 6 |
| 4 | Цифровые слуховые аппараты многоканальные заушные сверхмощные | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 4,9 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 140 дБ. Максимальное усиление не менее 80 дБ. Типоразмер элемента питания – 675. Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь адаптивное подавление акустической обратной связи, автоматическую программу, настраивающуюся на различные акустические факторы, систему шумоподавления, дополнительное усиление низких частот. | 34 |
| 5 | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 4,9 кГц. Максимальный ВУЗД 90 не менее 139 дБ. Максимальное усиление не менее 75 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 5, программ прослушивания не менее 3. Слуховые аппараты должны быть снабжены компрессией в расширенном динамическом диапазоне и распознаванием высокочастотных звуков, адаптивным подавлением обратной связи, шумоподавлением, направленными микрофонами. | 8 |
| 6 | Цифровые слуховые аппараты заушные многоканальные высокотехнологичные для детей-инвалидов сверхмощные | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 4,9 кГц. Максимальный ВУЗД 90 не менее 142 дБ. Максимальное усиление не менее 82 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, автоматические программы не менее 2. Слуховые аппараты должны быть снабжены компрессией в расширенном динамическом диапазоне и распознаванием высокочастотных звуков, Водозащищенность IP54, Прямой аудиовход, наличие минирожка, блокируемый батарейный отсек. | 2 |
| 7 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные | Слуховые аппараты мощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 5,0 кГц, Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных не менее 133 дБ и не более 136 дБ. Максимальное усиление не менее 70 дБ и не более 73 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4, программ прослушивания не менее 4. Должны быть: цифровая компрессия в широком динамическом диапазоне, активные фильтры НЧ и ВЧ, адаптивная широкополосная система АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания, система снижения шумов микрофона и подавление шумов низкого уровня. Типоразмер элемента питания может быть как 675 так и 13. | 48 |
| 8 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты мощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 6,5 кГц, Максимальный ВУЗД 90 не менее 131 дБ и не более 133 дБ. Максимальное усиление не менее 63 дБ и не более 70 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 5, программ прослушивания не менее 3. Слуховые аппараты должны быть снабжены компрессией в расширенном динамическом диапазоне и распознаванием высокочастотных звуков, адаптивным подавлением обратной связи, высокоразрешающим шумоподавлением, направленными микрофонами. | 20 |
| 9 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные многоканальные высокотехнологичные для детей-инвалидов | Слуховые аппараты заушные мощные имеют диапазон частот не уже 0,1 – 7,1 кГц, Максимальный ВУЗД 90 - 131 дБ. Максимальное акустическое усиление - 63 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука - 6 и программ прослушивания - 3. Слуховые аппараты имеют систему направленных микрофонов, адаптивное подавление акустической обратной связи, цифровое шумоподавление, автоматическое распознавание телефона, сигнал о разряде батарейки, FM совместимость, разборчивость речи. | 4 |
| 10 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 6,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 4. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 125 дБ. Максимальное усиление не более 56 дБ. Типоразмер элемента питания может быть как 675 так и 13. Слуховые аппараты должны иметь цифровую компрессию в широком динамическом диапазоне, гибкую регулировку частот разделения каналов. | 72 |
| 11 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 7,1 кГц, максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 125 дБ, максимальное усиление не более 57 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее - 5, программ прослушивания не менее - 3. Слуховые аппараты должны иметь компрессию в расширенном динамическом диапазоне и распознавание высокочастотных звуков, подавление шума с выделением речи, адаптивное подавление обратной связи, систему направленности микрофонов, стабилизатор звука АРУ. | 8 |
| 12 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности многоканальные высокотехнологичные для детей-инвалидов | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 5,8 кГц, Максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 130 дБ, Максимальное усиление не более 63 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6 и программ прослушивания — не менее 3. Типоразмер элемента питания 13. Слуховые аппараты должны иметь адаптивное подавление обратной связи, шумоподавление, систему направленности микрофонов, программное выделение речи, совместимость с FM приемниками. | 8 |
| 13 | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные, с возможностью открытого протезирования | Слуховые аппараты заушные мощные с возможностью открытого протезирования должны иметь диапазон частот не уже 0,14 – 5,5 кГц, Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 132 дБ и не более 135 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 70 дБ и не более 75 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 3. Типоразмер элемента питания — 13. Должны быть: адаптивное подавление акустической обратной связи, система снижения шумов микрофона, направленные микрофоны. | 56 |
| 14 | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности, с возможностью открытого протезирования | Слуховые аппараты заушные средней мощности с возможностью открытого протезирования должны иметь диапазон частот не уже 0,13 – 5,6 кГц, Максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 128 дБ. Максимальное усиление не более 60 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания — не менее 3. Типоразмер элемента питания 13. Слуховые аппараты должны иметь подавление акустической обратной связи, адаптивное шумоподавление, направленный микрофон. | 66 |
| 15 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 122 дБ, не более 130 дБ, Максимальное акустическое усиление – 60-70 дБ, Частотный диапазон – не уже 0,1-5,5 кГц, Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 3, Направленная чувствительность микрофона, Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне – наличие, Система подавления обратной акустической связи – наличие, Система автоматического шумоподавления – наличие, Система подавления внезапных резких шумов неречевого диапазона – наличие, Система дополнительного усиления речи – наличие, Система регистрации данных о режимах работы слухового аппарата – наличие. | 9 |
| 16 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 – не более 123 дБ Максимальное акустическое усиление – не более 61 дБ Частотный диапазон – не уже 0,1-9,75 кГц Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 3 Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне – наличие Система подавления обратной акустической связи – наличие Система автоматического шумоподавления – наличие Система подавления внезапных резких шумов неречевого диапазона – наличие Система дополнительного усиления речи – наличие Система регистрации данных о режимах работы слухового аппарата - наличие | 8 |

| 1 | Требования к качеству | Поставляемые изделия должны быть новыми (изделия, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях слуховых аппаратов. Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012, ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4), ГОСТ Р 51407-99, ГОСТ ISO 10993, ГОСТ Р 52770-2007. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к транспортировке | Транспортирование слуховых аппаратов, проводят по группе 5 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.1. крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP. |
| 3 | Требования к упаковке | Условия хранения слуховых аппаратов, в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.2. Упаковка слуховых аппаратов, должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510, ГОСТ 23436 или ГОСТ 22208 клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251. |
| 4 | Требования к маркировке | На каждом слуховом аппарате должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка. |
| 5 | Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии либо сертификата соответствия на изделия | обязательно |
| 6 | В случае привлечения к исполнению государственного контракта соисполнителя | Надлежаще заверенная копия доверенности, подтверждающая право соисполнителя действовать от имени исполнителя, будет представлена заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет / соисполнитель привлекаться не будет (указать конкретное условие). |
| 7 | Информация о сроке службы изделий | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду изделий |