Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами и туторами

| № п/п | Наименование | Описание | Объем работ, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, модульный. Состоит из гильз бедра, голени и стопы, соединенных между собой шарнирами; с возможностью вертикализации пациента. Гильзы аппарата выполнены из современных пластиковых материалов по размерам пациента, имеют смягчающие манжеты из вспененных материалов, шарниры аппарата регулируются в диапазоне движения в суставах. Изготавливается по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: постоянное. | 2 |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, разгружающий, стабилизирующий голеностопный сустав. Аппарат состоит из гильзы голени и стопы, соединённых между собой шарнирами, оснащенными регуляторами объема движений. Материалы: современные пластиковые материалы, металлические шины и шарниры, смягчающие манжеты из вспененных материалов. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: постоянное. | 5 |
| 3 | Аппарат на нижние конечности и туловищ | Аппарат на нижние конечности и туловище состоит из аппаратов на правую и левую нижние конечности, жёстко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с функционально-корригирующим корсетом. Аппарат состоит из башмачка, гильзы голени и бедра, гильзы на туловище шарнирно соединенных между собой. Функционально - корригирующий корсет изготовлен из термопласта. с креплением велькро по передней поверхности. Материалы: современные пластиковые материалы, металлические шины и шарниры, смягчающие манжеты из вспененных материалов. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: постоянное. | 2 |
| 4 | Аппарат ортопедический на нижние конечности и туловище. | Аппарат ортопедический представляет собой ортезную систему для активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения) инвалидов, с травмами спинного мозга и различными неврологическими нарушениями, вызывающий полный или частичный паралич конечностей. Аппарат предназначен для тренировки статодинамических функций конечностей и поддержки ортоградной позы инвалида. Оснащен полным набором фиксаторов: грудной упор, опора плеч, держатели рук, держатели колен, держатели стоп. Все фиксаторы регулируются по высоте, ширине и глубине. Обязательно наличие регулируемых подвижных шарниров в области тазобедренных суставов и стоп. С дополнительными функциями, обеспечивающими реципрокную походку. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента Назначение: специальное для активной реабилитации. | 4 |
| 5 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав фиксирующий, разгружающий. Состоит из гильзы бедра и полукорсета на таз, соединенных между собой тазобедренным шарниром, с возможностью регуляции диапазона движения в тазобедренном суставе. Материалы: современные пластиковые материалы, металлические шины и шарниры, смягчающие манжеты из вспененных материалов. Крепление лентой велькро. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. | 8 |
| 6 | Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку фиксирующий, корригирующий. Состоит из гильз плеча, предплечья и кисти и каркаса шин, шарнирно-соединенными между собой. Гильзы аппарата изготовлены из современных пластиковых материалов со смягчающими вкладышами, крепление лентой велькро. Изготовлен по индивидуальным обмерам. Назначение: постоянное. | 4 |
| 7 | Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав фиксирующий, стабилизирующий лучезапястный сустав. Состоит из гильзы на предплечье с захватом лучезапястного сустава. Гильза предплечья шарнирно соединена с ложементом кисти. Аппарат изготовлен из современных пластиковых материалов с мягким вкладышем, крепление лентой велькро. Изготовлен по индивидуальным обмерам. Назначение: постоянное. | 2 |
| 8 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. | 15 |
| 9 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по слепку, по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. | 50 |
| 10 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Крепление лентой велькро. Со смягчающим вкладышем или без. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. | 40 |
| 11 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий. Используется с целью ограничения движений в коленном и голеностопном суставах и поддержки связочно-мышечного аппарата. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по слепку, по индивидуальным обмерам пациента Назначение: лечебно-профилактическое. | 10 |
| Итого | 142 |

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Материалы, применяемые при изготовлении ортезов, контактирующие в условиях эксплуатации с кожным покровом человека, должны соответствовать требованиям биологической безопасности в соответствии с Государственными стандартами Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007 и должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортезами должно осуществляться при наличии: документов, подтверждающих качество изготавливаемых ортезов:

- деклараций о соответствии на изготавливаемые ортезы;

- технических условий.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Ортезы должны быть подвергнуты техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку предоставления гарантий качества

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Получателю не менее 6 месяцев.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н

Сроки выполнения работ – Работы должны быть выполнены в течение 15 дней с даты обращения инвалида к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.