Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Поставка застрахованным лицам, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, транспортных средств необходимой модификации»

| Функциональные, технические и качественные характеристики |
| --- |
| 1 | Тип автомобиля | легковой |
| 2 | Количество автомобилей | Автомобили должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления): - автомобиль, оборудованный ручным управлением для лиц без левой ноги – 1 шт. - автомобиль, оборудованный ручным управлением для лиц без правой ноги – 3 шт. - автомобиль, оборудованный ручным управлением для лиц без обеих ног – 2 шт. |
| 3 | Способ изготовления автомобиля | промышленный Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее ТР ТС 018/2011). Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042. |
| 4 | Год изготовления автомобиля, его эксплуатация | Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации. Автомобили должны быть не ранее 2018 года выпуска. |
| 5 | Категория автомобиля | М1 |
| 6 | Тип кузова / количество дверей | седан не менее 4 |
| 7 | Экологический класс | не менее 5 |
| 8 | Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 9 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 10 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 11 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 12 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 13 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 14 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 15 | Оборудование автомобиля | в соответствии с п.15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 16 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| 17 | Комплектация автомобиля | Запасное колесо, домкрат, ключ комбинированный колесный |
| 18 | Способ изготовления специального средства управления (адаптированного органа управления) на автомобиль для лиц без левой ноги. | промышленный Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля. |
| 19 | Документация, подлежащая передаче вместе с автомобилем при поставке | - договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком); - гарантийный талон на автомобиль; - паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»; - сервисная книжка; - руководство по эксплуатации автомобиля; - договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком); - копия одобрения типа транспортного средства; - другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. |
| 20 | Гарантийный срок на поставляемый автомобиль | Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара или не менее 100 000 (сто тысяч) километров пробега со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В соответствии с Сервисной книжкой на автомобиль, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с автомобилем, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование. |
| 21 | Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям | Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями без левой ноги; для лиц с ограниченными физическими возможностями без правой ноги; для лиц с ограниченными физическими возможностями без левой ноги). |
| 22 | Требования к качеству автомобиля | Условия перевозки автомобиля должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Качество и маркировка автомобиля должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011. |