Техническое задание

Поставка противопролежневых матрацев и подушек для обеспечения инвалидов в 2018 году

- Основные требования к товару:

| № п.п. | Наименование товара | Описание товара | Стоимость за ед.. (руб.) | Количество (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац должен быть предназначен при острых и хронических заболеваниях позвоночника и боли в спине; перенапряжения мышц; артритах; остеохондрозе; ожогах; при параличе с нарушением целостности кожи, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптируются к форме и анатомии тела инвалида. Оптимальная вентиляция между ячейками должна позволять избежание скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги. Противопролежневый матрац должен быть изготовлен из вязко-эластичного полиуретана. Размер матраца: не менее 1950 х 850 х 80мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев В комплект поставки должны входить: -противопролежневый матрац; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев Противопролежневый матрац полиуретановый должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 5797,43 | 70 |
| 2. | Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет равномерного распределения давления соприкасающегося тела на упруго перетекающие гелевые элементы, находящиеся внутри изделия, которое изготовлено с применением натурального латекса. Матрац противопролежневый должен комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку. Размер матраца должен быть не менее 1950 х 850 х 70 мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев В комплект поставки должны входить: -противопролежневый матрац; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев Противопролежневый матрац гелевый должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 11969,79 | 45 |
| 3. | Противопролежневый матрац воздушный с компрессором (ячеистый) | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац должен использоваться в 24-часовом режиме ухода за инвалидом. Противопролежневый матрац должен обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер, плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. -Матрац должен быть изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. -Размер матраца в рабочем состоянии не менее 1950 х 900 х 45мм. -Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. -Матрац должен быть оснащен малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса инвалида. -Напряжение компрессора – 220 В. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев В комплект поставки должны входить: -противопролежневый матрац; - компрессор (насос); -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев Противопролежневый матрац воздушный с компрессором (ячеистый) должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». | 1557,45 | 243 |
| 4 | Подушка противопролежневая полиуретановая | Подушка должна быть предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большей степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение инвалида при длительном сидении на одном месте, разгружать поясничный отдел позвоночника. -Подушка должна быть изготовлена из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. -Размер не менее 400 х 400 х 50 мм. -Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Должна поставляться в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе. В комплект поставки должны входить: -противопролежневая подушка; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Противопролежневая подушка полиуретановая должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 723,66 | 30 |
| 5 | Подушка противопролежневая гелевая | Подушка противопролежневая гелевая должна быть предназначена для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект (равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела) достигается благодаря гелевому слою, расположенному внутри подушки. Подушка должна иметь тканевое покрытие (чехол). Размеры подушки: не менее 400 х 400 х 50 мм. Допустимая нагрузка на изделие — не менее120 кг. В комплект поставки должны входить: -противопролежневая подушка; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации - не менее12 месяцев. Противопролежневая подушка гелевая должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 1430,71 | 18 |
| 6 | Подушка противопролежневая воздушная | Подушка должна быть предназначена для профилактики пролежней у людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Обеспечивает дополнительный комфорт в сидячем положении. Противопролежневый эффект достигается за счет снижения давления на участки тела благодаря внутреннему воздушному слою. -Должна быть изготовлена из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. -Размер - не менее 400 х 400 х 60 мм. -Допустимая нагрузка на изделие - не менее 120 кг. В комплект поставки должны входить: -противопролежневая подушка; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев Противопролежневая подушка воздушная должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 608,49 | 8 |

2. Дополнительные требования к товару:

| 1 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к транспортировке | Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. |
| 3 | Требования к упаковке | Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. |
| 4 | Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии, либо сертификата соответствия на поставляемый товар | Обязательно. |
| 5 | В случае привлечения к исполнению государственного контракта соисполнителя | Надлежаще заверенная копия доверенности, подтверждающая право соисполнителя действовать от имени поставщика, будет представлена заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет / соисполнитель привлекаться не будет (указать конкретное условие) |
| 6 | Информация о сроке службы на товар | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду товара/срок службы не установлен (указать конкретное условие) |

- 3. Срок поставки:

- Выдать товар по месту жительства инвалидов в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения списка получателей технических средств реабилитации, которым выданы направления, в соответствии с техническими требованиями (приложение №1) и п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240.

- 4. Место поставки: Вологодская область.

- Поставка товара должна быть осуществлена непосредственно получателям при наличии направлений Фонда по месту жительства в соответствии со списками получателей, которые передаются Заказчиком.