Техническое задание на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

2 464 863,00 руб. (два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 393 1003 0312039630/1 323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ с учетом физиологических данных Получателя, расходы, связанные с изготовлением, закупкой, перевозкой, страхованием, гарантийным и сервисным обслуживанием, доставкой Получателю, уплатой таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей Исполнителя.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

По месту нахождения Исполнителя – Кемеровская область, а также в стационарных пунктах в двух городах Кемеровской области с графиком работы стационарных пунктов ежедневно в рабочие дни, с продолжительностью рабочего дня не менее 6 часов.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок обеспечения изделием - 60 календарных дней, с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Для оплаты выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику счет за соответствующий период, с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акты сдачи-приемки работ;

- отрывные талоны к Направлениям;

- Акт о приемке – выполненных работ за соответствующий период в 2 (двух) экземплярах;

- Реестр выдачи Изделий.

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Заказчиком акта о приемки выполненных работ.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

Технические требования по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей

в количестве 1 штуки на сумму 2 464 863,00 руб.

Требования к качеству работ

Протезы верхних конечностей  соответствуют требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 18 Протезы верхних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических  протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ*

Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами верхних конечностей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначена для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму, и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протезов верхних конечностей не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, и разрешены к применению Минздравом России.

Проведение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей отвечают требованиям безопасности для пользователя, и осуществляются при наличии регистрационных удостоверений и (или) декларации соответствия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей будут эффективно исполнены, если у пострадавшего на производстве восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами будут выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти с внешним источником энергии | Протез кисти с внешним источником энергии должен состоять: - Гильза должна изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. - Пробная приемная гильза должна изготавливается из термолина. - Постоянная приемная гильза должна изготавливаться из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Естественные движения кисти должны обеспечивать два привода. Главный привод должен позволять выполнять движения захвата и создает усилие захвата, а привод большого пальца – электронное позиционирование большого пальца в дополнительной оси вращения (Осуществляется активное управление большим, указательным и средним пальцем, а безымянный палец и мизинец выполняют пассивные движения) и позволяет реализовать 7 различных позиций кисти. Адаптивная скорость раскрытия-закрытия не более 325 мм/с. Пропорциональная сила схвата в зависимости от положения большого пальца должна быть: - Положение противоупора не более 70 Н; - Латеральное положение не более 60 Н; - Нейтральное положение не более 15 Н. Система должна иметь контроллер, позволяющий использовать до 7 алгоритмов управления системой. Косметические оболочки должны иметь хороший физиологический внешний вид и большую долговечность. | 1 | 2 464 863,00 | 2 464 863,00 |

В комплект протеза верхней конечности входят сопутствующие изделия: косметические оболочки, чехлы на культю, которые выдаются в зависимости от комплектации протеза, на срок соответствующий сроку пользования протезом.

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Нет.

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 процент от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения контракта.

10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами установлены:

Нет.