«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель управляющего Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации __________________ Г.Н.Мошкин «___» ____________ 201__г.

Техническое задание

на оказание услуг по  техническому обслуживанию  кондиционеров  для нужд Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения

Фонда социального страхования Российской Федерации

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.

2. Наименование объекта закупки: оказание услуг по  техническому обслуживанию  кондиционеров  для нужд Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

3. Срок оказания услуг: Оказание услуг осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты направления Заказчиком Исполнителю заявки

4. Количество оказываемых услуг: 209 штук, подробнее в приложении № 1 настоящего Технического задания.

5. Срок действия Контракта: с даты подписания контракта до 20.12.2018, а в части взаиморасчетов  до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6. Место оказания услуг: г. Москва и Московская область подробнее в приложении № 2 настоящего Технического задания.

7. Источник финансирования: за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год.

8. Бюджетная классификация: КБК 393 0113 037 029 0059 244.

9. Начальная (максимальная) цена Контракта: 1 246 335 (один миллион двести сорок шесть тысяч триста тридцать пять) рублей 97 копеек.

Для определения начальной (максимальной) цены Контракта Заказчиком использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный  закон                           № 44-ФЗ) при формировании начальной (максимальной) цены контракта, используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), так как он является приоритетным, но с учетом выделенного лимита бюджетных обязательств на 2018 год (приложение № 3 к Техническому заданию, являющееся его неотъемлемой частью).

10. Порядок формирование цены: Цена Контракта включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с оказание услуг по  техническому обслуживанию  кондиционеров, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках Контракта и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11. Общие требования к установке\монтажу Товара:

11.1.   Все услуги по  техническому обслуживанию  кондиционеров  для нужд Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации должны быть выполнены в полном объеме, своевременно,  материалами и оборудованием Исполнителя. Услуги должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров должно осуществляться  квалифицированными  специалистами  Исполнителя.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводится оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров возлагается на Исполнителя, который должен назначить лицо, ответственное за проведение услуг и соблюдение вышеуказанных правил.

Оказание  услуг  осуществляется в режиме действующего государственного учреждения (без освобождения служебных кабинетов): с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:00 часов по московскому времени.

11.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров осуществляется с использованием необходимых для оказания услуг материалов (лента изоляционная, фреон, моющее средство для чистки теплообменников, средство для обеззараживания кондиционеров (аэрозоль), смазка для подшипников и т.п.), предоставленных Исполнителем. Все материалы, оборудование, необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров, должны иметь сертификаты, и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие их соответствие требованиям пожарной безопасности.

Оказание услуг, а также применяемые при этом материалы, инструменты и оборудование, не должны наносить вреда безопасности жизни и здоровья работникам, объекту (зданию), прилегающей к нему территории, инженерным сетям, другим системам объекта (здания), а также окружающей среде. При оказании услуг по техническому обслуживанию Исполнитель обязан сохранить (не повредить/восстановить) внешний вид, функциональные и эксплуатационные  характеристики в изначальном виде как самого оборудования, так и поверхностей, на которых оно установлено.

Все материалы согласуются с филиалом Заказчика. Исполнитель обязан представить филиалу Заказчика данные о материалах и оборудовании, получить одобрение на их применение и использование. В случае если  филиал Заказчика отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Исполнитель  несет ответственность за соответствие используемых  материалов государственным стандартам и техническим условиям.

При оказании услуг отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков производиться только по предварительному согласованию с филиалом Заказчика.

Все услуги должны выполняться согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов.

В случае ограничения доступа к оборудованию  Исполнитель должен применить необходимые средства и механизмы для оказания услуг (подъемные механизмы, альпинистское снаряжение, строительные леса) без увеличения стоимости услуг.

Гарантийный срок на оказанные услуги должен  составлять не менее 12 месяцев.

11.3. В ходе оказания услуг Исполнитель ведет журналы установленного образца для каждой системы, прошнурованные и пронумерованные, скрепленные печать обслуживающей организацией. В журналах производятся записи каждого посещения объекта и  описание произведенных работ.

12.  Перечень обязательных работ по техническому обслуживанию кондиционеров

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования. |
| 2 | Проверка работы систем поддержания микроклимата в помещении во всех режимах |
| 3 | Очистка входных и выходных жалюзи испарительного блока |
| 4 | Чистка и обработка дезинфицирующим средством воздушных фильтров испарительного блока, при необходимости их замена |
| 5 | Чистка корпуса и передней панели испарительного блока |
| 6 | Проверка исправности дренажной системы, промывка дренажной системы с помощью специальных реагентов, уничтожающих болезнетворные бактерии и грибки |
| 7 | Проверка герметичности прохождения хладагента |
| 8 | Проверка состояния контактов, затяжки винтов контактных зажимов электропитания и автоматики, контрольные измерения рабочего напряжения и тока |
| 9 | Проверка состояния внутренней электропроводки кондиционера |
| 10 | Проверка состояния хладона в системе, измерение температуры конденсирующей среды, измерение температуры испаряющей среды |
| 11 | Проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока |
| 12 | Проверка исправности лопастей, электродвигателя, вентилятора, конденсатора, теплообменника конденсаторного блока |
| 13 | Измерение уровня акустического шума устройствами, внесенными в государственный реестр средств измерения РФ |
| 14 | Проверка надежности крепления наружного блока кондиционера, при необходимости их замена с сохранением эстетического облика здания |
| 15 | Обслуживание подшипников (набивка смазки) электродвигателей вентиляторов внутреннего и внешнего блоков в случае необходимости |
| 16 | Дозаправка кондиционера хладагентом (при необходимости) |
| 17 | Полная заправка кондиционера хладагентом (при необходимости) |
| 18 | Чистка фильтров внутреннего блока |
| 19 | Чистка теплообменника внутреннего блока. Обработка бактерицидным составом |
| 20 | Чистка внешнего блока кондиционера высоким давлением воздуха |
| 21 | Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока кондиционера |
| 22 | Профилактика помпы (при наличии) |
| 23 | Устранение дефектов крепления внутреннего блока |
| 24 | Устранение дефектов крепления внешнего блока |
| 25 | Очистка, притирка, смазка, подпайка, подварка креплений установок |

19. Форма, сроки и условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком после оказания услуг в полном объеме, в соответствии с заявкой, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сводного Акта сдачи-приемки оказанных услуг  при  наличии надлежащим образом оформленных документов: Акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных  филиалом Заказчика и Исполнителем; заключений по проведению экспертизы поставленного товара, подписанные филиалом Заказчика, счета, счета-фактуры.

Начальник   отдела                                                                                И.М. Туманян               хозяйственного

обеспечения ГУ-МОРО ФСС РФ

приложения №1 к Техническому заданию

| Кондиционеры | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 47 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондиционер WindAir (модель не установлена) |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Мобильный Polaris PM-0904М |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Panasonic (модель не установлена) |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Panasonic CS-PA12CKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Panasonic CS-PA9CKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Panasonic CS-PA9DKD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Panasonic CS/CU-E18 HKD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Panasonic CS/SU-E7HKD DELUX |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 |
| Panasonic-CS-E7 HKDW | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Сплит система DANTEX (Англия) RK-09SPG |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Сплит-система Dantex RK-07SPG |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |
| Dandex RK-07S EG | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Dantex RK-09SDM2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Dantex RK-18SDM2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Dantex RK-07SPG/RK-07SPE |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| GENERAL CLIMAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Venterra (модель не установлена) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| FUL ELECTRIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| YORK HEA24 FS -AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Venterra (модель не установлена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Venterra VSA-09 HRN |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  | 2 |  | 14 |
| Venterra VSA-18 HRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 5 |
| VSA-09 HRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LG (модель не установлена) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| LG LS-L1261HL |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LG G 07 SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| LG LS-J0762HL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| LG С07 LHR Art Cool зеркало |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LG-S 07 LHP |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| LG S 09 LH |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| LG G 09 SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| LG S09LHP LSNH0964DMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LG G 09 LH |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| LG С09 LHR Art Cool зеркало |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LG-S 12LHP |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LG S18 LНP в комплекте |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 8 |
| LG S18LHQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LGS18 LHQ NC81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LG -S 18 LHP | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| LG18LHP NEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LG LS J0962JL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| LG LS-L1261HL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LG LS-H0966KA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LG LS-T186AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Ballu - 7002 KRF 4801 GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ballu - KF-1802 WE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ballu 7002 KFR-2101 GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ballu - 7002 KFR - 33GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ballu BSC-12H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ballu KFR-4801 GWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| BALLU BSN/in-12HN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LS-T186ABL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| LS J 0764 BL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LS J0965 BL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LS K126 ABL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LS T246 ABL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| SANYO SAR-KC91GHA/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| AVA (модель не установлена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Electrolux EACS-18HN/N3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| МВ (модель не установлена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| MB 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |
| MB 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |
| Кондиционер серв. Фабр. (модель не установлена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Кондиционер к серверной фабрике (модель не установлена) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| GREE GWH09 NA-K3NNA4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| "Gree" GWCN-24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| FUJI RSW-18CE |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| FUJI Electric RSW-09 RС |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| General ASG-09R |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| MSZ-HC25 VA |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MZS-FA25VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| MUZ-HC 25 VA |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 9 |
| Kentatsu KSGH21HFAN1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| DAIKIN FTYN25LV1B |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| JAX "Marvellous FCV-09B" (мобильный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| JAX ACI-20HE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| JAX серия NEO PLUS AC 1-20(H)E (сплит-система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| MIDEA MSG07HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MIDEA MSG09HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| General Climate GC/GU-S09HRI |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Chigo CS/CU-51H3A-P147 с зимним комплектом и дренажной помпой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| HITACHI RAS07CH4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| HITACHI RAS09CH4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| HITACHI RAS14CH4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| SFMSUNG SH 12ZWHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| SAMSUNG SH24ZAW6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Samsung SH07ZA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Toshiba RAS 13 SkVP-ND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Wrint Ai2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Кондиционер SH 09ZW8 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Mitsubishi Electric MSZ-FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ИТОГО | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 18 | 8 | 14 | 10 | 8 | 12 | 11 | 1 | 9 | 2 | 15 | 10 | 2 | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 11 | 12 | 209 |

Начальник                    отдела                                                                                                                                       И.М. Туманян               хозяйственного

обеспечения ГУ-МОРО ФСС РФ

приложения № 2 к Техническому заданию

| п/п | № филиалов | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 11 |
| 2 | 4 | г. Егорьевск, ул.Октябрьская д.38/1 |
| 3 | 4 | г. Шатура, Вокзальный проезд, д.4 |
| 4 | 7 | г. Чехов, ул. Октябрьская, д. 16 Б |
| 5 | 10 | г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5 |
| 6 | 11 | г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 12 |
| 7 | 11 | г. Пушкино ул. Первомайская, д. 11/8 |
| 8 | 14 | г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49 |
| 9 | 17 | г.Луховицы, ул. Жуковского, д. 46 |
| 10 | 18 | г. Подольск, Пилотный пер., д. 4 |
| 11 | 19 | г. Электросталь, Пр. Ленина, д. 25 |
| 12 | 22 | г. Серпухов, ул. Советская, д. 80/8 |
| 13 | 22 | г. Пущино, мкр В, д. 2 |
| 14 | 25 | г. Коломна, ул. Добролюбова, д. 4 |
| 15 | 25 | г. Озеры, ул. Ленина, д. 41 |
| 16 | 26 | г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.22 |
| 17 | 26 | г. Лобня, ул. Ленина, д. 57, к. 2 |
| 18 | 26 | г. Дмитров, ул. Московская, д. 29 |
| 19 | 27 | г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4 |
| 20 | 31 | г. Ногинск Аптечный пер., д. 3 |
| 21 | 32 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 53 |
| 22 | 32 | г. Руза Федеративная, д. 7а |
| 23 | 32 | г. Можайск, ул. Володарского, д. 3 |
| 24 | 34 | г. Сергиев Посад, пр-т Красной армии, д. 218 |
| 25 | 35 | г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, д. 35, пом 2 |
| 26 | 37 | г. Клин, ул. Мира, д. 7 |
| 27 | 38 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5а |
| 28 | 38 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 1 |
| 29 | 39 | г. Ступино, ул. Пушкина, д. 21 |
| 30 | 39 | г. Кашира ул. Ленина,д.2 |
| 31 | 39 | п. Серебряные Пруды, ул.Первомайская, д.4 |
| 32 | 40 | г. Щелково, площадь Ленина, д. 3 |
| 33 | 42 | г. Видное, ул. Ольховая, д. 3 |
| 34 | 42 | г. Домодедово, ул. Советская, д. 13 |
| 35 | 43 | г. Химки, ул. Энгельса, д. 27 |
| 36 | 46 | г. Солнечногорск, ул. Лесная, д.1/17 |
| 37 | 47 | г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, д. 4 |
| 38 | 47 | Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 12, пом 6 |
| 39 | 47 | Московская область, п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 25 |