Описания объекта закупки –

техническое задание на поставку технических средств реабилитации –

опор для (ползания, сидения, стояния) для обеспечения детей-инвалидов, проживающих на территории Свердловской области.

Наименование товара, работ, услуг

Опора – вспомогательное техническое средство, предназначенное для позиционной терапии инвалидов в процессе комплексной реабилитации, для обучения навыкам вертикального положения, для отработки правильного стереотипа рецепторного движения, для создания правильного симметричного положения инвалида и удерживания равновесия в положении сидя.

Опоры классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Код - 04 48 08. Рамы поддерживающие и опоры для стояния. Стационарное оборудование для обеспечения опоры человеку при его нахождении в вертикальном положении (стоянии). Код -04 24 18. Материалы для физических испытаний и оценок. Оборудование для испытания и оценки функций организма, таких как устойчивость, подвижность суставов, сила и физическая выносливость мышц, а также двигательная активность во время сидения, стояния, преодоления препятствий и ходьбы. Код – 18 09 39. Системы модульные для сидения. Системы сидений, базирующиеся на одном каркасе, к которому могут быть прикреплены специально подобранные модули сидений, расположение которых затем может быть отрегулировано для достижения индивидуальной конфигурации сиденья.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов. Быть устойчивыми к дезинфекции.

Опорные детали не должны иметь следов остаточной деформации, искривлений, растрескивания, признаков снижения прочности (устойчивости) или других свидетельств (признаков) дефектов. Металлические части опор должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Опорные элементы выполняют так, чтобы обеспечить (по возможности) равномерное давление на ткани тела пользователя. Должны быть приняты меры  для облегчения давления или рассредоточения нагрузки на тело пользователя регулирование положения сидящего пользователя. (по ГОСТ Р 51632-2014 п. 4.6.12) Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.)

Требования к качеству и безопасности

Опоры должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе изделие не должно быть восстановлено, не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались его потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» поставка должна осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие или сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, выданных на основании протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу изделий по ГОСТ Р ИСО 10993.1-2011, ГОСТ ИСО 10993.5-2011, ГОСТ Р ИСО 10993.10-2011.

Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов/декларации соответствия на поставляемую продукцию обязательно.

Требование к маркировке, упаковке

В комплект поставки должно входить:

опора, упаковочная коробка, инструкция по применению на русском языке.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка опор должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (по ГОСТ Р 51632-2014 п.4.11.5) Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 2 лет. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов опорами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Срок поставки:  до 18.12.2018 года.

Поставка должна  осуществляться по согласованию с получателем: по месту его фактического проживания, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Поставка опор для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области.

Количество  180 шт.

| Номер вида ТСР (изде-лий)* | Наимено-вание изделия | Технические характеристики / требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-06-01 | Опора для ползания для детей - инвалидов | Опора для ползания должна помочь отрабатывать правильный стереотип движения у детей с различными патологиями, помочь обучить ребенка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Опора должна представлять собой конструкцию: мягкая с регулируемым углом наклона и высоты платформа на 4 колесах, вращающихся в любом направлении; специальные фиксирующие, регулируемые ремни из прочных материалов для корпуса ребенка. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | 15 |
| 6-07-01 | Опора для сидения для детей - инвалидов | Опора для сидения предназначена для формирования правильного симметричного положения корпуса, способствует комфортному положению ребенка. Опора должна представлять собой конструкцию: кресло с регулируемой по углу наклона спинкой до плеч и регулируемым по высоте и ширине фиксатором для поддержки головы; регулируемого абдуктора и регулируемыми крепежными приспособлениями: нагрудным, тазобедренным креплением; регулируемое по высоте и углу наклона подножие с креплениями, регулируемые по высоте подлокотники. Спинка, сидение, абдуктор и подголовник опоры должны быть снабжены мягкими элементами. Опора может быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка | 80 |
| 6-08-01 | Опора для лежания для детей - инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов является средством подготовки ребёнка к обучению переворачиваться самостоятельно в разные стороны. Конструкция: - сидение, спинка, могут быть боковины; – спинка должна иметь возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального; – спинка должна иметь крепление, – сидение и спинка опоры должны иметь мягкие матрасы, матрацы могут быть съемные; – наличие мягких абдукционных подушек-модулей разных размеров, для корректировки позы ребенка; – опора должна быть устойчива, может быть снабжена колесами с тормозами. Размеры должны подбираться индивидуально с учетом индивидуальных данных ребенка-инвалида. В комплект должны входить модули и ремни. | 80 |
| 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для фиксации в правильном вертикальном положении. Помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении стоя. Опора должна представлять собой конструкцию: регулируемая опорная рама (стойка) с крепежными приспособлениями стоп, коленей, тела. Опора может быть снабжена колесами, вращающимися в любом направлении с тормозами, подставкой для ног с регулируемыми стоподежателями, столиком, направляюшим валиком (абдуктором). Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | 5 |

*Приказ от 13.02.2018 №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р