Предмет контракта:	Поставка в 2018 году тростей опорных инвалидам проживающим на территории Челябинской области

| № | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование вида Товара | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-01-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе, имеет одну ножку. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров. Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет резиновый наконечник, который плотно без перекосов насажен на посадочную часть. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 75 |
| 2 | 6-01-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе, имеет одну ножку. Трость имеет, сразу нескольких типоразмеров. Механизм регулировки высоты должен иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет резиновый наконечник, который плотно без перекосов насажен на посадочную часть и не препятствует свободному ходу стержня устройства против скольжения. Трость имеет устройство против скольжения. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 1300 |
| 3 | 6-01-03 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе, имеет одну ножку. Трости имеет нескольких типоразмеров в зависимости от роста пользователя. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет резиновый наконечник, который плотно без перекосов насажен на посадочную часть. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 40 |
| 4 | 6-01-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе, имеет одну ножку. Трости имеет нескольких типоразмеров в зависимости от роста пользователя. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет резиновый наконечник, который плотно без перекосов насажен на посадочную часть. Трость имеет устройство против скольжения. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 65 |
| 5 | 6-01-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе, имеет одну ножку. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров. Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Тип рукоятки анатомический под правую или левую руку. Форма материала рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет резиновый наконечник, который плотно без перекосов насажен на посадочную часть и не препятствует свободному ходу стержня устройства против скольжения. Трость имеет устройство против скольжения. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 150 |
| 6 | 6-01-09 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров в соответствии с табл. А.1., Приложение А (справочное), ГОСТ 52285-2004. Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Рукоятка заменяемая и легкоочищаемая. Форма материала рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет упругий наконечник, прочный, легкозаменяемый, он надежно закрепляемый при установке. Наконечник не препятствовует свободному ходу стержня устройства против скольжения. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 5 |
| 7 | 6-01-10 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров в соответствии с табл. А.1., Приложение А (справочное), ГОСТ 52285-2004. Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Рукоятка заменяемая и легкоочищаемая. Форма материала рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет упругий наконечник, прочный, легкозаменяемый, он надежно закрепляемый при установке. Наконечник не препятствовует свободному ходу стержня устройства против скольжения. Трость имеет устройство против скольжения. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 150 |
| 8 | 6-01-14 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трость имеет сразу несколько типоразмеров в соответствии с табл. А.1., Приложение А (справочное), ГОСТ 52285-2004. Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Тип рукоятки анатомическая под правую или левую руку. Рукоятка заменяемая и легкоочищаемая. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость иметь наконечник упругий, прочный, легкозаменяемый, надежно закрепляемый при установке. Трость имеет устройство против скольжения. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 30 |
| 9 | 6-01-17 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров в соответствии с табл. А.1., Приложение А (справочное), ГОСТ 52285-2004. Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Рукоятка заменяемая и легкоочищаемая. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет наконечник упругий, прочный, легкозаменяемый, надежно закрепляемый при установке. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 5 |
| 10 | 6-01-18 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров в соответствии с табл. А.1., Приложение А (справочное), ГОСТ 52285-2004. Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Рукоятка заменяемая и легкоочищаемая. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет наконечник упругий, прочный, легкозаменяемый, надежно закрепляемый при установке. Наконечник не препятствовует свободному ходу стержня устройства против скольжения. Трость имеет устройство против скольжения. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 60 |
| 11 | 6-01-22 | Трость 4-х опорная, с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров в соответствии с табл. А.1., Приложение А (справочное), ГОСТ 52285-2004. Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Тип рукоятки анатомическая под правую или левую руку. Рукоятка заменяемая и легкоочищаемая. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет наконечник упругий, прочный, легкозаменяемый, надежно закрепляемый при установке. Наконечник не препятствовует свободному ходу стержня устройства против скольжения. Трость имеет устройство против скольжения. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 20 |
| 12 | 6-03-03 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость белая опорная предназначена для для дополнительной опоры при ходьбе слабовидящих людей, имеет одну ножку. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров. Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет резиновый наконечник, который плотно без перекосов насажен на посадочную часть и не препятствует свободному ходу стержня устройства против скольжения. Трость имеет устройство против скольжения. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. | 50 |
| 13 | 6-02-01 | Трость белая тактильная цельная | Трость белая тактильная предназначена для лиц, страдающиъх выраженной потологией зрения, для облегчения ориентации и передвижения слабовидящих в окружающей среде. Ручка трости белой тактильной цельной имеет страховочный ремешок. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров. Форма и/или материал рукоятки обеспечивает отсутствие скольжения руки при захвате. Трость имеет наконечник. Наконечник имеет форму шара | 50 |
| 14 | 6-02-02 | Трость белая тактильная складная | Трость белая тактильная предназначена для лиц, страдающиъх выраженной потологией зрения, для облегчения ориентации и передвижения слабовидящих в окружающей среде. Ручка трости белой тактильной цельной имеет страховочный ремешок. Трость имеет сразу нескольких типоразмеров. Трость тактильная легко складываться на секции. | 450 |
| Итого: | 2450 |

*Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к гарантийному сроку и (или) объему  предоставленных гарантий

качества Товара:

Классификация ТСР представлена в Национальном стандарте Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».  Классификация выделяет трости опорные 12.03.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания Товара, предоставляет гарантию на передаваемый Товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в Товаре, Поставщиком должна быть обеспечена замена изделия на Товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При обнаружении недостатков изделия принять от Получателя некачественный Товар в течение гарантийного срока и заменить его в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения Получателя на аналогичный Товар надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства Получателя. При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок гарантии на весь товар – не менее 1 года со дня передачи Товара Получателю и оформления Акта сдачи - приемки Товара Получателем.

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Требования к качеству и безопасности Товара:

Трости опорные должны соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 736-86. «Республиканский стандарт РСФСР. Костыли и трости опорные. Технические условия»,  ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017«Средства для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний» Часть 4 «Трости для ходьбы с тремя и более ножками»,  ГОСТ Р 51632-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57764-2017 «Трости опорные и костыли подмышечные» Технические требования и методы контроля.

Трость может быть изготовлена металлической, стеклопластиковой или деревянной. Деревянные трости должны иметь лакокрасочное покрытие; стеклопластиковые трости могут иметь лакокрасочное покрытие или быть без покрытия. Потеки лака, непокрытые участки, полосы и темные пятна не допускаются. Металлические части тростей должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Рукоятка должна быть изготовлена из неадсорбирующего материала.

Пластмассовые ручки не должны иметь трещин, вмятин, острых кромок и заусенцев.

Поверхности всех деталей тростей не должны иметь заусенцев, задиров острых кромок или выступов, могущих повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю. Материалы, применяемые для изготовления тростей, не должны изменять цвет кожи пользователя, одежды либо поверхности пола в процессе нормальной эксплуатации трости.

Устройства регулировки высоты не должны саморазблокироваться при использовании трости. Телескопические элементы должны иметь свободный ход.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Качество товара может быть подтверждено декларацией о соответствии либо сертификатом в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо предоставление указанных документов.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Требования к маркировке, упаковке и транспортировке Товара:

К каждой трости приклеивается этикетка из бумаги, изготовленная типографским способом, с указанием:

  - товарного знака;

  - наименование предприятия-изготовителя;

  - подчиненности и местонахождения предприятия-изготовителя;

  - обозначения стандарта РСТ РСФСР 736-86;

  - наименования изделия и его шифра;

  - цены;

  - даты выпуска;

  - штампа ОТК.

Трости с тремя и более ножками должны иметь четкую несмываемую маркировку со следующими данными:

  - максимальная масса пользователя;

  - наименование изготовителя или другие данные для идентификации;

  - идентификационное наименование и/или номер модели;

  - месяц и год выпуска;

  - максимально допустимое удлинение при регулировке высоты (маркировка на одном из элементов регулировки).

Трости тактильные должны иметь маркировку:

  - наименование изготовителя или другие данные для идентификации;

  - идентификационное наименование и/или номер модели;

  - месяц и год выпуска.

Трости деревянные должны быть уложены в деревянные ящики, выложенные по дну и стенкам оберточной бумагой. Верхний слой должен быть покрыт бумагой. Допускается трости деревянные, металлические и стеклопластиковые связывать шпагатом по 25 штук. Трости металлические и стеклопластиковые должны быть упакованы в оберточную бумагу или в пленку полиэтиленовую  и уложены в деревянные ящики.

Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту  от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортирование тростей должно производиться в деревянных ящиках или контейнерах любым видом закрытого транспорта.

Место и условия поставки товара:

Место поставки Товара г.Челябинск и Челябинская область.

Место доставки Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка до места жительства Получателей (на условиях DDР), проживающих на территории г. Челябинска и Челябинской области;

- по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Поставщика.

Срок и условия поставки товара:

- I  этап: не позднее 31 июля 2018г. поставить не менее 30% общего объема товара;

-II  этап: не позднее 31 августа 2018г. поставить не менее 60% общего объема товара;

-III этап: не позднее 28 сентября 2018г. поставить 100% общего объема Товара.

О предстоящей поставке Товара Получатель должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты поставки.

Датой поставки Товара по настоящему Контракту является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара.

Товар должен быть доставлен Получателю в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Поставщиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Поставщик несет все риски случайной гибели и повреждения Товара до момента передачи  Получателю.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

Поставщик должен при передаче трости должен распаковать её, привести трость в товарный вид, убедиться, что трость соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передачи Товара Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.