ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт 4-го этажа филиала № 45 Государственного учреждения – Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.

Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт 4-го этажа филиала № 45 Государственного учреждения – Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Сроки действия Контракта: с даты подписания Контракта по 30.10.2018 года, а в части взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 01 ноября 2018 года.

Сроки оказания услуг: в течение 30 рабочих дней с даты подписания Контракта.

Место проведения работ: г. Москва,  ул. Земляной Вал,  д. 46

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (КБК 393 0113 03 7 02 90059  243). Средства Фонда социального страхования Российской Федерации, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год.

Начальная (максимальная) цена Контракта: 3 528 526 (три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 96 копеек.

Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Контракту, разработкой и предоставлением сметной документации, стоимостью Работ, материалов, расходами на их транспортировку, вывозом и утилизацией мусора, налогами, сборами и другими обязательными платежами, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Содержание и объём работ: 1 услуга, подробнее указано в сметном расчёте - Приложение № 1 к настоящему Техническому Заданию.

Требования по материалам (товарам) для производства работ, в т.ч. оборудования:

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы (товары) должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию. В ходе выполнения работ Подрядчиком должна быть произведена поставка товаров, необходимых для производства работ в объеме и по перечню, установленном в приложении к настоящему Техническому заданию (перечень товаров). Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Порядок и общие требования к выполнению работ:

-Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением соответствующих технологических процессов работ;

-Подрядчик обязан выполнить все работы в полном соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок и технологию производства работ, указанных в сметной документации;

- Выполнение работ должно осуществляться в рабочее время и в рабочие дни с 10-00 до                    18-00

- Капитальный ремонт должен проводиться без отселения сотрудников Отделения Фонда

- Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу;

-Подрядчик должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций на объекте. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами города Москвы;

-Доставка грузов осуществляется по предварительной заявке в адрес Заказчика и может быть осуществлена исключительно в рабочие дни с 10.00 до 18.00;

-Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте;

-Подрядчик с письменного согласия Заказчика вправе привлекать к выполнению всего комплекса работ или отдельных работ третьих лиц (субподрядчиков), оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком;

-Подрядчик обязан информировать Заказчика о ходе выполнения работ не реже одного раза в неделю и предоставить возможность Заказчику в любое время проверять ход и качество выполняемых работ;

-Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, а также иных обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок;

-Подрядчик обязан выполнить работы в объёме и в сроки, установленные Техническим заданием и Контрактом и сдать законченный объект в эксплуатацию. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов;

-Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными правовыми документами, действующими на территории РФ;

-Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории. В обязанности Подрядчика входит своевременный вывоз строительного мусора на специально предназначенные полигоны за свой счет с обязательным предоставлением Заказчику подтверждающих талонов с полигона. Место установки контейнеров для строительного мусора согласовать с Заказчиком. Подъем материала и спуск мусора производится вручную, так же проводится ежедневная влажная уборка помещений проходной зоны;

-Подрядчик обязан провести экологические мероприятия в соответствии с законодательными и правовыми Актами РФ;

-Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ. Методы производства работ должны быть выполнены в полном соответствии со строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ. Работы производятся только в отведённой зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений;

-Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил ПТБ и ПТЭ электроустановок Российской Федерации, санитарно-гигиенического режима на территории Заказчика возлагается на Подрядчика. На весь период производства работ необходимо постоянное присутствие ответственного сотрудника, оформленного приказом по организации и информационным письмом в адрес Заказчика;

-Перед началом проведения работ, с целью защиты от пыли и строительного мусора, все имущество Заказчика, находящееся в зоне проведения работ, должно быть в обязательном порядке укрыто предоставляемой подрядчиком полиэтиленовой пленкой. В местах прохода (во время перемещения строительных материалов) произвести обустройство стен и пола проходной зоны для защиты от строительной пыли и механических повреждений ДВП (древесноволокнистыми плитами);

-Подрядчик за свой счет осуществляет подключение временных коммуникаций (электроснабжение) к точкам, указанным Заказчиком;

-При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования к монтируемому оборудованию: установку оборудования необходимо производить в соответствии с технической документацией и инструкциями заводов-изготовителей на устанавливаемые устройства. Все инструкции и прочая документация для поставляемого оборудования должны быть на русском языке. При осуществлении Работ должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, а также окон и дверей. При прокладке кабельных проводок должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку;

-Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта заводов изготовителей, инструкции по эксплуатации. Оборудование и материал должны иметь чёткую и нестираемую или несмываемую маркировку с указанием наименования фирмы или ее товарного знака и   номера модели. Надёжность технических средств и технические параметры оборудования в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Подрядчика;

-Строительный контроль (технический надзор) за производством работ, выполняемых Подрядчиком, осуществляет Заказчик;

-При производстве работ Подрядчик представляет Заказчику образцы применяемых материалов для согласования. Все применяемые и используемые материалы, устанавливаемое оборудование (далее - Товар), упоминаемое в настоящем техническом задании, включены в цену государственного контракта, заключенного в рамках настоящей процедуры торгов, и в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Товар должен соответствовать ГОСТ, ТУ, ОСТ;

-Строительные и отделочные материалы, оборудование поставляемые Подрядчиком, должны быть новыми, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения Работ. Во время проведения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Применяемые в работе строительные материалы должны быть сертифицированы и разрешены для применения с учетом требований санитарной и пожарной безопасности;

-Выполняемые Работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся объектом настоящей закупки;

-Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов;

-Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, и административно – технического персонала организации на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от «29» декабря 2004 г. №190-ФЗ;

-Федеральный закон «О пожарной безопасности» от «21» декабря 1994 г. №69-ФЗ;

-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;

-СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство»;

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

-ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

-ГОСТ 12.1.004-15 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

-ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;

-Соблюдать последовательность в технологическом цикле производства работ согласно СНиП 12-01-2004 «Организация производства»;

-ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Трудовой кодекс Российской Федерации;

-ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

-МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре» (к СНиП 2.04.05-91*);

# - ЗАКОН  ГОРОДА МОСКВЫ от 12 июля 2002 года N 42 О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве

- 12 марта 2008 года N 13 ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

-Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Федеральным законом № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», 30 ноября 2005 года N 68 ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, Постановление  Правительства Москвы 15 января 2008 г. № 9-ПП Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, а также предписаниями соответствующих надзорных органов, в т.ч. утилизацию энергосберегающих и люминесцентных ламп.

Требования к сроку и объему гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Приемка работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в течение не более пяти рабочих дней со дня письменного уведомления Подрядчиком Заказчика об окончании выполнения работ. Приемка работ завершается подписанием акта сдачи – приемки выполненных работ.

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта: 1 058 558 (один миллион пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 09 копеек.

Приложение № 1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Приложение №  2  Требования к строительным материалам

Приложение № 3 ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Приложение №1 к Техническому Заданию

Приложение №2 к Техническому Заданию

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Требование Заказчика |
|  | Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ или эквивалент | Краска акриловая водно-дисперсионная предназначена для окраски внутри помещений бетонных, асбоцементных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных и других пористых поверхностей с целью снижения уровня микробного загрязнения помещений. Краска должна обеспечивать получение покрытия с бактерицидными, вирулицидными, спороцидными и фунгицидными свойствами. Морозостойкость, циклы, не менее 5 Цвет RAL 1013 или 1015 |
|  | Панели потолочные «Armstrong» с комплектующими или эквивалент | размеры панелей: 600 мм х 600 мм Цвет RAL 9003 или 9010 или 9016 |
|  | Смесь сухая (фуга) АТЛАС для заделки швов или эквивалент | Cмесь должна применяется для затирки швов между плитками. Смесь должна быть водостойкая. Затирка не должна трескаться после схватывания, должна быть твердая, не должна крошиться и должна крепко прилегать к краям плиток. |
|  | Плитки керамические | Плитка керамическая должна быть глазурованная, гладкая, однотонная, с завалом, квадратной или прямоугольной формы ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия Цвет RAL 5012 или 5015 |
|  | Клей для облицовочных работ «Плюс» (сухая смесь) или эквивалент | Клей должен быть предназначен для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол. Клей должен быть водостойкий. |
|  | Стеклообои TASSOGLASS, паутинка или эквивалент | Рулонное стеновое покрытие должно быть изготовленно из стеклоткани с последующей ее пропиткой и имеющее четко выраженную фактуру. Стеклообои имеют или не имеют бумажную подложку. Номинальная длина полотна стеклообоев должна быть не менее 25.0 м но не более 50.0 м. Номинальная ширина полотна стеклообоев должна быть 1.0 м. Стеклообои не должны иметь механических повреждений полотна, морщин, разрывов кромок. Линия обреза кромок полотна обоев в рулоне должна быть чистой и ровной. Белизна не менее 70% ГОСТ Р 52805-2007 Обои стеклотканевые. Технические условия |
|  | Блок оконный | Блок оконный должен быть двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом не менее 32 мм. Поворотно-откидная створка должна занимать не менее половины площади оконного блока. Ручка створки должна находиться в 60 см от пола. Цвет оконного блока должен быть белый |
|  | Блоки дверные внутренние | Двери должны быть двупольные глухие, шлифованные, из массива сосны. Заполнение щита должно быть сплошное. Облицовка дверных блоков должна быть из шпона. В комплекте должны быть скобяные приборы Цвет RAL 8024 или 8025 |
|  | Наличники из древесины | Наличники из древесины должны быть тип Н-1, Н-2 Номинальная толщина должна быть 13 мм Номинальная ширина должна быть 54 мм Материал наличников древесина хвойных или лиственных пород. |
|  | Плиты керамогранитные | Гранит керамический должен быть однотонный, не полированный, размер 40 х 40 см Водопоглащение, %, не более 0,5 Цвет RAL (для коридора) 7035 или 7038 или 7032 или 1013 или 1014 или 1015 Цвет RAL (для санузла) 5005 или 5012 или 5015 или 5017 |
|  | Покрытие напольное ламинированное «Quick Step» или эквивалент | Класс износостойкости не менее 33, толщина не менее 9.5мм Текстура дуб Цвет RAL 8007 или 8011 или 8008 ГОСТ 32304-2013 Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия |
|  | Подложка под ламинат или эквивалент | Подложка под ламинат должна быть толщиной не менее 2 мм Водопоглощение за 24 часа, % не менее 0,94 |
|  | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500» или эквивалент | Конструкция должна быть секционной; расположение подключения к отоплению должно быть боковое; мощность не менее 165 Вт; межосевое расстояние должно быть 500 мм |
|  | Унитаз-компакт «Комфорт» или эквивалент | Напольный унитаз «Комфорт» пристенная конструкция -должен быть бачок в комплекте -материал корпуса должен быть фарфор или полуфарфор или фаянс -должен быть механический слив -должен быть двойной режим смыва -объем бачка должен быть не менее 6 л -сиденье должно быть в комплекте |
|  | Умывальник | Умывальник полуфарфоровый или фарфоровый со смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном и выпуском, полукруглый со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером не менее 700ммх600ммх150 мм |
|  | Слив больничный сб-1 (видуар медицинский) или эквивалент | Слив больничный должен быть с решеткой. Бачок для дезрастворов должен быть керамический. В комплекте должно быть: Кран смывной 2.Смеситель настенный монокомандный 3.Штуцер 4.Шланг в металлической оплетке 5.Лейка гигиеническая с кнопкой слива 6.Манжета соединительная |
|  | Водонагреватель Atlantic Steatite VM 050 D400-2-BC или эквивалент | Тип водонагревателя должен быть накопительный. Способ нагрева должен быть электрический. Объём ёмкости для воды не менее 50л. |
|  | Светильник потолочный GM A30-25-29-CM-40- L00-V с декоративной накладкой или эквивалент | Способ монтажа должен быть встраиваемый Мощность должна быть не более 30Вт Световой поток должен быть не менее 2900Лм Степень защиты IP должна быть 40 Габаритные размеры: 595х595х42 мм Материал светорассеивателя: поликарбонат. Светильники должны применяться в помещениях с подвесным потолком. |
|  | Светильник точеный марки BRUTTO 51 1 05 или эквивалент | Светильник должен быть хромированный на жесткой металлической стойке. Материал плафона должно быть стекло. Мощность лампы должна быть не менее 50Вт |
|  | Выключатель | Выключатель должен быть предназначен для скрытой проводки. Количество клавиш не более 1. Материал: не поддерживающий горение полимер. Цвет – белый. Степень защиты не ниже IP20. |
|  | Розетка скрытой проводки с заземлением | Материал должен быть пластик. Степень защиты не ниже IP20. |
|  | Розетка телефонная штепсельная марки РТШ-4 или эквивалент | Розетка телефонная штепсельная должна быть четырехпроводная (без конденсатора) |
|  | Розетка телефонная для открытой проводки марки РТ-4 или эквивалент | Материал должен быть пластик. Степень защиты не ниже IP20 Цвет белый |
|  | Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-21У3 или эквивалент | Номинальный ток IН 250 А Частота тока 50 Гц Номинальное напряжение UН 380 В Выдерживаемый ударный ток не менее 14 кА Тип плавких вставок должен быть ППН-33 Количество групп распределения и номинальный ток плавких вставок должен быть 5х100 А Климатическое исполнение и категория размещения должно быть У3 Способ установки должен быть напольный |

Приложение №3 к Техническому Заданию

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| Основные характеристики объекта закупки | Капитальный ремонт 4-го этажа филиала № 45 Государственного учреждения – Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | Проектно-сметный метод на основании ч.9 ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. |
| Расчет НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта сформирована согласно локальному сметному расчету Сметная стоимость определена на основании: - текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017г. - сборников федеральных единичных расценок на строительные и ремонтно-строительные работы - сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Начальная (максимальная) цена контракта определена локальной сметой в сумме 3 528 526 (три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 96 копеек. |