ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей и чехлов на них для обеспечения во II полугодии 2018 года застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Описание объекта закупки.

При выполнении работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (далее – работы, застрахованные лица соответственно), протезами верхних конечностей и чехлами на них Исполнитель обязан соблюдать требования следующих нормативных технических документов:

# ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

# ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)»;

# ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

# ГОСТ 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

# ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

# ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Выполняемые работы должны соответствовать нормативным документам и содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными лицами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на частичное восстановление двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей застрахованных лиц с помощью протезов верхних конечностей и включать в себя:

- определение конструкций и индивидуальное изготовление протезов, включая примерки, подгонки, настройки, для застрахованных лиц;

- обучение застрахованных лиц пользованию протезами, с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию;

- консультативно-практическую помощь по обучению правилам эксплуатации протезов;

- выдачу протезов застрахованным лицам после обучения пользованию ими;

- наблюдение, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезов за счет Исполнителя.

При необходимости работы по протезированию осуществляются в условиях стационара. При этом качество работ должно обеспечиваться, в том числе, наличием у Исполнителя лицензии на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица. Должна быть предназначена для размещения в ней культи или пораженной конечности. Должна обеспечивать взаимодействие человека с протезом. Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Косметический протез должен восполнять внешний вид и форму отсутствующей части верхней конечности.

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей и обеспечению ими застрахованных лиц должны производиться в соответствии с действующим законодательством (ст.38 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») при наличии регистрационных удостоверений и (или) деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) на протезно-ортопедические изделия.

# Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом застрахованного лица, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями  серии стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий должен быть с переходником для насадок и с комплектом насадок. Приемная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика, индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика. Крепление протеза должно быть за счет анатомического рельефа и бандажа. | 2 |
| 2. | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез должен быть при частичной ампутации кисти, косметический, оболочка должна быть силиконовая с армирующей сеткой с индивидуальной доработкой, приемная гильза должна отсутствовать. | 6 |
| 3. | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический должен быть с функционально - косметической каркасной силиконовой кистью, устойчивой к загрязнениям, и приемной гильзой из слоистого пластика индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика. | 2 |
| 4. | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез при частичной ампутации кисти рабочий должен быть с переходником для насадок и с комплектом насадок. Приемная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика, индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика. Крепление протеза должно быть за счет анатомического рельефа. | 3 |
| 5. | Протез плеча активный | Протез плеча активный должен быть с кистью, с тяговым управлением и приемной гильзой из слоистого пластика, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика. Крепление должно быть за счет анатомического рельефа и бандажа. | 2 |
| 6. | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол на культю плеча должен быть махровым. | 4 |
| 7. | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен быть с функционально-косметической каркасной силиконовой кистью, устойчивой к загрязнениям, и приемной гильзой из слоистого пластика, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика. | 3 |
| ИТОГО | 22 |

Требования к упаковке (отгрузке): доставка протезов к месту нахождения застрахованного лица, при необходимости, должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Гарантийный срок: гарантийный срок на результаты выполненных работ должен начинать исчисляться со дня, следующего за днем выдачи готового изделия застрахованному лицу, и составлять:

- изготовление протеза (кроме  протеза кисти косметического) – не менее года;

- изготовление протеза кисти косметического – не менее 3-х месяцев;

- замена приемной гильзы протеза – не менее 4-х месяцев;

- замена силиконового чехла – не менее 6-ти месяцев;

- замена косметической оболочки – не менее 3-х месяцев.

В течение гарантийного срока Исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Изделие должно быть пригодным для ремонта в течение времени его назначения. Срок ремонта изделий должен устанавливаться по согласованию с застрахованным лицом, но в любом случае не может превышать 15 дней.

Гарантийное обслуживание не должно предусматривать смену приемной гильзы вследствие физиологической атрофии культи конечности и замену косметических оболочек, вследствие их износа.

Требования к гарантии: Исполнитель гарантирует, что результаты Работ, выполнены с надлежащим качеством, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантия должна быть действительна после подписания Бланка-заказа (в течение гарантийного срока). Текущее обслуживание результата Работ должно производиться с Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат Работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должна быть определена Исполнителем.

Требования к качеству выполнения работ: Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей и чехлами на них считаются надлежащим образом исполненными, если у застрахованного лица восстановлена двигательная и/или косметическая функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей и чехлами на них должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.