ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: поставка в 2018 году инвалидам технических средств реабилитации – слуховых аппаратов и индивидуальных ушных вкладышей.

Количество поставляемых товаров: 322 штук.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок действия контракта: 28.12.2018.

Срок доставки: в течение 20 дней со дня, следующего за днем получения Поставщиком от Заказчика списка Получателей, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 21.12.2018

Условия оплаты: оплата производится за счет средств Фонда социального страхования РФ по факту поставки товара, по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта  о приемке поставленного товара.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации инвалидам (Получателям) должна осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам (законным представителям инвалидов) из реестра Получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе способа, места и времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами (законными представителями инвалидов) по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов;

- информирование инвалидов (законных представителей инвалидов) о дате, времени и месте поставки;

- настройка слухового аппарата, обучение пользованию должны осуществляться за счет Поставщика;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, доставке, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания. Место и время проведения приемки товара определяется Заказчиком.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после принятия решения о приемке поставленных изделий и подписания Акта приемки.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, по каждому наименованию.

Слуховые аппараты должны иметь регистрационные удостоверения, действующие декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с учетом изменений и дополнений).

Технические характеристики и качество поставляемых слуховых аппаратов должно соответствовать:

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний».

Слуховые аппараты – электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности. Слуховой аппарат должен преобразовывать сигнал, создаваемый источником звуковой информации, таким образом, чтобы этот сигнал смог быть воспринят слабослышащим человеком с достаточно высокой степенью слухового ощущения.

Ушной вкладыш – устройство, соединяющее акустический выход слухового аппарата с наружным слуховым проходом и предназначенное для проведения усиленных акустических сигналов.

Индивидуальный ушной вкладыш – ушной вкладыш, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2сс (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Комплектность поставки слухового аппарата: слуховой аппарат, элемент питания, ушной вкладыш стандартный, паспорт изделия или руководство по эксплуатации, гарантий талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт.

Перед выдачей товара Получателям Поставщик должен провести инструктаж Получателей и настройку слуховых аппаратов.

Настройка слуховых аппаратов и изготовление ушных вкладышей должны осуществляться при наличии соответствующей лицензии(сурдология-отоларингология). В случае отсутствия вышеуказанных лицензий Поставщик вправе  привлечь соисполнителя, имеющего такую лицензию.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев.

Срок службы слуховых аппаратов и индивидуальных ушных вкладышей, установленный изготовителем, должен быть не менее срока пользования указанными изделиями, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №85н.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места нахождения стационарного пункта  выдачи изделий или места жительства инвалидов (дом, квартира). На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

| Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 1.Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8. 2. Количество программ прослушивания не менее 4-х. 3. Диапазон частот не уже 0,1 – 6,85 кГц. 4. Максимальный ВУЗД90 не более 120дБ. 5. Максимальное усиление не менее 51 дБ. Обязательно наличие: - Бинауральная координация; - Бинауральная синхронизация; - Подавление обратной акустической связи; - система адаптивного шумоподавления; - адаптивной направленности микрофонов; - Защита от шума ветра; - Программа авто-телефона; - Беспроводное соединение с внешними источниками (ТV&PC) и возможность управлять СА с пульта ДУ - Возможность беспроводной настройки - Аудиовход - in-situ аудиометрия (верификация порогов для уточнения аудиограммы) | 70 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 1.Количество каналов цифровой обработки звука не менее 7. 2. Количество программ прослушивания не менее 4-х. 3. Диапазон частот не уже 0,1 – 6,12 кГц. 4. Максимальный ВУЗД90 не менее 136 дБ 5. Максимальное усиление не более 67 дБ. Обязательно наличие: - Система направленных микрофонов с адаптивной направленностью - Автоматическое переключение режимов направленности - Система шумоподавления - Подавление тихих звуков - Индукционная катушка - Регистрация данных ношения СА - Динамическое подавление обратной связи без снижения усиления раздельное для каждого из микрофонов - In-situ аудиометрия (верификация порогов для уточнения аудиограммы) - Программа авто-телефона; - Аудиовход | 50 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 1.Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8. 2. Количество программ прослушивания не менее 4-х. 3. Диапазон частот не уже 0,1 – 6,0 кГц. 4. Максимальный ВУЗД90 не менее 127 дБ. 5. Максимальное усиление не более 61 дБ Обязательно наличие: - Бинауральная координация; - Бинауральная синхронизация; - Подавление обратной акустической связи; - система адаптивного шумоподавления; - адаптивной автоматической направленности микрофонов; - Защита от шума ветра; - Программа авто-телефона; - Беспроводное соединение с внешними источниками (ТV&PC) и возможность управлять СА с пульта ДУ - Возможность беспроводной настройки - Аудиовход - in-situ аудиометрия (верификация порогов для уточнения аудиограммы) | 8 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 1.Количество каналов цифровой обработки звука не менее 9. 2. Количество программ прослушивания не менее 4-х. 3. Диапазон частот не уже 0,1 – 4,85 кГц. 4. Максимальный ВУЗД90 не более 140 дБ. 5. Максимальное усиление не менее 78 дБ. Обязательно наличие: - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом - Система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью - Двойное подавление обратной связи без снижения усиления - Система шумоподавления - возможность переконфигурации СА в линейный режим - дневник регистрации данных по результатам ношения СА - подавление тихих шумов - аудиовход - аналоговый регулятор громкости - режим телефонной катушки - звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ. | 30 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 1.Количество каналов цифровой обработки звука не менее 16. 2. Количество программ прослушивания не менее 4-х. 3. Диапазон частот не уже 0,1 – 4,9 кГц. 4. Максимальный ВУЗД90 не менее 142 дБ. 5. Максимальное усиление не менее 82 дБ. Обязательно наличие: - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом - Система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью - Двойное подавление обратной связи без снижения усиления - Многополосная система шумоподавления - подавление шума ветра - подавление импульсных звуков - бинауральная координация - две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth) - In-situ аудиометрия (верификация порогов для уточнения аудиограммы) - аудиовход - автоматическое переключение в режим разговора по телефону - звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ. | 5 |
| Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | По форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами: - изготавливаться по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода; - осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала; - иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); - быть комфортны в эксплуатации; - соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям; - ушной вкладыш индивидуального изготовления. | 159 |
| ИТОГО |  | 322 |