ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)

Код позиции КТРУ: 19.20.21.135-00002.

Код по ОКПД2: 19.20.21.135  Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5.

Наименование товара, работы, услуги: Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация).

Описание товара: Жидкое топливо для использования в двигателях внутреннего сгорания с искровым воспламенением.

| Наименование закупки | Кол-во | Ед-ца из-ия | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поставка бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 | 39864 | литр | Соответствие техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826 и ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. Характеристика автомобильного бензина Единица измерения Нормы в отношении класса 5 Массовая доля серы, не более мг/кг 10 Объемная доля бензола, не более процентов 1 Концентрация железа, не более мг/дм3 отсутствие Концентрация марганца, не более мг/дм3 отсутствие Концентрация свинца, не более мг/дм3 отсутствие Массовая доля кислорода, не более процентов 2,7 Объемная доля углеводородов, не более процентов ароматических 35 олефиновых 18 Октановое число: - по исследовательскому методу, не менее 95 по моторному методу, не менее 85 Давление паров, не более кПа в летний период 45 - 80 в зимний период 50 - 100 Объемная доля оксигенатов, не более процентов метанола отсутствие этанола 5 изопропанола 10 третбутанола 7 изобутанола 10 эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле 15 других оксигетов│(с температурой конца кипения не выше 210 градусов Цельсия) 10 Выпуск в оборот автомобильного бензина допускается в отношении: класса 5 - срок не ограничен. |
| 3. | Источник финансирования заказа. | За счет средств Фонда социального страхования. КБК 393 01 13 03 7 02 90059/1 244 340 |
| 4. | Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность. | Поставка бензина осуществляется Поставщиком с момента получения Заказчиком карт, но не ранее 01 января 2019 года и по 30 июня 2019 года (включительно). |
| 5. | Место и условия оказания услуг (выполнения) работ. | Кемеровская область |
| 6. | Функциональные (потребительские свойства) количественные и качественные характеристики такого товара, таких работ, услуг. Требования к их описанию участниками размещения заказа. | 1.Качество обслуживания 1.1.Бензин отпускается Поставщиком по мере возникновения потребности Заказчика по пластиковым (мобильным) картам. 1.2.Пластиковая карта (мобильная карта) – карта, являющаяся средством для отпуска бензина при предъявлении карты в специально оборудованных для приёма карт точках на АЗС. 1.3.Действие карт должно распространяться на АЗС, расположенные на всей территории Кемеровской области. 1.4.Режим работы АЗС – круглосуточный. 1.5.Наличие заправок: – в г. Кемерово не менее одной в каждом районе. В городах Кемеровской области: – в Анжеро-Судженске не менее одной заправки – в Белово не менее одной заправки – в Киселевске не менее одной заправки – в Ленинск-Кузнецке не менее одной заправки – в Мариинске не менее одной заправки – в Междуреченске не менее одной заправки – в Новокузнецке не менее одной заправки в каждом районе – в Прокопьевске не менее одной заправки – в Таштаголе не менее одной заправки – в Осинниках не менее одной заправки – в Юрге не менее одной заправки 1.6. Наличие заправок на трассах: - Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк - Кемерово – Мариинск - Кемерово – Юрга - Новокузнецк - Таштагол |